aktsiaselts VALLIKRAAVI KINNISVARA

Reg. nr 10051688

Sõbra 54, 50106 Tartu

Tel. 7 413 288, Faks 7 413 201

triin@vallikraavi.ee

Töö nr DP-02/20

SÕBRA TN 54 JA SASSI TN 19 KRUNTIDE

NING LÄHIALA DETAILPLANEERING

Objekti asukoht:   Tartu linn, Karlova linnaosa

Huvitatud isik:   aktsiaselts Vallikraavi Kinnisvara,

Indrek Rentel

Planeeringu koostaja:    Triin Nurmsalu

aktsiaselts Vallikraavi Kinnisvara

TARTU 2020

SISUKORD

I SELETUSKIRI	3

1.	Planeeringu koostamise alused ja eesmärk ning andmed planeeritava ala kruntide kohta	3

2.	Olemasolev olukord	3

3.	Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed	4

4.	Planeeritud ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõigus	5

5.	Krundi hoonestusala piiritlemine	6

6.	Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	6

7.	Haljastuse ja heakorra põhimõtted	7

8.	Ehitistevahelised kujad	7

9.	Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad	8

10.	Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks	8

11.	Ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine	8

12.	Servituutide vajaduse määramine.	8

13.	Planeeringu elluviimise võimalused	8

II KOOSKÕLASTUSTE JA PLANEERINGUGA NÕUSOLEKUTE KOKKUVÕTE	10

III JOONISED JA PLANEERINGUT ILLUSTREERIVAD MATERJALID	11

1.	Situatsiooniskeem 1:5000

2.	Olemasolev olukord 1:500

3.	Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed 1:1250

4.	Põhijoonis 1:500

5. 	Tehnovõrkude joonis 1:500

6. 	Illustreeriv 3D

I SELETUSKIRI

# Planeeringu koostamise alused ja eesmärk ning andmed planeeritava ala kruntide kohta

Sõbra tn 54 ja Sassi tn 19 kruntide ning lähiala detailplaneering algatati 21.04.2020 Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 436 „Sõbra tn 54 ja Sassi tn 19 kruntide ning

lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi kruntide liitmiseks ning ehitusõiguse määramiseks äri- ja parkimishoone rajamiseks.

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud järgmisi dokumente:

- Maainsener OÜ poolt koostatud geodeetiline alusplaan M 1:500, töö nr GEO 5574, välja antud mai 2020 (kõrgused EH2000 süsteemis);

- Tartu linna üldplaneering (kehtestatud Tartu Linnavolikogu 14. september 2017.a. otsusega nr 494).

Andmed planeeritavate kruntide kohta (kinnistusregistri andmed):

|  | Aadress | Pindala m² | Kinnistu nr | Katastritunnus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sõbra tn 54 | 6797 | 4466903 | 79508:069:0027 | Ärimaa 100% |
| 2 | Sassi tn 19 | 1382 | 4281303 | 79508:069:0012 | Elamumaa 100% |

# Olemasolev olukord

Planeeringuala suurusega ligikaudu 9000 m² asub Tartu linnas Karlova linnaosas Sõbra, Sassi ja Vaba tänavate vahelises kvartalis, hõlmates Sõbra tn 54 ja Sassi tn 19 krundid ning osa Sassi tänav T17 ja Sõbra tänav T54 kinnistutest. Juurdepääs alale sõidukiga on Sõbra tänavalt ja Sassi tänavalt.

Sõbra tn 54 krundil paikneb kuuekorruseline (osaliselt kahekorruseline) ärihoone, absoluutkõrgusega 60.00, ehitisealuse pinnaga 2753 m² (maa-alune parkimiskorrus 4020 m²) ja alajaam ehitisealuse pinnaga 20 m². Lisaks paiknevad kinnistul hoone ümber asfaltkattega parkimisplatsid. Krundi lääneservas paikneb bussiootepaviljon. Kõrghaljastusest paiknevad krundi idapoolse piiri ääres kaskede rida ja läänepoolse piiri ääres noored pärnad.

Sassi tn 19 krundil asub üksikelamu, ehitisealuse pinnaga 62 m² ja kaks kuuri ehitisealuse pinnaga 30 m² ja 17 m². Kõrghaljastusest paiknevad krundil valdavalt vanad õunapuud, Sassi tänava poolse piiri ääres ka kased ja tammed.

Planeeringuala reljeef on ühtlase kaldega Emajõe suunas, kõrguste vahega ca 2 meetrit.

Tehnovõrkudest asuvad planeeringualal ja selle vahetus läheduses vee- ja kanalisatsioonitorud, sademeveekanalisatsioon, drenaaž, side- ja elektrikaablid ning gaasitrass. Olemasolev olukord on kajastatud joonisel nr 2.

# Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed

Planeeringuala asub Tartu kesklinnast ca 1,5 km kaugusel, piirnedes lääne poolt keskmisest suurema intensiivsusega liiklusega Turu tänavaga, lõuna poolt Sõbra tänavaga ja ida poolt väikese liiklusintensiivsusega Sassi tänavaga. Planeeringualast põhjapoole jäävad Vaba tänava äärsed väikeelamud, läänepoole üle Turu tänava viiekorruselised korterelamud ja lõunapoole üle Sõbra tänava Sõbra Selver. Planeeringualast idapoole üle Sassi tänava jäävad Sõbra tn 56 kinnistul paiknev 7-korruseline (suhteline kõrgus 20,8 m) 1150 m² ehitisealuse pindalaga äri- ja büroohoone ning Sõbra tn 58 kinnistul paiknev massiivne (16 919 m² ehitisealuse pindalaga ja suhteline kõrgus 20,8 m) Prisma ostukeskus.

Planeeringualale on tagatud hea juurdepääsetavus jalgsi, jalgrattaga, ühistranspordiga ja autoga, lähim ühistranspordi peatus paikneb planeeringualal. Juurdepääs planeeringualale autoga toimub Sõbra tänavalt kahe juurdepääsu kaudu ja Sassi tänavalt.

Sõbra tn 54 alal kehtib Tartu Linnavolikogu 29.06.2006 otsusega nr 95 kehtestatud Sõbra 54 krundi detailplaneering, millega on määratud Sõbra tn 54 krundile ehitusõigus 2750 m²  suuruse ja 3927 m² maa-aluse ehitisealuse pinnaga kuni 60.00 absoluutkõrgusega ärihoonestuse rajamiseks. Detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigus on realiseeritud.

Tartu linna üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad krundid alal, mille juhtfunktsioon on

Sõbra tn 54 krundil kaubandus- ja teenindusettevõtte maa-ala, Sassi tn 19 krundil väikeelamu maa-ala. Planeeringuga tehakse ettepanek maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks Sassi tn 19 krundil. Arvestades planeeritava ala asukohta, sh Tartu linna üldplaneeringuga sätestatut, et Turu tänava äärsed maa-alad on perspektiivselt reserveeritud eelkõige magistraaltänavate lähedusest tuleneva äripotentsiaali realiseerimiseks ja arvestades asjaolu, et väikeelamumaa juhtfunktsioon ülejäänud alal säilib, ei ole ühe krundi osas maakasutuse juhtotstarbe muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, mistõttu ei ole tegemist üldplaneeringu põhilahenduse muutmisega. Krundi suurima ehitisealuse pinna määramisel on arvestatud, et 10% krundist peab olema kõrghaljastatud. Juurdepääsude kavandamisel on tagatud turvaline juurdepääs mööda jalg- ja jalgrattateid lähematelt elamualadelt, ühistranspordipeatustest ning parklatest. Standardikohane parkimisvõimalus on tagatud hoonestusega samal krundil. Krunti ei ole lubatud piirata piirdega. Planeeringulahendus vastab Tartu linna üldplaneeringule.

Lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed on ära toodud joonisel nr 3.

Planeerimise lahendus

# Planeeritud ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõigus

Detailplaneeringuga on ette nähtud liita Sõbra tn 54 ja Sassi tn 19 krundid, moodustades krundi Positsioon 1.

Sõbra tn 54 krundil paiknevale olemasolevale 2-korruselisele hooneosale on kavandatud pealeehitus maksimaalselt 60.00 absoluutkõrguseni.

Hoonete lubatud ehitise kasutamise otstarbed vastavalt majandus- ja taristuministri 2. juuni

2015. a määrusele nr 51 "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu":

- Büroohooned (12200);

- Kaubandus- ja teenindushooned (12300), va sõidukite teeninduse hoone (12332);

- 6-35 kV alajaam ja jaotusseade (22246).

Krundi ehitusõigusega on määratud: 1) krundi kasutamise sihtotstarbed; 2) hoonete suurim lubatud arv krundil; 3) hoonete suurim lubatud ehitisealune pind; 4) hoonete lubatud maksimaalne kõrgus. Krundi ehitusõigus on esitatud planeeringu põhijoonisel (joonis 4) ehitusõiguse tabelis. Kavandatu mahuline illustratsioon on esitatud joonisel 6.

# Krundi hoonestusala piiritlemine

Planeeritud hoonestusala on seotud krundi piiridega ja kajastub planeeringu põhijoonisel (joonis 4). Hoonestusala järgib olemasoleva hoonestuse piire, va krundi põhjapoolses osas, kus hoonestusala on toodud 7 meetrit olemasolevast hoonest kaugemale võimaliku trepikoja ehitamise tarbeks.

# Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Olemasolev liikluslahendus ja juurdepääsud tagavad sujuva liikumise nii sõidukitele kui jalakäijatele. Olemasolev juurdepääs kinnistule sõidukitega on jaotatud kahe juurdepääsu vahel (maapealsesse ja maa-alusesse parklasse), mis tagab väiksema liikluskoormuse juurdepääsudes ja parklates. Vabu parkimiskohti leidub piisavalt nii maapealses kui maa-aluses parklas kogu päeva jooksul. Kuna bussipeatus ja ka linnarataste parkla asuvad kinnistu vahetus läheduses, soodustab see büroohoone töötajate ja külastajate jalgsi liiklemist. Suveperioodil on rohkem näha jalgrattaid ka kinnistu jalgrattaparklas, aga ka seal ületab kohtade arv reaalse vajaduse.

Juurdepääs krundile sõidukitega on lahendatud kahest kohast Sõbra tänavalt (olemasolevad juurdepääsud) ja ühe juurdepääsuga Sassi tänavalt. Lisaks jääb olemasolev väljapääs parempöördega Turu tänavale. Olemasolevate juurdepääsude liiklusskeemi muuta ei planeerita. Planeeritavalt Sassi tänava juurdepääsult parklasse ja sealt välja pöörete sooritamisel piiranguid ei planeerita. Sassi tänavalt juurdepääsu tagamiseks on ette nähtud seada kinnistule Sassi tänav T17 juurdepääsuservituut krundi Positsioon 1 kasuks.

Jalakäijate olemasolevad juurdepääsud ja liikumisteed säilivad. Juurde on planeeritud jalakäijate juurdepääs Sassi tänavalt hoone ja planeeritud parkla vahele.

Parkimine on ette nähtud krundisiseselt. Lisaks olemasolevatele 145 parkimiskohale on juurde kavandatud 44 parkimiskohta sõiduautodele ja 80 kohta jalgratastele. Täpne parkimiskohtade arv ja paigutus krundil selgub hoone juurdeehituse projekteerimise käigus, kui on selge hoone juurdeehituse täpne maht.

Sõiduautode ja jalgrataste parkimiskohtade näitlik arvutus suurima võimaliku ehitusmahu korral vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2016 "Linnatänavad", korruselamute ala normi alusel on toodud järgnevas tabelis:

| Ehitise kasutamise otstarve | Olemasolev/planeeritud brutopind | Parkimisnormatiiv | Normatiivsete kohtade arvutus | Olemasolev/planeeritud parkimis- kohtade arv | Jalgrattad (normatiiv /planeeritud) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asutused | 8856/2440 m² | 1 parkimiskoht 60 m² brutopinna kohta | 8856/60=147,6 2440/60=40,7 | 145/44 | 11296/100= 113 / 80 |

Planeeritud parkimiskohtade mõõdud on vastavad standardile – sõidukoha laius on 2,7 m ja pikkus 5 m. Olemasolevate parkimiskohtade paigutust ei ole muudetud.

Planeeritud liikluslahendus on ära toodud planeeringu põhijoonisel (joonis 4).

# Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Planeeritava krundi kõrghaljastuse osakaal peab olema vähemalt 10% krundist. Krundi haljastatud ala on kavandatud krundi perimeetrile. Planeeringuga on ette nähtud istutada krundile kõrghaljastust peamiselt krundi Positsioon 1 idapoolse piiri äärde. Haljastuse täpne asukoht selgub projekteerimisel.

Planeeritava krundi ja Vaba tn 53 ning Sassi tn 17 ja Sassi tn 17a kruntide vahelisele piirile on kavandatud kuni 1,5 meetri kõrgune puidust piirdeaed, sarnaselt olemasolevale Sõbra tn 54 krundi piirdele Vaba tn 51 ja Vaba tn 53 kruntide poolsel piiril.

Haljastuse ja heakorra põhimõtted on kajastatud planeeringu põhijoonisel (joonis 4).

# Ehitistevahelised kujad

Planeeritud pealeehituse projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada tuleohutuse klasside ja hoonete vaheliste kujadega vastavalt Siseministri määrusele 30.03.2017 nr 17 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”. Minimaalne lubatud tulepüsivusklass on hoonel TP1.

# Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad

Käesoleva detailplaneeringuga on esitatud tehnovõrkude põhimõttelised lahendused, mida tuleb täpsustada vastavate projektidega.

# Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks

Krundil olemasolevas hoones on olemas prügiruum normidekohaste prügimahutitega, kus on võimaldatud eriliigiliste jäätmete kogumine.  Jäätmete äravedu on korraldatud vastavat õigust omava firmaga.

Planeeringualalt ärajuhitav sademevesi peab vastama õigusaktidega ettenähtud nõuetele. Planeeritava parkla sademevee puhastamiseks on ette nähtud paigaldada õli-liivapüüdur. Naaberkruntidele sademevee juhtimine on keelatud.

# Ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine

Planeeritud hoone pealeehituse arhitektuur ja välisviimistlusmaterjalid peavad olema sarnased ja moodustama ühtse terviku olemasoleva hoonega.

Krunt on põhjapoolt kavandatud piirata kuni 1,5 meetri kõrguse puidust piirdega. Piirde asukoht on tähistatud põhijoonisel (joonis 4).

# Servituutide vajaduse määramine.

Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek servituutide seadmiseks järgmiselt:

| Teeniv kinnisasi/isik | Valitsev kinnisasi/isik | Servituut |
| --- | --- | --- |
| Pos 1 | Sassi tänav T17 | Juurdepääsuservituut |

Juurdepääsuservituudi paiknemine on näidatud põhijoonisel (joonis 4).

# Planeeringu elluviimise võimalused

Ühendused tehnovõrkudega rajab krundi valdaja kokkuleppel tehnovõrke valdava ettevõttega. Planeeringu elluviimisega ei kaasne linnale kohustust avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks ega vastavate kulude kandmiseks.

Juhul kui planeeringu realiseerimisega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik, kelle krundilt lähtub kahju põhjustav tegevus.

# II KOOSKÕLASTUSTE JA PLANEERINGUGA NÕUSOLEKUTE KOKKUVÕTE

| Jrk | Kooskõlastav organisatsioon/ planeeritud krundi omanik/ planeeritud maa-ala piirinaaber | Kooskõlastaja, kooskõlastuse nr ja kuupäev | Kooskõlastuse täielik ärakiri | Kooskõlastuse originaali asukoht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

# III JOONISED JA PLANEERINGUT ILLUSTREERIVAD MATERJALID