3

SELETUSKIRI

- Planeeringu koostamise alus

Käesolev detailplaneering on koostatud hr. Ralf Otteri tellimusel. Ettepa-neku detailplaneeringu algatamiseks tegi hr. R. Otter ja tema taotluse  alu-sel on koostatud  Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakon-nas  lähteülesanne töö nr.  LÜ-066-2005 ja algatatud Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr. 1231, 09.08.2005. a. detailplaneering.

- Planeeringu eesmärk ja andmed olemasolevate kruntide kohta

Detailplaneeringu eesmärgiks on Sangla 50 krundi jagamine ja ühe osa Karikakra 3 krundiga liitmine, samuti Sangla 50 krundi ehitusõiguse mää-ramine. Planeeritava ala suuruseks on ca 1500 m2.

- Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid

3.1. Tartu Linnavolikogu 06. oktoobri 2005.a määrusega nr. 125 kehtesta-tud Tartu linna üldplaneering;

3.2. Tartu Linnavolikogu 28. september 2006. a. määrusega nr. 33 kehtes-tatud Tartu linna ehitusmäärus.

3.3. Detailplaneeringu koostamise käigus on tutvutud Tartu LV linnapla-neerimise ja maakorralduse osakonna arhiivis asuvate antud piirkonda kä-sitlevate varasemate detailplaneeringutega.

Geoloogilised uuringud antud krundi kohta puuduvad.

Detailplaneeringu koostamisel on kasutatud maamõõdubüroos AS WEW  10.02.2006. a. koostatud maaüksuse plaani M 1:500, töö nr. GEO-095-06.

- Detailplaneering

4.1. Olemasolev olukord

Detailplaneeringu ala suurusega ca 1500 m2 paikneb Veeriku linnaosas, Sangla ja Karikakra tänavate vahelisel maa-alal. Planeeringualal paikne-vad kaks suhteliselt väikest elamukrunti: Sangla 50, suurusega 632 m2 ja Karikakra 3, suurusega 582 m2. Mõlema krundi maakasutuse sihtotstarve on 100 % väikeelamumaa. Mõlemal krundil paiknevad väikesemahulised (ehitusalune pind ca 70 m2) ühekorruselised elamud, mis asetsevad  üksteisele lähestikku, krunte eraldava piiri vahetus läheduses. Karikakra 3 elamu asetseb praktiliselt krundi loodepiiril. Lisaks on Karikakra 3 krun-dile rajatud ehitusprojekti mitteomav kuur, mis osaliselt asetseb naaber-krundil Karikakra 1. Kõrghaljastusena kasvavad Sangla 50 krundil üksi-kud hõbekuused, krunti ümbritseb kuusehekk, Karikakra 3 krunt on hal-jastatud põhiliselt viljapuude ja marjapõõsastega.

Krundil ja selle lähialal kitsendused puuduvad.

4

4.2. Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed

Planeeringuala asetseb Veeriku eramajade rajoonis, mis on põhiliselt rajatud 1970-ndatel aastatel. Planeeringuala vahetus naabruses Sangla 63 krundil paikneb antud piirkonda oma mastaabilt ja välisarhitektuurilt  mit-tesobiv erakliinik ”Elite”. Antud elamurajoonist põhjapool paikneb Vee-riku mikrorajooni korruselamute grupp, mis ehitati 1980-ndatel aastatel, läheduses paikneb Maarjamõisa haiglate kompleks. Piirkonnal on suhte-liselt hea ühendus Tartu kesklinnaga kas Ravila-Riia või Ilmatsalu-Näitu-se tänavate kaudu, samuti Ringtee kaudu teiste Tartu linnaosadega. Piir-konna tänavate struktuur on välja kujunenud,  tänavad on küll suhteliselt kitsad, kuid ka piirkonna liiklusintensiivsus on väike. Tänavate laienda-mine on raskendatud, kuna paljud hooned on rajatud krundi piiri läheda-le, osadel tänavatel puuduvad kõnniteed.

4.3. Detailplaneering. Planeeringuga muudetakse kruntide piire järgne-valt: senine Sangla 50 ja Karikakra 3 kruntide piir nihutatakse põhjapoole, et Sangla 50 krundil paiknev olemasolev elamu jääb Karikakra 3 krundile. Uus piir hakkab paiknema paralleelselt olemasoleva elamuga, olles sellest 2 m kaugusel.

## Maakasutuse bilansi koondtabel

Tabel 1

| Krundi aadress | Planeeringueelne maakasutus | Planeeringujärgne maakasutus | Planeeringueelne pindala | Planeeringujärgne pindala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karikakra 3 Sangla 50 | 100% E* 100% E | 100% E 100% E | 582 m2 632 m2 | 784 m2 431 m2 |

E – väikeelamumaa (0010)

4.4. Kruntide ehitusõigus

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus Sangla 50 krundile üksikelamu rajamiseks ja Karikakra 3 elamu rekonstrueerimiseks (vt. joonis AP-3)

Ehitiste vahelised kujad vastavad kehtivatele tuleohutusnormidele EPN 10.1,  milleks on min. 8.0 m. Sangla 48 ja 50 kruntide puhul on Sangla 50 hoones-tusalale ette nähtud tulemüür, kuna kuja on väiksem (4.0 m). Sangla 50 krun-dile projekteeritava elamu tulemüür tuleb lahendada arhitektuurselt tervikliku osana hoonest, tulemüür ei tohi jääda domineerima. Sangla 50 ja Karikakra 3 elamute arhitektuurse osa eskiislahendus tuleb kooskõlastada linnaarhitek-tiga.

Ehitise kasutamise otstarbed krundil

Tabel 3

| Aadress | Planeeritud sihtotstarve | Lubatud ehitise kasutamise otstarbed* |
| --- | --- | --- |
| Sangla t. 50 Karikakra t. 3 | 100% E | 11101 üksikelamu, 21126 parkla |

5

* EV Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a. määruse nr. 10  “Ehitise kasutamise otstarvete loeteolu”

4.5. Liikluskorraldus ja parkimine

Planeeringualal säilib olemasolev väljakujunenud tänavatevõrk. Kõik tä-navad on kahesuunalised, neist Sangla tänav on planeeringuala läänekül-jel tupiktänav, mis tagab juurdesõidu Sangla 52 krundile. Juurdepääs pla-neeringualal olevale Sangla 50 krundile on antud krundi põhjaküljelt, Karikakra 3 krundi juurdesõit on ol.olev, Karikakra tänavalt. Parkimine  on lahendatud elamute kruntidel, nii garaazides elamu mahus kui ka elamu ees parklas (2 kohta kummalgi krundil).

Parkimiskohtade arvutusel on lähtutud EV ehitusnormidest EVS 843:2003

4.6. Haljastus. Oma väiksuse tõttu on mõlemad krundid  tagasihoidliku väljakujunenud haljastusega, mida planeeringuga pole kavas oluliselt muuta. Säilib ol.olev kõrghaljastus, Karikakra 3 krundile on ette nähtud istutada üksikuid ilupuid. Krundi piiretena on ette nähtud lihtne puidust lippaed mille kõrgus on sama olemasolevatega.

4.7. Keskkonnakaitse. Antud maa-alale keskkonnaohtlikke objekte pole ette nähtud rajada.

Hoonete olmejäätmete kogumise kohad tuleb lahendada krundi piires eda-siste projekteerimistööde käigus ja hoone valdaja sõlmib enne kasutusloa saamist lepingu prügikäitlusfirmaga.

4.8. Servituudid. Trassiservituudid tuleb seada krunti Karikakra t. 5. läbi-vale gaasitrassile Sangla 50 ja Karikakra 3 kasuks, samuti krunti Sangla 50 läbivale elektri õhuliinile Sangla 48 kasuks ja krunti Karikakra 3 läbi-vale sidekaablile.

4.9. Muud seadustest tulenevad kitsendused puuduvad.

## Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad

Antud detailplaneering käsitleb Tartus, Sangla t. 50 ja Karikakra t. 3 kruntide piiride muutmist ja hoonestusalade määramist.  Funktsionaalselt on planeeritav ala ja selle lähiümbrus väikeelamute ala.

Tehnovõrkude dimensioneerimisel oli aluseks planeeritud hoonestus ja nende tehnilised näitajad.

5.1. Olemasolevad tehnovõrgud

Planeeritava krundi lähiümbruses on  järgmised tehnovõrgud:

- Sidekanalisatsioon Sangla ja Karikakra tänaval kõnniteel;

- Veetrass  Sangla ja Karikakra tänaval;

- Kesksurve gaasitrass Karikakra tänaval;

6

- Elektri õhuliin Sangla ja Karikakra tänaval, maa-alune kaabel Sangla tänaval;

- Lahkvoolne kanalisatsioonitrass Sangla tänaval, ühisvoolne Ka-rikakra tänaval.

Nimetatud olemasolevate ja planeeritud võrkudega on arvestatud käes-olevas töös.

5.2. Veevarustus ja olmereovete kanaliseerimine

Olemasolev olukord.  Elamu Karikakra 3 on varustatud  veega linnatras-sist, samuti on välja ehitatud olmereovete kanalisatsioon. Sangla 50 krun-dile jääval abihoonel veevarustus ja kanalisatsioon puuduvad.

Planeeritud lahendus.

Sangla 50 reoveed juhitakse olemasolevasse kanalisatsioonitrassi Sangla tänaval. Selleks on planeeritud ehitada välja õuevõrk ca 12 m ulatuses. Planeeritud olmereovete kogus Q=0,7 m3/d.

Planeeritava elamu kanalisatsiooni välisvõrk  lahendatakse eraldi tehnilise projektiga.

Välisveevarustus. Sangla 50 elamu veesisestus on planeeritud  Sangla tä-naval paiknevast veetrassist, läbi olemasoleva kaevu. Planeeritava krundi orienteeruv arvutuslik joogivee vajadus on 0,7 m3/d.

Planeeringukohaste torustike ehitamiseks koostatakse tööprojektid vastavalt tehnilistele tingimustele ja kooskõlastatakse Tartu Veevärgiga.

5.3. Soojavarustus.

Planeeritud lahendus.  Planeeritav ala asub lokaalkütte piirkonnas. Soo-jajavarustuse arvutustes on lähtutud detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse välja ehitamise mahust. Krundi planeeritav soojavajadus kogu planeeritava hoonestuse väljaehitamise korral on toodud tehnilistes näita-jates. Planeeritava elamu soojavajadus kütteks, ventilatsiooniks ja sooja vee tootmiseks on 35 kW. Sangla  50 on planeeritud varustada gaasiga Karikakra tänava ol.olevast gaasitrassist, mida pikendatakse kuni planee-ritud elamuni. Karikakra 3 läbivale gaasitrassile tuleb seada trassiservi-tuut.

5.4. Elektrivarustus.

Olemasolev olukord.  Karikakra 3 on varustatud elektriga Sangla tänava õhuliinist, Sangla 50 hoonel puudub elektrivarustus.

Planeeritud lahendus. Elektrivarustus krundil Sangla 50 on lahendatud vastavalt EE OÜ Jaotusvõrgu Tartu piirkonna tehnilistele tingimustele nr. 91284, väljastatud 26.06.2006.a. Krundi Sangla 50 elektrivarustus saab toimuma krundi Sangla 67 ees paiknevast õhuliini mastist. Sangla 50  juurdesõidutee äärde krundi piirile on ette nähtud õhuliini mast koos lii-tumiskilbiga, elektritoide liitumispunktist objekti peakilpi viiakse maa-kaabliga. Planeeritava  peakaitsme suuruseks liitumispunktis on 3x20 A.

7

Elamu Karikakra 3 varustamine elektriga säilib olemasoleva  õhuliini kau-du. Antud elektrivarustuse lahendus ei garanteeri elektrienergia saamise võimalust ilma võrguühenduslepingu vormistamiseta ning liitumistasuta.

5.5. Sademetevete kanaliseerimine

Planeeritud lahendus.

Katuse ja parkla sademeteveed on planeeritud suunata vertikaalpla-neerimisega krundi haljasalale. Kanaliseeritava ala pindala on ca 300 m2, millest parkla moodustab 30 m2, parkla on ühekohaline.

5.6. Sidevarustus

Olemasolev olukord. Elamu Karikakra 3 sidevarustus olemasolev.

Planeeritud lahendus. Planeeritava elamu Sangla 50 varustamine sidega on ette nähtud Sangla tänaval paiknevast sidekanalisatsiooni kaevust vas-tavalt tehnilistele tingimustele

6. TEHNOVÕRKUDE TEHNILISED NÄITAJAD:

Soojavõimsus planeeritud mahus hoonestuste puhul	       35 kW

s.h. ventilatsioon			                             8 kW

soe vesi						        8 kW

Gaasi kulu soojavarustuseks		                          4 nm3/h

Veevajadus						                0,7 m3/d

Kanalisatsioon					                0,7 m3/d

Elektrivõimsus				                            3x20 A

## 7. Kuritegevuse riske vähendavad meetmed

Kuritegevuse riskide minimiseerimiseks on planeeringu koostamisel arvestatud järgmiste linnakujunduse strateegiatega:

7.1. Hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus;

7.2. Selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed, piirdeaia rajamine;

7.3  Hea vaade ühiskasutatavatele aladele;

7.5. Jälgitavus (video- ja naabrivalve);

7.6. Kvaliteetsete ja vastupidavate materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, pingid jne).

8. Planeeringu rakendamise võimalused ja planeeringu kehtestami-sest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Sel-leks tuleb tagada, et rekonstrueeritav hoone ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus) ei ehitamise ega kasuta-

8

mise käigus. Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahjusid kol-mandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama krundi igakordne oma-nik.

Koostas:                                                                                         arh. V.Lill