Planeeringu koosseis

1.	Planeeringu koosseis	lk. 1

2.	Seletuskiri  	     2

3.	Kooskõlastuste  kokkuvõte		8

Kaardid:

4.       Situatsiooni  skeem                                               kaart  1             M 1:10000         9

5.       Planeeringuala  kontaktvööndi  funktsionaalsed

ja  linnaehituslikud  seosed                                   kaart  2            M 1:2000          10

6.       Olemasolev  olukord                                             kaart  3            M 1:500	  11

7.       Planeeringu  põhikaart                                          kaart   4            M 1:500            12

- Planeeritud  maakasutus  ja  kitsendused             kaart  5             M 1:500	  13

9.       Tehnovõrkude  kaart                                             kaart  6             M 1:500            14

10.     Detailplaneeringu  lahendust  illustreeriv  joonis  	  15

#### SELETUSKIRI

- Detailplaneeringu  koostamise  alus

Käesoleva  detailplaneeringu  lähtedokumendiks  on  lähteülesanne  DP LÜ-102-03,  lisa  Tartu  Linnavalitsuse 23.12.2003.a. korraldusele  nr.  4751.

Detailplaneeringu  algatamise  ettepaneku  tegi  hr.  Priit  Vask.

Geodeetilise  alusplaani  on  koostanud  OÜ “WeW”  seisuga  31.05.2004.a. töö  nr.  GEO-123-2004  täpsusastmega  M 1:500.

2.  Planeeringu  eesmärk  ja  andmed  olemasoleva krundi  kohta

Planeeritava  ala  pindala  on  ca  1950 m2. Planeeringu  eesmärgiks  on  Jaama  30  krundi  jagamine  kaheks  väikeelamumaa krundiks  ja  hoonestamata krundile  (pos 1) ehitusõiguse  määramine  väikeelamu püstitamiseks.

Jaama 30 kinnistu (2909) omanik  Priit Vask.

Krundi pindala 1771 m2.

Krundi maakasutuse sihtotstarve 100% väikeelamumaa.

- Arvestamisele  kuuluvad  planeeringud  ja  dokumendid

- Tartu  Linnavolikogu  06. okt. 2005.a.  määrusega  nr.  125  “Tartu  linna  üldplaneeringu  kehtestamine”.

- Tartu  Linnavolikogu  07.detsembri  2000.a.  otsus  nr.  245  “Jaama  ning  Roosi  tänavatega  ja  Puiestee  73b,  Roosi  51,  53  ning  Jaama  28  kruntidega  piiratud  ala  detailplaneeringu  kehtestamine”.

- Tartu  Linnavalitsuse  18.  veebruari  1999.a.  korraldus  nr.  550  “Jaama  32,  34  detailpla-neeringu  kehtestamine”.

- Planeeringu  lahendus

  - Olemasoleva  olukorra  iseloomustus

Olemasolevad  piirid,   nagu  selgub  geodeetiliselt  alusplaanilt,  ei  kattu  adekvaatselt  maa  kasutusega  (Jaama  32 piiril).    Juurdepääs  planeeritavale Jaama 30  krundile  toimub  krundi  lõunanurgast  Jaama  tänavalt. Krundil  asub  üks  kahekorruseline  7 korteriga  puitelamu ja abihooned. Kõrghaljastuse moodustavad õunapuud,  üks  vahtrapuu  ja  üks  noor  kuusepuu. Juurdepääsutee  laiuseks  Jaama  tn.  poolt  on  3,0 m,  elamust  piirini  on  2,6 m  s.t.  kapitaalne  betoonvundamendile rajatud piire  ei  asub  Jaama 30 –32 krundi  piiril,  vaid  on  ca  0,4 m  Jaama  30  krundi  sees.

Olemasoleva  olukorra  graafiline  esitlus  on  kaardil nr.  2.

  - Planeeringuala  kontaktvööndi  funktsionaalsed  ja  linnaehituslikud  seosed

Planeeritav  ala  asub  Tartus  Jaama  ja  Puiestee  tänavate  miljööväärtusega  hoonestusalal,  mille eesmärk  on  tagada  ehitusajaloolise  väärtusega  hoonete,  algse  krundistruktuuri,  tänavavõrgu,  ajalooliste  teede,  haljastuse,  maastikuelementide  ning  kaug-  ja  sisevaadete  säilimine.

Konkreetselt  asub  planeeritav  ala  Jaama  tänava  ja  Kivi  tn.  treppide  läheduses  ning  kujutab  endast  2-korruselise  puidust  korterelamu  ja  ühekorruseliste  kõrvalhoonetega    hoonestatud  krunti. Lähimateks  naabriteks  Jaama  28  ja  32  on  samuti  ühe  või  kahekorruselised  elamud.  Krunt  piirneb  kirdes  Puiestee  tn.  73b  krundiga.

Jaama  tänava  naaberkruntide  uued  elamud  on  ehitatud  kruntide  tagumisele  poolele  suure  tagasiastega  Jaama  tänava  suhtes. Autotranspordi  ja  jalakäijate  juurdepääs  kruntidele  on  ette  nähtud  Jaama tänavalt. Tehnovõrkudest  on  Jaama  tänaval  vee-  ja  kanalisatsioonitrassid,  side-  ja  elektrikaabelvõrk.

Planeeritav  ala  asub  Tartu  linna  arheoloogilise  kaitsevööndi  piirimaal.  Graafiliselt  ja  on  linnaehituslikud seosed  esitatud kaardil  2.

4.3.	Planeeritava  ala  kruntideks  jaotamine

Vastavalt  lähteülesandele  on  Jaama  30  krunt  jaotatud  kaheks  krundiks,  millede  maakasu-tuse  sihtotstarbeks  on  EE 100% (väikeelamumaa).  Planeeringu  eelne  Jaama  30  krundi pindala  oli  1771 m²,  planeeringujärgse  Jaama  30  krundi  pindalaks  jääb  800 m²  ja  uue  krundi  pos. 1  pindalaks  on  971 m².  Avalikku  kasutusse  planeeritud  maa-alasid  ei  ole.

  - Kruntide  ehitusõigus

Kruntide  ehitusõigused  on  esitatud  planeeringu  põhikaardil  (kaart 4).

  - Krundi  hoonestusala  piiritlemine

Planeeritud   hoonestusalad  on   seotud  krundi  piiridega  (vt.  kaart  5 – planeeritud  maakasutus  ja  kitsendused).

4.6.	Tänavate  maa-alad  ja  liikluskorralduse  põhimõtted

Jaama  tänav  on  planeeritava  ala  ulatuses  kahesuunalise  liiklusega  ja  kahepoolse  kõnniteega  tänav.

Jaama  tänava  kõrgusmärk  on  sissesõidu  kohal  35.92.  Maapind  tõuseb  planeeritava  ala  lõpus  kõrgusmärgini  42.22.

Sissesõit  planeeritavale  krundile  pos.1  on  kavandatud  läbi  Jaama  30  krundi. Planeering näeb pos 1-le juurdepääsu tagamiseks ette juurdepääsuservituudi seadmise vajaduse.  Selline  liikluse  korraldus  võimaldab  korraldada  juurdepääsud  mõlemale  krundile.  Naaberkrundi  Jaama  32  omanik  on  nõustunud (vt.  kooskõlastus)  0.40 m  laiuse  ribale  servituudi  seadmise  vajadusega  juurdesõidu  paremaks  korraldamiseks.  Koos  lisaribaga  on  sissesõidu  laius  kitsamas  kohas  3.0 m.

Parkimine  on  lahendatud  kruntidel.  Parkimisala  kuju  ja  suurus  on  kavandatud  parkimisnor- matiivide  järgi  (EVS 843:2003  tabel  10.2) järgmiselt: Jaama  30  -  korterite  arv  7,  (7 x 0.8 = 5.6)  parkimiskohta  -  planeeritud  8  parkimiskohta.   Planeeritavale  krundile  pos.  1  on  ette  nähtud  ühele  korterile  3  parkimiskohta.  Parkimisalad  on  krundi  piirile  koondatud  ja  kujutavad  endast  ühtset  parkimisala.

  - Haljastuse  ja  heakorrastuse  põhimõtted

Olemasolev   kõrghaljastus  säilitatakse,  viljapuude  säilitamise  otsustab  krundi  valdaja. Krundi  pos.  1  kirdepiiril kasvavad  mõned  ø 5 – 8 sm  jämedused  omakülvist  kasvanud  vahtrapuud,  mis  tugimüüri  ehitamisega  hävivad.  Mahavõetavate  puude  asemele  tuleb  krundil  leida  haljastusprojektiga  lahendada kõrghaljastuse paiknemine. Ehitistest,  sissesõidust  ja  parklast  vabale  pinnale  krundil  Jaama  30  külvatakse  muru,  mille  pindala  on  > 50%  krundi pindalast

Lähtudes  antud  kvartali  hoonestamise  ja  heakorrastamise  analoogidest, tuleb  krundid  eraldada  sobivate  kuni  1,6 m  kõrguste  võrkpiiretega  kivipostidel,  mida  võib  dubleerida  hekkidega. Tänavaäärseks  piirdeks on  lubatud  puitlippaed, kõrgusega 1,2-1,5 m.

Kruntide sademeteveed  juhitakse   Jaama  tänavale  või  immutatakse  maasse,  parkla  kõvapindadelt  ning  tugimüüri  tagant  lähtuvad  sadeveed  puhastatakse  liiva-õli-püüduris  ja  juhitakse  seejärel  Jaama  tänavale.

4.8.  Ehitistevahelised  kujad

Ehitistevahelised  kujad  on  antud  vastavalt  normatiivaktidele (hoonete  minimaalne  tulepüsi-vuse  aste  on  TP3).   Hoonestatavad  alad  on  joonisel arvuliselt  seotud  krundipiiridega.

4.9.   Tehnovõrkude  ja  -rajatiste  asukohad

Planeeritava  ala  tehnovõrkude  planeeringuga  on lahendatud elamute kindlustamine tegevuseks vajalike  ressurssidega.

Olemasolev elamu  veevarustus  ja  kanalisatsioon  on  ühendatud  linnavõrguga.  Elektrienergiaga  varustamine  toimub  Jaama  tänava  õhuliinilt.

Veevarustus  ja  kanalisatsioon

Veevarustus  on  tagatud  Tartu linna veevõrgust  läbi  Jaama  30  krundi  ja reovesi juhitakse Tartu linna kanalisatsioonivõrku  Jaama  tänaval. Pos. 1  krundile  on  planeeritud  uued  majaühendused   ning  krundil  Jaama  30  säiluvad  olemasolevad,  kusjuures  krundi  pos.1  veeühendus  tuleb  läbi  Jaama  30  hoone (sama  omanik).

Kruntidele  rajatavatelt  parkimisala  kõvapindadelt  juhitakse  sademetevesi  Jaama  tänavale  läbi  liiva-  ja  õlipüüduri.

Tuletõrje  veevõtukohad  paiknevad  Jaama  tänaval,  lähim  neist  Jaama  ja  Kivi  tn.  nurgal.

Elektrivarustus  ja  välisvalgustus

Planeeritavale  pos.  1  krundile  nähakse  elektrivarustus ette Jaama  tn.  õhuliinilt uue kaabliliini  abil.  Ka  olemasolevale  Jaama  30  krundile  tuleks  ehitada uus ühendus, sest praegune  õhuliin  Jaama  tänaval  on  amortiseerunud.  Liitumispunkt  jääb  õhuliini  postile  Jaama  tänaval.

Olemasolev  välisvalgustus  Jaama  tänaval  tuleks  renoveerida.  Planeeritud  valgustusklass  on A4  (heledusega  Lm = 1,0 cd/m2)  või  A5  (heledusega Lm = 0,5 cd/m2).

##### Soojavarustus

Antud  piirkond  asub  Tartu  linna  Üldplaneeringu  alusel  kaugküttepiirkonnas.  Ühendus  tänavavõrguga  Jaama  tänaval  on  esitatud  tehnovõrkude  kaardil  joonisel  7.

##### Sidevarustus

Jaama tänaval on  sidekanalisatsioon, millest on näidatud ka majaühendused.

Tehnovõrkude  rajamise  koondtabel  (ainult  pos.1  tarbeks  koos  servituutide  seadmise  vajadusega)

| tehnovõrk | ligikaudne pikkus, m |
| --- | --- |
| veetorustik | 35 |
| kanalisatsioon | 30 |
| küttetorustik | 45 |
| sidekanalisatsioon | 45 |
| madalpinge elektrikaabel | 45 |

4.10.	Keskkonnatingimused  planeeringuga  kavandatava  elluviimiseks

Detailplaneeringu  põhilahenduse  realiseerimisega  ei  kaasne  olulisi  muutusi  vibratsioonis,  valgus-,  soojus-  ega  kiirgusrežiimis.  Müra-,  vee-  ja  õhusaaste  jäävad  lubatud  piiridesse  ega  ületa  loodusliku  ökosüsteemi  isepuhastusvõimet.  Eeldatavat  kahjulikku  keskkonnamõju  keskkonnaseisundile  ei  tulene,  puudub  kahjulik  mõju  inimeste  varale  ja  tervisele  ning  looduskeskkonna  osadele.  Hoonete  ehitusprojektide  koostamisel  ei  ole  vaja  läbi  viia  täiendavaid  keskkonnamõjude  hindamisi.

Jäätmete  kogumiseks on  ette  nähtud  kaanetatud  konteinerid  paigaldada  igale  krundile  (vt.  põhikaart).

  - Arhitektuurinõuded  ehitistele

Kruntide ehitusõigus ja hoonestustingimused on  tabeli kujul  esitatud  planeeringu  põhikaardil  4.

Restaureerimisnõuded olemasolevale hoonele:

  - ehitustegevus peab jääma olemasolevasse mahtu;

  - katuseräästa ja harja kõrgusi ei muudeta;

  - Katusekate: valtsplekk;

  - välisviimistlus: maksimaalselt säilitada olemasolev lai laudis, välja vahetamisel peavad laudise mõõtmed ja profiil vastama algsele. Ehitusaegsed dekoorielemendid säilitada, puuduvad taastada;

  - Avatäited: algsena säilinud avatäited restaureerida. Vajadusel väljavahetamisel peavad uue avatäited järgima ehitusaegsete avatäidete materjali, mõõtmeid, kujundust, konstruktsiooni, raamijaotust ja profiile;

  - Renoveeritav  hoone  Jaama  30  krundil  asetseb  pikema  küljega  Jaama  tänava  joonel,  mis  on  selle  hoone  jaoks  kohustuslik  ehitusjoon.

  - Värvilahendus peab sobima miljööalale.

Uusehituse  välisviimistluses  kasutada  sileda  välisviimistlusega  krohvi,  klaasi,  puitu,  betooni.  Eramu  II  korruse  välisseinad  katta  laiade  voodrilaudadega. Keelatud  on  algseid  materjale  matkivate  viimistlusmaterjalide  kasutamine.

Uuselamu katuse  kaldenurk  määrata  15-30°,  mis  antud  kvartalis  on  enamlevinud  katusetüüp.

Kohustuslik  ehitusjoon on pos 1 uuselamule  detailplaneeringuga   seatud  5.0 m  kaugusele  krundi  kirdepiirist,  et  maksimaalsemalt  kasutada päikesevalgust  ja reljeefi omapära.

- Ehitustööde teostamisel nõutav arheoloogiline järelevalve.

  - Servituutide  vajaduse  määramine

Liiniservituudid  on  graafiliselt  toodud  tehnovõrkude  joonisel  (kaart nr.  6)  ning  ühtivad  juurdepääsu  servituudiga.  Kuna  planeeritav  ala  kuulub  Jaama  tänava  miljööväärtusliku  hoonestusala  koosseisu  ja  osaliselt  ka  arheoloogilisse  kaitsevööndisse,  kehtivad  ehitistele  sellekohased  ettekirjutised  ja  kitsendused  (vt. Tartu  Linnavolikogu  06.10.2005.a.  määrus  nr.  125  “Tartu  linna  üldplaneeringu  kehtestamine”).

Juurdepääsuservituut   on  ette  nähtud  sõlmida   Jaama  32  omanikuga  Jaama  30  omanike  kasuks.

  - Kuritegevuse  riske  vähendavad  abinõud

Planeeringut  koostades  on  erinevad  välisruumid  kavandatud  selliselt,  et  on  arvestatud  erinevaid  kuritegevust  vähendavaid  meetmeid  vastavalt  EVS 809-1:2002.

Oluliseks  on  seatud:

    - tänavate  ja  hoonetevaheline  hea  nähtavus  ja  valgustus

    - konkreetsed  ja  selgelt  eristatavad  juurdepääsud  ja  liikumisteed

    - tagumiste  juurdepääsude  vältimine

    - territoriaalsus (ühiskasutatava  ja   eraala  selge  eristamine  ja  piiramine

    - erineva  kasutusega  alade  selgepiiriline  ruumiline  eristamine

Projekteerimisel  ja  hilisemal  rajamisel  ning  kasutamisel  tuleb  lisaks  eelnevale  arvestada  järgnevaga:

    - jälgitavus  (vajadusel  videovalve)

    - võõrastele  piiratud  juurdepääs  eraalale

    - valdusele  sissepääsu  piiramine

    - üldkasutatavate  teede  ja  eraalade  juurde  viivate  ühiskasutuses  olevate  sissepääsuteede  selge  eristamine

    - kvaliteetsete  materjalide  ja  värvide  kasutamine

    - vastupidavate  ja  kvaliteetsete  materjalide  kasutamine  (uksed-aknad,  lukud,  prügikonteinerid  jms,)

    - üldkasutatavate  alade  korrashoid

  - Muud  seadusest  tulenevad  kinnisomandi  kitsendused

Tulemüürid  on  ette  nähtud  Jaama  28  ja  Jaama  32  olemasolevatele – ehitatavatele  kõrvalhoonetele  naabrite - poolsesse  seina,  kusjuures  Jaama  28  poolne  tulemüür  ehitada  punastest  tellistest.  Sõlmida  Jaama  32  omanikuga  juurdepääsu  servituut.

5.14.	Planeeringu  kehtestamisest  tulenevate  võimalike  kahjude  hüvitaja

Kõik planeeringu elluviimisega kaasneda võivad kahjud  kannavad planeeringuala  kruntide igakordsed omanikud.

  - Planeeringu  rakendamise  võimalused

Planeeritud  elamu  ehitamiseks  ja  hooldamiseks  vajaminevad,  aga  ka  servituutide  seadmisega  tekkida  võivad  kulutused  jäävad  kruntide  igakordsete  omanike  kanda.

- KOKKUVÕTE

Detailplaneeringuga  on  teostatud  Jaama  30  lahtikruntimine  vastavalt  lähteülesandes  esitatud  nõuetele,  täpsustatud  maakasutuse  sihtotstarbed  planeeritaval  alal,  seatud  ehitusõigused,  antud  lahendused  tehnovõrkudele  ja  liikluskorraldusele.  Detailplaneering  vastab  kehtivale  planeerimis-  ja  ehitusseadusele.  Kehtestatud  detailplaneering  on  aluseks  kruntide  korraldamisel  ja  ehitusprojektide  koostamisel.

Seletuskirja  koostas

volitatud  arh. V. Tšentropov