Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

TARTU LINNA ÜLDPLANEERINGU TEEMAPLANEERING

„KARLOVA MILJÖÖVÄÄRTUSEGA HOONESTUSALA KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED”

SELETUSKIRI

Konsultant:

Tartu 2008

Sisukord

1.	Ruumilise arengu põhisuunad ajaloolise linnamiljöö säilimise tagamiseks	5

1.1.	Säästva arengu põhimõtete rakendamine planeeringus	5

1.2.	Miljööväärtusega hoonestusala ehitus- ja kasutamistingimused	5

1.3. Ettepanekud üksikobjektide riikliku kaitse alla võtmiseks	9

2.	Ehitamis- ja kasutamistingimused planeeringualal kvartalite kaupa	10

KVARTAL A-1	10

KVARTAL A-2	10

KVARTAL A-3	11

KVARTAL A-4	11

KVARTAL A-5	12

KVARTAL A-6	12

KVARTAL A-7	13

KVARTAL B-1	13

KVARTAL B-2	13

KVARTAL B-3	14

KVARTAL B-4	14

KVARTAL B-5	14

KVARTAL B-6	15

KVARTAL B-7	15

KVARTAL B-8	16

KVARTAL B-9	16

KVARTAL B-10	16

KVARTAL B-11	17

KVARTAL B-12	17

KVARTAL B-13	17

KVARTAL C-1	18

KVARTAL C-2	18

KVARTAL C-3	18

KVARTAL C-4	19

KVARTAL C-5	20

KVARTAL C-6	20

KVARTAL C-7	21

KVARTAL C-8	21

KVARTAL D-2	23

KVARTAL D-3	23

KVARTAL D-4	23

3.	Maa-alade üldiste ehitus- ja kasutamistingimuste täpsustamine	24

3.1.	Elamumaa	24

3.2.	Ärimaa (Ä)	25

3.3.	Ühiskondlike hoonete maa (Üh)	26

3.4.	Üldmaa (Üm)	26

3.5.	Transpordimaa (L)	26

Keskkonnamõju hindamine	26

3.6.	Tänavavõrk	28

3.7.	Tänavate maa-alad (Punased jooned)	29

3.8.	Põhi- ja jaotustänavad	29

3.8.1.	Ristmikud	29

3.8.2.	Tänavate tüüpristlõiked	29

3.9.	Juurdepääsutänavad	32

3.10.	Liiklusmärgistus	33

3.11.	 jalgratta- ja jalgtteed	33

3.11.1.	Planeeringuga kavandatud olulised jalgteed	33

3.11.2.	Tänavad, mille koridoris tuleb luua mugavad võimalused jalgrattaga liiklemiseks	33

3.12.	Parkimine	34

Keskkonnamõju hindamine	34

4.	Rohevõrgustik	36

4.1.	Uushaljastuse põhimõtted	36

4.2.	Kaitstavate loodusobjektide planeerimine	36

4.3.	Ettepanekud piirkonna rohestruktuuride kvaliteedi tõstmiseks	37

Keskkonnamõju hindamine	39

5.	Elektrivarustus	40

KAART nr. 1. KARLOVA MILJÖÖVÄÄRTUSEGA HOONESTUSALA KAITSE- JA KASUTUSTINGIMUSED 						M 1:1500

KAART nr. 2.	LIIKLUSSKEEM, HALJASTUS		           	M 1:1500

KAART nr. 3. EHITAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED JA ETAPID      	M 1:2000

Sissejuhatus

Tartu Linnavolikogu 7. märtsi 2002. otsusega nr 521 algatati Karlova linnaosa ajaloolise piirkonna üldplaneering (04. mai 2006.a otsusega nr 78 ümber nimetatud Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneeringuks "Karlova miljööväärtusega ala kaitse- ja kasutamistingimused") ning kinnitati lähteülesanne. Lähteülesandega määratud planeeringu koostamise eesmärk on linnaehituslikult väärtusliku piirkonna arengu sotsiaal-majanduslike, maakasutuslike ja ehituslike põhimõtete väljatöötamise läbi miljöö säilitamiseks vajalike tingimuste loomine.

Kehtestatud planeeringuga luuakse eeldused detailplaneeringute koostamise protsessi, projekteerimise, ehitamise kiirendamiseks. Töö koostamiseks sõlmiti konsultatsioonileping OÜ Hendrikson & Ko. OÜ Hendrikson & Ko sõlmis allhankelepingu OÜ’ga Marksi Projekt.

Planeeringu tervikdokument on vormistuslikult üles ehitatud kahe suurema alajaotusena, hõlbustamaks planeeringuga tutvumist ning planeeringu kasutamist.

Esimene osa – Olemasolev olukorra kirjeldus ja seisundi analüüs – sisaldab endas piirkonna hetkeolukorda käsitlevaid andmeid ning ajaloolist linnaehituslikku kujunemislugu. Olemasoleva olukorra analüüsimisel on kasutatud kehtivaid planeeringuid, uurimusi, arengukavasid ning ajaloolisi materjale. Esimene osa annab aluse piirkonna planeeringu seletuskirja väljatöötamiseks.

Töö teine, planeeringuna kehtestatud osa – Seletuskiri ja kaardid – keskendub piirkonna ruumilise planeerimise aspektidele. Sätestatakse säästva arengu printsiipide rakendamine planeeringus, antakse maakasutuse perspektiivse arengu suunad, põhilised ehitus- ja kasutamistingimused tinglike kvartalite kaupa ning avaliku ruumi areng planeeritaval alal.

# Ruumilise arengu põhisuunad ajaloolise linnamiljöö säilimise tagamiseks

## Säästva arengu põhimõtete rakendamine planeeringus

Säästva arengu põhimõtteid arvestati nii planeeringulahenduse väljatöötamisel planeerijate poolt kui ka keskkonnaekspertide poolt keskkonnamõju hindamise protsessis.

Säästva arengu põhimõtete rakendamine on käesolevas teemaplaneeringus konkreetsete planeeringulahendustena mõneti keerukas, kuna enamasti puudub objektiivne alus väljatöötatud planeeringudetailide „säästlikkuse“ mõõtmiseks. Samuti sõltub planeeringulahenduse vastavus säästva arengu põhimõtetele lisaks planeeringuga reguleeritavatele valdkondadele (eeskätt maakasutus) ka muudest aspektidest – näiteks majandussüsteem ja ühiskonna sotsiaalne (sh. religioosne, poliitiline jm) korraldus.

Siiski on antud planeeringu puhul arvestatud säästva arengu põhiprintsiipidega, mille kohaselt peaks toimima ühiskonna ja looduse tasakaalu idee, olles sümbioos sotsiaalsest, majanduslikust ja looduskeskkonna tasakaalustatud arengu ideest. Tasakaalu mõõduks on siinjuures reeglina (terava) disproportsiooni – konflikti – vastuolu puudumine nimetatud suhetes.

## Miljööväärtusega hoonestusala ehitus- ja kasutustingimused

Ehitus– ja kasutustingimuste seadmise eesmärgiks on linnaosa ajaloolise planeeringu-, hoonestusstruktuuri ja tervikmiljöö säilitamine ning sellega arvestamine hoonete rekonstrueerimisel ja uusehitiste planeerimisel.

Miljööväärtusega hoonestusalal asuvate ehitiste jaotus on järgmine (vastavalt Kaardile 1):

- arhitektuurimälestis;

- ettepanek ehitise mälestiseks tunnistamiseks;

- miljööväärtusega ehitised;

- mitte miljööväärtusega ehitised;

4.1 1944-1991 ehitatud eramud;

4.2 1944-1991 ehitatud tellis- või paneelehitised;

4.3 1991-… ehitatud ehitised;

5. Muud ehitised.

Miljööväärtusega hoonestusalal asuvate ehitiste liikide definitsioonid:

1. Mälestis on riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus.

2.Miljööväärtusega ehitis on enne 1944. aastat püstitatud miljööväärtusega hoonestusalale iseloomulik hoone või rajatis, mis on säilitanud valdavas osas oma ehitusaegse mahu ja dekoorielemendid.

3. Mitte miljööväärtusega ehitis on pärast 1944. aastat püstitatud hoone või rajatis, mille välisilme ja maht ei ole iseloomulikud miljööväärtusega hoonestusala miljööväärtusega hoonetele.

4. Muud ehitised on miljööväärtusega hoonestusalal asuvad abihooned ja rajatised.

Ehitus- ja kasutustingimused on järgmised:

Üldnõuded

    - Miljööväärtusega hoonestusalal ehitiste planeerimisel, projekteerimisel ja ehitamisel tuleb lähtuda heast restaureerimistavast ning ehitiste sobivusest ajaloolisse keskkonda. Ehitustegevuses tuleb järgida hoonestus- ja ehitustavasid (algne kinnistute suurus ja tänavavõrgustik, ehitusjoon, hoonete korruselisus, paigutus ja mastaap, algsed ehitus- ja viimistlusmaterjalid, haljastustavad, krundi tänavapoolsed piirded jms) ning soodustada hoonestusala terviklikkuse säilimist ja taastamist.

    - Ehitustegevuses miljööväärtusega hoonestusalal tuleb järgida  Tartu linna üldplaneeringuga kehtestatud Karlova miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimusi ning Tartu linna ehitusmääruses sätestatud nõudeid.

    - Säilitamisele kuulub olemasolev tänavavõrgustik ja tänavate kujundus.

    - Algupärast matkivate materjalide (näiteks vooderplast, teraskivi, trapetsprofiilplekk vms) ja linnaosa ajaloolise miljööga sobimatute ehitus- ja viimistlusmaterjalide kasutamine miljööväärtusega hoonestusalal ei ole lubatud.

    - Planeeringuala kruntimisel tuleb lähtuda enne 1944. aastat moodustatud kruntide suurusest ja kujust ning ptk. 2 tabelites toodud kruntide suuruste vahemikust igas konkreetses kvartalis.

    - Miljööväärtusega hoonestusalal on väikeehitise (20- 60 m2) püstitamiseks ehitusprojekti koostamine kohustuslik. Väiksema ehitusaluse pindalaga kohtkindlalt seotud ehitiste püstitamisel tuleb arvestada sobivust piirkonna miljööga.

    - Arhitektuuri- ja ajaloomälestiste konserveerimist, restaureerimist, remontimist ja ehitamist ning arheoloogiamälestiste kaitset, säilitamist ja uurimist reguleerib muinsuskaitseseadus.

    - Elektrikilpide, antennide ja muude tehniliste seadmete (sh õhksoojuspumpade) ja juhtmete paigaldamine hoone tänavapoolsetele fassaadidele, nende ette ning tänavaruumist hoone vaadet kahjustavatele kohtadele katusel, ei ole lubatud.

Miljööväärtusega ehitistele kehtivad nõuded

    - Olemasolevad 19. ja 20. sajandist pärinevad miljööväärtusega ehitised, nende välisilme, fassaadid, katusemaastik, trepikojad, sissepääsud ning elu- ja abihoonete mahuline liigendus kuuluvad säilitamisele.

    - Miljööväärtusega ehitiste kujunduselemendid (aknad, uksed, seinakate, piirdeliistud, luugid, ehispennid, varikatused, katusetornid -ja uugid, korstnad, trepid, verandad, hoovipoolsed trepikojad ja sissekäigud, varikatused, soklid, vundamendid, krundipiirded, väravad ja nende säilinud betoonpostid, dekoratiivvormid jm)  tuleb säilitada ja restaureerida. Soovitav on  säilitada ja restaureerida väärtuslikud interjööridetailid (ahjud, siseuksed, vitraažid, trepid jm).

    - Miljööväärtusega ehitistel on keelatud avatäidete muutmine ja lihtsustamine. Keelatud on plastikust, puitalumiiniumist ja muudest tehismaterjalidest akende kasutamine. Akende ja uste vahetamisel peavad uued olema analoogsed esialgsetega, säilitades konstruktsiooni, materjali, mõõtmed, ruudujaotuse, kujunduse ja profiilid. Lubatud on akna sisemise raami ühekordne klaas vahetada klaaspaketi vastu.

    - Ehitiste detailide puhul tuleb restaureerimist eelistada koopiate valmistamisele.

    - Välisviimistluse vahetamisel ja väiksemamahuliste restaureerimistööde tegemisel tuleb kasutada hoone ehitusajast pärinevale lahendusele vastavat laudist või krohvi. Täpselt tuleb järgida algsete detailide (seinalaudise, piirdelaudade) materjali, mõõtmeid, konstruktsiooni ja kujundust. Katusekatte materjalina kasutada tsingitud terasplekki või kivi.

    - Välisviimistluses tuleb kasutada traditsioonilisi värvilahendusi ja soovitavalt looduslikke viimistlusmaterjale (linaõlivärv, lubikrohv jms.).

    - Tulemüürid ja korstnad peavad olema laotud punasest savitellisest, krohvitud  või erandina paekivist puhtal vuugil.

    - Miljööväärtusega ehitise rekonstrueerimisprojektiga tuleb ette näha hävinenud arhitektuursete detailide (nt fassaadi kujunduselemendid, erkerid, katusetornid) ja krundipiirete taastamine. Detailide ja krundipiirete taastamisel tuleb aluseks võtta arhiivimaterjalid (algne ehitusprojekt, inventeerimisjoonis, fotod). Nende puudumisel järgida piirkonnas kasutatud algupäraseid näiteid.

    - Miljööväärtusega ehitiste laiendamisel on lubatud vaid sobiva arhitektuurse lahenduse korral väiksemad juurdeehitised (rõdud, trepid, trepikojad, verandad, katuseuugid jms). Katuseräästa- ja harja kõrgusi on lubatud muuta vaid erijuhul kui see on kooskõlas lähiümbruse miljööga.

    - Miljööväärtusega ehitist saab lammutada, kui seda pole võimalik ehitustehnilise ekspertiisi andmetel enam restaureerida. Detailplaneeringu koostamise nõude korral tuleb ehitustehniline ekspertiis  teha enne  detailplaneeringu algatamist.

    - Miljööväärtusega hoonestusalal ehitise lammutamisel on omanikul soovitav suunata taaskasutusse materjalid, mida on võimalik kasutada ja mis muidu häviksid.

Uushoonetele kehtivad nõuded

    - Uushoonestus tänavafrondis peab tervikuna paiknema ümbritsevate hoonetega samal ehitusjoonel, hoonete kõrgus ja arhitektuurne lahendus peavad sobima naaberhoonetega.

    - Uushoonete avatäidete proportsioonid ja rütm peavad sobima piirnevate hoonete avatäidetega.

    - Uushoone tänavapoolne külg peab olema lahendatud fassaadina, kuhu avanevad aknad ja vähemalt üks välisuks.

    - Hoovipealne hoone peab olema mahult väiksem kui tänavaäärne hoone.

    - Kontrastiprintsiibil rajanevate kujundusvõtete kasutamine Karlova linnaosa uusehitiste projekteerimisel ei ole lubatud.

Mitte miljööväärtusega ehitistele ja rajatistele kehtivad nõuded

    - Mitte miljööväärtusega ehitiste remontimisel, rekonstrueerimisel ja laiendamisel tuleb jälgida sobivust ajaloolise hoonestuse ja miljööalaga. Akende ja uste väljavahetamisel peab nende kujundus sarnanema algsetele. Lubatud on kasutada puitraamidega aknaid. Ehitisi on lubatud lammutada ehitustehnilist ekspertiisi koostamata.

    - Soovitav on säilitada ja remontida hoovil asuvad endised pesuköögid ja kahekordsed puukuurid, hoovisillutised, rentslid, vihmaveerennid- ja kivid ning muud miljööväärtusega rajatised. Kinnistutel asuvate muude ehitiste kultuuriväärtuse osas annab vajadusel oma ekspertarvamuse linnavalitsuse vastav struktuuriüksus.

    - Miljööväärtusega hoonestusalal asuvate muude ehitiste rekonstrueerimisel, remontimisel ja laiendamisel peab kasutama ajaloolisse keskkonda sobivaid materjale ja arhitektuurilist lahendust.

    - Uute abihoonete projekteerimisel endises või olemasolevas asukohas võtta eeskuju ajalooliste abihoonete (näiteks kahekorruselised puukuurid jt) ehitusviisist.

    - Uue abihoone ehitamine tänavapoolsele ehitusjoonele lähemale kui 12 m on lubatud vaid juhul, kui tegemist on ajaloolise abihoone taastamisega endisel asukohal.

    - Kinnistute tänavapoolse piirdena ei ole lubatud võrk- ja sepisaedade rajamist. Piirete rajamisel lähtuda piirkonnas levinud ajaloolistest eeskujudest.

    - Elektrikilpide, antennide ja muude tehniliste seadmete (sh õhksoojuspumpade) ja juhtmete paigaldamine hoone tänavapoolsetele fassaadidele, nende ette ning tänavaruumist hoone vaadet kahjustavatele kohtadele katusel, ei ole lubatud.

    - Ehitisele paigaldatav reklaam ei tohi varjata ja kahjustada vaadet ehitiste arhitektuursetele detailidele.

    - Planeeritava ala kõnnitee katteks kasutada ristkülikukujulist kiviparkettkatet. Olemasolevad munakivi- ja klompkiviteed (nt Pargi tn) tuleb säilitada. Asfaldi all säilinud (nt Eha tn) munakiviteed või selle osad (nt Kuu tänaval munakividest tänavarentsel) tuleb taastada.

    - Säilitada ja restaureerida 1930. aastatel rajatud kuulutustetulbad.

Arheoloogilisele miljööpiirkonnale kehtivad nõuded

    - Kaevetöid arheoloogilise miljööpiirkonna alal võib teostada ainult arheoloogilise järelevalve all, mille käigus otsustatakse täiendavate uuringute vajadus. Arheoloogiamälestise Kiviaja kalmistu krundil Kalevi t 65 (reg nr 12977) alal tuleb enne kaevetöid teostada arheoloogilised uuringud.

    - Kultuurkihist avastatavad ajaloolise väärtusega ehitised või nende osad tuleb pärast arheoloogiliste uuringute teostamist võimalusel maapinnas säilitada või maapinnal markeerida.

    - Kui planeeritaval alal tehtavate kaevetööde käigus avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud kultuurkiht, sealhulgas inimluud või kultuuriväärtusega leid, siis on linnaarheoloogil õigus tööd seisatada ning otsustada edasiste uuringute vajadus.

    - Kaevetöödel leitavad vanad tänavasillutise kivid, graniidist postid, plaadid, äärekivid jms tuleb ladustada ja suunata taaskasutusse.

## 1.3. Ettepanekud üksikobjektide riikliku kaitse alla võtmiseks

Planeeringuga tehakse ettepanek võtta riikliku kaitse alla tabelis 1 nimetatud hooned:

Tabel 1. Arhitektuurimälestiste nimekirja täiendamisettepanek

| Jrk. nr. | Aadress | Objekt | Kvartal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lille 18 | Adventpalvela vana osa, 1928 arh A. Matteus 1928. | A-1 |
| 2 | Salme 1a | Koolihoone 1938, arh A. Matteus | A-4 |
| 3. | Päeva 7 | Puitelamu 19/20. s | A-2 |
| 4. | Päeva 9 | Puitelamu 19/20. s | A-2 |
| 5. | Päeva 13 | Puitelamu 19/20. s | A-2 |
| 6. | Päeva 17 | Puitelamu 19/20. s | A-2 |
| 7. | Päeva 19 | Puitelamu 19/20. s | A-2 |
| 8. | Päeva 21 | Puitelamu 19/20. s | A-2 |
| 9. | Päeva 23 | Puitelamu 19/20. s | A-2 |
| 10. | Päeva 25 | Puitelamu 19/20. s | A-2 |

Vt. Kaart nr. 1. „Karlova miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasutustingimused”.

# Ehitamis- ja kasutamistingimused planeeringualal kvartalite kaupa

### KVARTAL A-1

Lille, Tähe, Päeva ja Kalevi t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. Kaitsealused objektid. |
| --- | --- | --- |
| 800...1200; 10...30 % | 100...260 m²; korruselisus kuni 3 | Arhitektuurimälestised elamud Kalevi 11, 13, 17, 27, 31 ja abihoone Kalevi 11 (reg nr 27076, 7091, 7092, 7093, 7095, 27077). Muuhulgas: tuleb säilitada hoonestamata pargiala tuumik, looduslikud järsakud ja nõlvad, kvartalis säilinud ja maakivist tugimüürid ning Kalevi 15 ja 21 vahel säilinud betoonist piirdepostid. Taastamisele ei kuulu kuur Kalevi tn 31 kinnistu läänepiiril. Kalevi tn 11 õues asuva keldri pealeehitis lammutada ja/või asendada sobivaga. |

### KVARTAL A-2

Päeva, Tähe, Pargi ja Kalevi t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. Kaitsealused objektid. |
| --- | --- | --- |
| 800… 1200 m²; 10…30% | 100… 300 m²; korruselisus 2-3, Päeva tn 1 kuni 5 korrust. | Arhitektuurimälestised Kalevi tn 47 (reg nr 7096) ja Pargi tn 3 ( reg nr 7104). Muuhulgas tuleb säilitada: Päeva tn 7 kinnistul säilitada terrassid ja betoontrepp, Päeva tn 7 ja 9 kinnistu tagune betoontrepp, maakivisillutis Pargi tänaval; looduslikud järsakud ja nõlvad. Lammutada: garaažid Päeva tn ääres ja silikaattellistest kuur Päeva tn 15 kõrval, Päeva tn 21 kinnistul Päeva tn 13 hoonega kokku ehitatud garaaž. Teisaldada Pargi tn 1 ja Päeva tn 7 metallgaraažid. |

### KVARTAL A-3

Pargi, Salme, L. Tolstoi ja Kalevi t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. Kaitsealused objektid. |
| --- | --- | --- |
| 600 m²; 20...30% | 120…180 m²; kuni 3 | Arhitektuurimälestised: Karlova mõisa park ( reg nr 7100), Karlova mõisa peahoone (reg nr 7101) , Karlova mõisa värav ja piirdemüür (reg nr 7102), Karlova mõisa ait (reg nr 7103), elamud L. Tolstoi tn 20 (reg nr 7111) ja Marta tn 2 (reg nr 7112). Muuhulgas: säilitada Karlova pargis graniitkivitrepp ja piire ning Kalevi tn ääres maakivimüür, kvartalis asuvad looduslikud järsakud ja nõlvad, Eha tn 36 mõisahoone ümber säilinud silindrilised graniidist piirdepostid ja Kalevi tn 79 sissesõiduväraval säilinud betoonpostid. Kalevi tn 79 hoonel avada võimalusel nurgasissepääs. Pargi tn mäeveerus olev maa-alune ehitis lammutada või leida uus otstarve ja varjata haljastusega. |

### KVARTAL A-4

Pargi, Tähe, Eha ja Salme t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. Kaitsealused objektid. |
| --- | --- | --- |
| 450...650m²; 30% | 130…200 m²; kuni 3 | Ajaloomälestis A. Kitzbergi tn 1 ( reg nr 4305), arhitektuurimälestised Tähe tn 26 ( reg nr 7106) ja elamu-apteek Tähe tn 20 (reg nr 7105). Muuhulgas: säilitada looduslikud järsakud ja nõlvad, Tähe tn 18 õuel olevad terrassid, Eha tn 32 õuel asuvad betoonalustel betoonist vaasid, Salme tn 1a kinnistul betoonpostidel piire, sama hoone peatrepil asuvad betoonist lillepotid (vaasid), Pargi ja Kalevi tn nurgal betoonist kuulutuste tulp, Pargi 4 tn ees säilinud betoonpostpiire, Pargi tn 12 õuel pääsuvärava postid (värav asendada sobivamaga). Pargi tn 2 tänavaäärse piirde postid asendada betoonpostidega. |

### KVARTAL A-5

Tähe, Võru ja Väike-Tähe t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. Kaitsealused objektid. |
| --- | --- | --- |
| 800…1000 m²; 20…30% | 200…250 m²; kuni 3 | Arhitektuurimälestis elamu Tähe tn 7 (reg nr 7098). Muuhulgas tuleb: lammutada Võru tn 16 kuurid, Võru tn 20 kuur lammutada ja ehitada uuesti, teisaldada Võru tn 30 metallgaraaž ja lammutada väikesed kuurid, TeisaldadaTähe tn 1, 9 ja Väike-Tähe tn 1 metallgaraažid. |

### KVARTAL A-6

Väike-Tähe, Võru, Koidu ja Tähe t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. Kaitsealused objektid. |
| --- | --- | --- |
| 800m²; 20…30% | 160...240 m²; kuni 3 | Arhitektuurimälestis elamu Tähe 11 (reg nr7099). Muuhulgas tuleb: lammutada Koidu tn äärsed garaažid ja Väike-Tähe tn 2 krundil asuv kuur. |

### KVARTAL A-7

Koidu, Võru, Lootuse ja Tähe t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 600…1000 m²; 20... 30% | 120...300 m²; kuni 2 | Muuhulgas tuleb: Kesk tn 6 Lootuse tn poolne piire asendada piirdega betoonpostide vahel, Võru tn 50/52 kivihoone lammutada kuni kahe korruseni, Koidu tn 10 hoovialalt teisaldada metallkuurid ja ja lammutada puitkuurid, teisaldada Koidu tn 20 metallgaraaž. |

### KVARTAL B-1

L.Tolstoi, Salme, Õnne ja Kalevi t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 500…900m²; 15…40% | 120...200 m²; kuni 2 | Muuhulgas tuleb: säilitada Kalevi 89 kinnistu piiri ääres Õnne tn. kasvab suur harilik tamm, teisaldadaSalme tn 6 ja 8 metallgaraažid. |

### KVARTAL B-2

Õnne, Salme, Kuu ja Kalevi t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 350...400 m²; 30…45% | 350 m²; 2- 3 | Muuhulgas tuleb: paigutada Salme tn 22 krundil asuv metallgaraaz teisaldada, lammutada kvartalis asuvad puidust ajutised ehitised. |

### KVARTAL B-3

Kuu, Salme, Vaba ja Kalevi t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 450...600m²; 25…40% | 150...250 m²; 2-3 | Muuhulgas tuleb teisaldada Salme tn 28 kinnistu Vaba tn ääres asuv metallgaraaž. |

### KVARTAL B-4

Vaba, Salme, Sõbra ja Kalevi t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus |
| --- | --- |
| 450...600 m²; 25…40% | 150...250 m²; kuni 3 |

### KVARTAL B-5

Eha, Tähe, L.Tolstoi ja Salme t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 600…1000 m²; 25…50% | 200...500 m²; 2-3 | Muuhulgas tuleb: Salme tn 1b hoone ja Alajaam nr 113 “Eha” seinad viimistleda lubikrohviga. Tähe tn 40 hoonel avada nurgasissepääs. L. Tolstoi tn 8 ja 12 vahel säilitada betoonpostidega metallaed. Säilitada Eha tn 33 sissepääsuvärava betoonpostid. Taastada L. Tolstoi tn 2 betoonpostpiire. Teisaldada Salme tn 1 metallgaraaž. Taastada Salme tn 1 2 kordne kuur taastada, mille võib võtta teiste lihtsamate 2- kordsete kuuride kujundamisel eeskujuks. |

### KVARTAL B-6

L.Tolstoi, Linda, Õnne ja Salme t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 750m²; 15…25% | 120...190 m²; 2-3 | Muuhulgas tuleb: säilitada Salme tn 7 sissepääsuvärava postid ja sissepääsutrepp, teisaldada L. Tolstoi tn 15 metallgaraažid ja lammutada Salme tn äärne kuur, säiolitada Linda tn 2 ja Salme tn 7 kaks sissesõiduvärava betoonposti. |

### KVARTAL B-7

Õnne, Linda, Kuu ja Salme t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 500 m²; 30% | 150 m²; 2-3 | Muuhulgas tuleb: Kuu tn 16 Salme tn poolne profiilplekkpiire asendada sobivaga. Teisaldada Salme tn 13 ja 15 ning Õnne tn 39 Linda tn äärsed metallgaraažid. Salme tn 13 kuur lammutada ja ehitada uuesti. |

### KVARTAL B-8

Kuu, Linda, Vaba ja Salme t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus |
| --- | --- |
| 500 m²; 25% | 125 m²; 2-3 |

### KVARTAL B-9

Vaba, Linda, Sõbra ja Salme t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 400 m²; 30% | 120 m²; Kuni 3 | Muuhulgas tuleb Linda tn äärsete kinnistute kuurid lammutada või korrastada. |

### KVARTAL B-10

L. Tolstoi, Tähe, Õnne ja Linda t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. Kaitsealused objektid. |
| --- | --- | --- |
| 600m²; 30% | 180 m²; 2-3 | Arhitektuurimälestis elamu L. Tolstoi 3 (reg nr 7110). Muuhulgas teisaldada L. Tolstoi tn 11 krundil metallgaraažid. |

### KVARTAL B-11

Õnne, Tähe, Kuu ja Linda t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. Kaitsealused objektid. |
| --- | --- | --- |
| 800…1000 m²; 25…30% | 200...300 m²; 2-3 | Arhitektuurimälestised, elamud Õnne 33 (reg nr 7113), 35 (reg nr 7114 ja 37 (reg nr 7115). Muuhulgas teisaldada Linda tn 11 metallgaraažid. |

### KVARTAL B-12

Kuu, Tähe, Vaba ja Linda t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| Olemasolev olukord | Olemasolev olukord. | Muuhulgas teisaldada Kuu tn 25 metallgaraaž. |

### KVARTAL B-13

Vaba, Tähe, Sõbra ja Linda t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 600m²; 20…30% | 120...180m²; kuni 3 | Muuhulgas tuleb: Teisaldada Tähe tn 70 metallgaraaž. Vajadusel on lubatav avada Tähe tn 64 ja 70 hoonetel nurgapoolsed sissepääsud. Säilitada Tähe tn 86 piirde betoonpostid. |

### KVARTAL C-1

Lootuse, Kesk, Eha ja Tähe t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. Kaitsealused objektid. |
| --- | --- | --- |
| 700…1000 m²; 20…30% | 140...300 m²; kuni 3, Tähe 19 krundil kuni 4 | Arhitektuurimälestis puitelamu Kesk 16 (reg nr 7117). Muuhulgas tuleb: Lammutada Kesk tn 20 kõrval 3-kohaline garaaž. Tähe tn 23, 25 ja 27 hoonete juurdepääsutee ääres olevad metallgaraažid teisaldada, teised abihooned lammutada või vähendada nende mahtu. |

### KVARTAL C-2

Eha, Kesk, Õnne ja Tähe t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. Kaitsealused objektid. |
| --- | --- | --- |
| 700 m²; 20…30% | 140...210 m²; 2-3 | Arhitektuurimälestis Tähe 31 ( reg nr 7108). Muuhulgas tuleb: Võimalusel muuta Õnne tn 16 elamu arhitektuurset lahendust. Eha tn 25 soklikorruse sissepääsu varikatus lammutada ja asendada sobivaga. Eha tn 21 metallgaraaž teisaldada. Kesk tn 22 ja 24 hoonete vahel vahetada välja profiilplekkpiire. |

### KVARTAL C-3

Õnne, Kesk, Kuu ja Tähe t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 700…900 m²; 20…25% | 140...220 m²; 2-3 | Muuhulgas tuleb: Säilitada Tähe tn 59 hoone läbisõidul olev värav. Säilittada Kuu tn 12 õuel olev kahekordne kuur. Õnne tn 17 hoonel avada hoone nurgapoolne sissepääs. Kuu tn 2 seinte silekrohv asendada laudviimistlusega. Lammutada Kesk tn 32 krundil olev kivist garaaž. Lammutada Kesk tn kinnistutel lagunenud kuurid ja ehitada uuesti. Taastada Õnne tn 23/25 juures osaliselt säilinud betoonpostidest piire. Säilitada Õnne tn 23 krundi piirdeaed. |

### KVARTAL C-4

Kuu, Kesk, Vaba ja Tähe t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 600 m²; 15…25% | 90...150 m²; kuni 3 | Muuhulgas tuleb: Säilitada Tähe tn 67 õues olev kahekorruseline kuur. Säilitada Tähe tn 69 elamu kõrval olevad betoonist väravapostid. Vahetada Kuu tn 7 majapidamisabiehitisel seina viimistluskate sobiva vastu. |

### KVARTAL C-5

Vaba, Kesk, Sõbra ja Tähe t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 700m²; 15… 20% | 100...140 m²; kuni 3 | Muuhulgas tuleb: Säilitada Tähe tn 73 hoovis olev 2- korruseline saviseintega kuur. Teisaldada Tähe tn 71 krundil olev metallgaraaž. Säilitada Vaba tn 15 ja 27 ning Kesk tn 5 kruntide piirete betoonpostid. Vahetada välja Vaba tn 15 hoonel sobimatu plastvoodrilaud. |

### KVARTAL C-6

Lootuse, Võru, Eha ja Kesk t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 600… 800m²; 15…25% | 90...180 m²; 2-3 | Muuhulgas tuleb: Säilitada Eha tn 14a kuur. Lammutada Eha tn 8 kivist varemed. Teisaldada Lootuse tn 12 ja 16 metallgaraažid. Lammutada Lootuse tn 20 õuel asuv kuur ja ehitada uuesti. Säilitada Kesk tn 5 ja Eha tn 16, 16a sissesõiduväravate postid. Lootuse tn 22 hoonele sobimatu markiis eemaldada ja vajadusel asendada terasplekist varikatusega. |

### KVARTAL C-7

Eha, Võru, Õnne ja Kesk t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 600…1200 m²; 20…30% | 120...240 m²; 2-3 | Muuhulgas tuleb lammutada Eha tn 15 õuel kuur ja ehitada uuesti säilitada Õnne tn 14 ja 14a sissepääsuväravate postid. |

### KVARTAL C-8

Õnne, Võru, Vaba ja Kesk t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 600…1200 m²; 20…30% | 120...240 m²; 2-3 | Muuhulgas tuleb: Lammutada Kesk tn 23 profiilmetallist varjualune ja 25 õuealalt väikesed kuurid. Kesk tn 21 puitkuur korrastada või ehitada uuesti. Õnne tn 15 hoonel avada hoone nurgapoolne sissepääs Võru tn 108 Õnne tn poolsel piiril säilitada piirde betoonpostid. |

KVARTAL C-9

Vaba, Võru ja Kesk t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| 500…1000 m²; 15…25% | 90...250 m²; kuni 3 | Muuhulgas tuleb: Säilitada Võru tn 118 õuel asuv 2-korruseline kuur ja avada tänavanurgalt pääs hoonesse. Krohvida Vaba tn 5 ja 7 plokkidest kuurid. Lammutada Kesk tn 29 tänavaäärne piire ja asendada sobivamaga. Lammutada Kesk tn 27 kuurid. Säilitada Vaba tn 5 piirde betoonpostid. Säilitada Võru tn 120 sissesõiduvärava postid. |

KVARTAL D-1

Sõbra, Salme, Saekoja ja Kalevi t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| Vähemalt 420 m²; 10…50% | …200 m²; kuni 3 | Muuhulgas tuleb: Korrastada Kalevi tn 109 2- kordne kuur. Lammutada Sõbra tn äärsed kuurid ja teisaldada Kalevi tn 109 metallgaraaž. Kalevi tn 111 hoonel soovitavalt avada nurgasissepääs. |

### KVARTAL D-2

Sõbra, Linda, Saekoja ja Salme t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. |
| --- | --- | --- |
| Vähemalt 400 m²; 20…45 % | …200 m²; kuni 2 | Muuhulgas tuleb Sõbra tn 23 ja Linda tn 36 metallgaraažid. |

### KVARTAL D-3

Sõbra, Tähe, Saekoja ja Linda t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus |
| --- | --- |
| Vähemalt 400 m²; 20…35% | 80…200 m²; kuni 3 |

### KVARTAL D-4

Sõbra, Kesk, Saekoja ja Tähe t.

| Perspektiivsete kruntide suurus. Täisehituse % | Suurim ehitusalune pind; korruselisus | Muinsuskaitse- ja miljöötingimused. Kaitsealused objektid. |
| --- | --- | --- |
| Vähemalt 500 m²; 10…30 % | 100…150 m²; 1…2 | Arhitektuurimälestis Tartu Aleksandri kirik (reg nr 7118). Muuhulgas tuleb: Teisaldada Kesk tn 52 ja Saekoja tn 25, 27 ja 29 kruntidel asuvad metallgaraažid. Korrastada Tähe ja Saekoja nurgakrundil olevad kuurid. Säilitada Tähe tn 87 sissepääsul säilinud betoonist postid. Säilitada Tähe tn 81 hoone ees metallaed. Võimalusel avada Sõbra ja Kesk tn nurgahoonel hoone nurgapoolne sissepääs, mille kohal säilitada nurgatorn. Vahetada välja Kesk tn 44 krundil asuva hoone katusekate. |

# Maa-alade üldiste ehitus- ja kasutamistingimuste täpsustamine

Planeeritava piirkonna ehitus- ja kasutustingimust täpsustamisel lähtuti olemasoleva maaressursi, hoonestuse ja linnaehitusliku struktuuri säästva ja intensiivse kasutuse põhimõttest. Territoriaalse arengu kujundamisel on eesmärgiks mitmekesise eluruumi valikuvõimaluste loomise läbi elanikkonna paiksuse suurendamine ja elukvaliteedi tõstmine ning piirkonna ajalooliste ja kultuuriliste väärtuste säilitamine.

Käesoleva planeeringu üldiseks põhimõtteks erinevate funktsioonidega maa-alade ruumiliste arengusuundade määratlemisel on leida aladele otstarbekaimad kasutusviisid.

Planeeringuga antakse tingimused vastavalt lähteülesandega määratud 7-le juhtfunktsioonile, mille jaotus on esitatud kaardil nr. 1 „Karlova linnaosa miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasututamistingimused”, ning kõrvalfunktsioonidele.

Maade juhtfunktsioonide määramisel ei toimu kohest maaüksuste sihtotstarvete ja  muutmist, vaid maa-alad reserveeritakse mingiks kindlaks otstarbeks, et antud ala oleks vajaduse korral tulevikus võimalik kasutada ettenähtud otstarbel.  Maaomanik saab maa-ala kasutada praegusel sihtotstarbel ja funktsioonil seni, kuni ta seda soovib. Reaalne arendus- ja ehitustegevus toimub läbi detailplaneeringute ja sihtotstarbe muudatuse maakatastris. Ehitustegevusel on kohustuslik arvestada kehtestatud üldplaneeringuga sätestatud arengusuundi.

## Elamumaa

Kõik olemasolevad elamualad säilivad. Elamumaade struktuur ja paiknemine on planeeringu alal ajalooliselt välja kujunenud  (aastatel 1870-1920 rajatud elamutest kuni 1985-1990 rajatud korruselamuteni). Peetakse silmas ajaloolise hoonestuse säilitamise vajadust. Kuna ei ole oodata piirkonna elanike arvu järsku kasvu ning krundistruktuur on välja kujunenud, on täiendavaid elamuehitusmahtusid ette nähtud tagasihoidlikult. Võimalust elamuehituseks on nähtud eelkõige piirkonna tühjadel kruntidel ning väiksema hoonestustihedusega  kvartalite tihendamise eesmärgil.

Moodustatavad elamukrundid peavad vastama käesoleva planeeringu peatükile 2. Ehitamis- ja kasutamistingimused planeeringualal kvartalite kaupa.

Korruselamumaad on planeeritud lähtuvalt ajalooliselt väljakujunenud olemasolevatest korruselamumaadest ja soovist säilitada ning kohati võimalusel taastada ajalooliselt väljakujunenud piirkonna tervikmiljöö. Uusi korruselamumaid planeeritakse käesoleva planeeringuga vähesel määral tühjadele kruntidele ning vähesel määral kruntide tihendamise eesmärgil. Üksikelamud (v.a. kvartalid D-2 ja D-4) võib ehitada vaid erandkorras linnavalitsuse kaalutlusotsuse alusel.

ja D-4) võib ehitada vaid erandkorras linnavalitsuse kaalutlusotsuse alusel.

## Ärimaa (Ä)

Ärimaa juhtfunktsiooniga alad on planeeritud põhiliselt suuremate liiklusteede ja -sõlmede ümber.

Kõrvalfunktsioonina kavandatavad äripinnad kõrvalfunktsioonina asuvad osaliselt juba välja kujunenud äritänavate Tähe tänava ja Võru tänava ääres. Piirkondliku lokaalse tähtsusega äride teke võimaldatakse korterelamualadele ärimaa kõrvalfunktsiooni andmisega.

## Ühiskondlike hoonete maa (Üh)

Ühiskondlike hoonete maa käesolevas üldplaneeringus tähistab tervishoiu- ja hoolekandeasutuste; teadus-, haridus- ja lasteasutuste; spordi-, kultuuri- ja kogunemisasutuste; usu- ja tavandiasutuste maad. Käesoleva planeeringuga ühiskondlike hoonete maad juurde ei planeerita.

Ühiskondlike hoonete maale kavandatavate hoonete laiendamise  ja/või uute ehitamise tingimused määratakse detailplaneeringuga, arvestades käesoleva planeeringu tingimusi.

## Üldmaa (Üm)

Üldkasutatavate puhkealade maa juhtfunktsioon määrab haljasrajatiste alad, mis peavad jääma üldisse kasutusse puhkuseks ja virgestuseks. Üldkasutatava puhkeala sihtotstarbega aladele on lubatud rajada avalikku kasutusse jäävaid puhkeotstarbelisi rajatisi. Üldmaa sihtotstarbega krunte ei tohi jaotada väiksemateks iseseisvateks kruntideks

## Transpordimaa (L)

Transpordimaa juhtfunktsioon määrab tänavate maa-alad koos seda moodustavate sõidu- ja kõnniteede, jalgrattatee, teepeenarde ja haljas- või muude eraldusribadega kuni krundipiirideni Koridori ümbritsevate kruntide puudumisel on teemaa (punased jooned) määratud vastavalt tänavajoone puutujale. Üldkasutatavate puhkealade maal on näidatud olemasolevad ja planeeritavad jalgteed, millele eraldi krunte ei määrata. Kvartalisisesed juurdepääsutänavad on heakorrastatavad ja hooldatavad nende kruntide omanike poolt, kelle krundile antud tänavalt juurdepääs on tagatud.

### Keskkonnamõju hindamine

Planeeringulahendusega kaasnevatest muudatustest planeeringuala senises maakasutuses on keskkonnamõju seisukohalt olulisimad üldkasutatavate puhkealade juhtfunktsiooniga maa selge määratlemine ning planeeringuga määratletavad maakasutustingimused ja tingimused detailplaneeringute koostamiseks elamumaal. Näiteks krundi suurusest sõltub otseselt (kõrg)haljastuse osatähtsus linnaosas.

Planeeringuala suurimaks üldkasutatavaks puhke-/haljasalaks on Karlova park. See ei tähenda täpset pargi vana ilme  taastamist, mis muutunud kinnistute ja ehitiste struktuuri tõttu polekski enam võimalik, vaid pargi korrastamist vastavalt praegusele situatsioonile, püüdes samas säilitada võimalikult palju esialgset. Aktiivse puhkuse rajatisi (spordiplatse, mänguväljakuid) ajaloolistesse parkidesse reeglina ei kavandata, sobilikud oleksid passiivset puhkamist soodustavad rajatised (jalutamise ja istumisvõimalused).

Peale tähtsa koha linna rohevõrgustikus on avalikel haljasaladel/parkidel ka oluline sotsiaalne roll, pakkudes elanikele vabas õhus aja veetmise võimalust. Soovitavalt peaks selline haljasala jääma kodust jalgsikäigu kaugusele, mitte enam kui 1000 m. Karlova haljasalad on küll väikesed ja paiknevad linnaosa äärealadel, kuid rahuldavad ilmselt elanike vajadused. Vahemaad on piisavalt lühikesed ning nõudmine avalike haljasalade järele on siin tõenäoliselt väiksem kui tüüpiliste kortermajade elanikel, kuna enamasti on elamute juures privaatsed õuealad.

Olulisima osa linnaosa rohestruktuurist moodustab erakruntide haljastus, peamiselt viljapuu- ja marjaaiad, mistõttu elamumaa kasutustingimuste määramisel on oluline arvesse võtta ka haljastuse aspekti.  Kruntide tükeldamisel ei ole ohus mitte üksi kõrghaljastus, vaid suureneb surve ka kesk- ja madalrindele (põõsad, rohttaimed, muru).

Krundistruktuuri osas on planeeringus võetud põhisuunaks olemasolevate kruntide suuruse säilitamine.

Kruntide tükeldamisega kaasneks biomassi ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, sarnaselt mõjub viljapuude ja marjapõõsaste asendamine iluaedadega (pms muru, väikevormid). Liiga tiheda hoonestuse puhul võivad ohtu sattuda ka puud, nii otseselt kui kaudselt, nt oskamatu võrakujunduse läbi.

# Tänavavõrk

Vt. Kaart  nr. 2. „ LIIKLUSSKEEM, HALJASTUS“

Vastavalt Kultuuriministri 30. juuni 2003. a määrusele nr 9, „Mälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise, remondi ja ehitamise projektide koostamise ja neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord ning muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord“, § 4 Muinsuskaitseametiga kooskõlastatavad projektdokumendid, tuleb kõik vastavad projektdokumendid kooskõlastada muinsuskaitseametiga linnaehitusliku kaitseala piires ning kaitsealuste objektide kaitsevööndite piires.

Tänavavõrgu arendamise peamiseks eesmärgiks on ajaloolise tänavavõrgu üldilme ja struktuuri säilitamise vajadus ning erinevate transpordivahendite kasutamise tasakaalustatud areng. Seetõttu ei saa tänavate ajalooliselt väljakujunenud parameetritest tingituna tänavate maa-alad vastata, ega neid planeerida planeeringualal, vastavuses olevaks kehtiva Eesti Vabariigi standardi 843:2003 (edaspidi EVS) nõudmistega. Raskendatud talihoolde, ja liiklusohutuse probleemide lahendamiseks tuleb ette näha alternatiivsed meetmed. Edasises planeerimis- projekteerimisprotsessis tuleb lähtuda olemasoleva tänavavõrgu säilitamisest. Kehtivaid EVS norme rakendada juhul kui need ei riku ajalooliselt väljakujunenud tänavavõrgu üldilmet.

Vastavalt EVS-le linnatänavate kohta, peab tänavavõrgu planeerimisele ja tänavate projekteerimisele eelnema teede põhiülesannete ja klassi kindlakstegemine. Planeeringuala tänavatevõrk jaguneb vastavalt EVS’le magistraalideks ja juurdepääsudeks. Magistraaltänavad jagunevad planeeringualal põhi- ja jaotustänavateks, juurdepääsud jagunevad kõrval- ja kvartalisisesteks tänavateks ning jalgteedeks. Kvartalisiseste ilma nimedeta tänavate tee maa-ala määratakse detailplaneeringutega, neil rakendatakse õueala meetmeid, neil võivad puududa punased jooned.

Käesoleva planeeringuga antakse tänavatevõrgu liigitus lähtuvalt olemasolevast ja prognoositavast liikluskoormusest ning tänava põhifunktsioonist järgmiselt:

Planeeringuala liiklust teenindavatele tänavatele antakse käesoleva planeeringuga üldised liikluskorralduse põhimõtted ning tänavate tüüpristlõiked. Tänavate maa-alade tüüpristlõigete komponentide nagu sõiduteede laius, kõnniteede laius, haljasvööndid jne. määramisel on leitud kompromisslahendus Teeseaduse, EPN normide, EVS standardi, Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste ning väljakujunenud ajaloolise linnamiljöö säilitamise vahel. Seega ei vasta planeeritava ajaloolise linnamiljöö tänavatevõrk sajaprotsendiliselt kehtivatele seadustele ja normidele.

## Tänavate maa-alad (Punased jooned)

Olemasolevas linnastruktuuris on tänavakoridoride laiused (punased jooned) määratud olemasolevate krundipiiridega.

## Põhi- ja jaotustänavad

- Põhi- ja jaotustänavate liikluse põhiprintsiibina nähakse ette sõitjate kiire, sujuva ja ohutu liiklemise tagamine.

- Eelistada tuleb  ühistranspordiliinide juurutamist.

- Selleks on võimalik anduritega paindliku foorisüsteemi loomine, või peateesüsteemile üleminek.

- Sõiduteed peavad olema eraldatud äärekiviga jalakäijate ja ratturite ohutu liiklemise tagamiseks.

- Jalgrattaliiklus eraldatakse võimalusel sõiduteest või suunatakse kõrvaltänavatele.

- Ühistranspordi peatuskohtades, eelkõige kaherajalise sõidutee korral kahesuunalistel tänavatel, on vajalikud taskud.

- Kõikide põhi- ja jaotustänavate kahesuunalistel lõikudel on soovitav keelata parkimine.

- Põhi- ja jaotustänavate  liikluse kahe- või ühesuunalisuse täpsustamiseks on vajalik teostada täiendavad uuringud.

### Ristmikud

- Ristmike liikluskorralduses peab olema prioriteediks bussiliikluse sujuvuse tagamine.

- Probleemide tekkimisel liikluse sujuvuses eelkõige Võru tänaval tuleb keelata Vasakpöörded kruntidele.

- Pärast Vaksali tänava pikenduse ehitamist tuleb kaaluda peatee või fooride süsteemile üleminekut Vaba ja Sõbra tänavate ristumisel Tähe ja Kalevi tänavaga.

### Tänavate tüüpristlõiked

Tänavate ristprofiilid on võetud tänavakoridoride punaste joonte vahelistest kõige kitsamatest kohtadest.

Sõbra tänav

Sõbra tänava liiklusskeem on seotud paralleelse Vaba tänava liikluskorraldusega. Osaliselt moodustavad Sõbra ja Vaba tänav kaks ühesuunalise liiklusega jaotustänavat. Tänava liiklusskeem on ühesuunaline Võru tn. – Kesk tn. lõigus, ülejäänud osa on kahesuunaline. Sõbra tänavat läbib planeerimisühikute vaheline linnasisene autoliiklus. Ühistranspordiliin läbib tänavat lõigus Tähe tänav – Kalevi tänav. Nii piki kui ristisuunas tänavaga toimub jalgratta- ja jalgliiklus, ristmikele on vajalik märgistatud ülekäigurajad. Jalgrattaliiklus eraldada kõnniteest tänavamärgistuse abil. Kõrvaltänavate suhtes on Sõbra tänav peatee. Juhul kui saab valmis Vaksali tänava läbimurre kaaluda peatee või fooriga reguleeritud süsteemile üleminemist.

Vaba tänav

Vaba tänava liiklusskeem on seotud paralleelse Sõbra tänava liikluskorraldusega. Osaliselt moodustavad Vaba ja Sõbra tänavad kaks  ühesuunalise liiklusega jaotustänavat. Tänava liiklusskeem on ühesuunaline Tähe tänavast  Kalevi tänavani ning Kesk tänavast – Võru tänavani. ülejäänud osa on kahesuunaline. Vaba tänavat läbib planeerimisühikute vaheline linnasisene autoliiklus. Ühistranspordiliini tänaval pole. Nii piki kui ristisuunas tänavaga toimub jalgliiklus, ristmikele on vajalik rajada märgistatud ülekäigurajad ning allalastud äärekivid jalgratastele. Jalgrattaliiklus võimalik lubada sõiduteel. Nii piki kui ristisuunas tänavaga toimub jalgratta- ja jalgliiklus, ristmikele on vajalik märgistatud ülekäigurajad.

Võru tänav

Hetkel põhitänava funktsioone täitev, Võru tänav, teenindab peamiselt linnasisest planeerimisühikute vahelist ning linnakeskusesse suunduvat liiklust, ühistransporti ning linna läbivat transiitliiklust. Tartu linna üldplaneeringu järgne  lahendus näeb perspektiivse tänavakoridori laiuse osas ette sõidutee 14 m, kõnniteed 3+2 m. Tänava rekonstruktsioon selles ulatuses tingib haljastuse kadumise ning mõningate hoonete likvideerimise. Käesoleva planeeringuga antakse tänava ristlõike lahendus vastavalt liiklussageduste prognoosidele ning tuginedes Tartu linna üldplaneeringuga kavandatud liiklusobjektide ülevaatuse töös teostatud analüüsile.

Tänava liiklusskeem on ühesuunaline Väike-Tähe tänavast  Riia tänavani, ülejäänud osa on kahesuunaline. Nii piki kui ristisuunas tänavaga toimub intensiivne jalgliiklus, ristmikele ning bussipeatuste taha vajalikud märgistatud ülekäigurajad. Ülekäiguradadel tee keskele vajalikud ohutusribad. Soovitavalt minimiseerida lubatavad vasakpöörded. Juhul kui on lubatud vasakpöördega lahkumine ilma valgusfoorita Võru tänavalt, peab olema vasakpöörde tasku  miinimumlaiusega 2 meetrit. Bussipeatused tuleb projekteerida  taskutesse.

Võru tänava liiklusskeem ning ristlõike profiil on lõigus Sõbra tn - Vaba tn. lahendatud AS Kommunaalprojekt poolt koostatud Võru tänava Kastani ja side tänava vahelise lõigu rekonstruktsiooni projektiga 2002.

Tähe tänav

Tänava liiklusskeem on ühesuunaline Pargi tänavast  Õnne tänavani, ülejäänud osa on kahesuunaline. Tähe tänav on planeerimisühiku jaotustänav. Ühistranspordiliini marsruut on ühesuunaline. Nii piki kui ristisuunas tänavaga toimub jalgliiklus, ristmikele vajalik märgistatud ülekäigurajad ning allalastud äärekivid jalgratastele. Jalgrattaliiklus on võimalik lubada kõnniteel juhul kui õgvendada enamuse majade ääres olevat haljasala ja juhul kui seda ei võimaldata tuleb tagada sõiduteel liiklemist. Ühesuunalises tänavalõigus eraldada erimärgistusega osa sõiduteest kesklinna suunas jalgrattaga liiklejatele. Nii piki kui ristisuunas tänavaga toimub jalgratta- ja jalgliiklus, ristmikele on vajalik märgistatud ülekäigurajad, jalgrattamärgistus ning allalastud äärekivid.

Kalevi tänav

Kalevi tänava liiklusskeem on seotud Sõpruse sillalt tuleva intensiivse liiklusega. Tänava liiklusskeem on ühesuunaline Õnne tn. – Pargi tn. ja Õnne tn. – Sõbra tn lõigus, ülejäänud lõigud on kahesuunalised. Ühistranspordiliin läbib kogu tänavat. Kalevi tänav on jaotustänav kuni Sõbra tänavani, Sõbra-Saekoja tn. lõigus on Kalevi tänav kõrvaltänav. Jalgrattaliiklus suunata võimalusel mujale.  Ristmikele jalgrattateedega ristumisel ja bussipeatuste taha on vajalikud märgistatud ülekäigurajad. Kahesuunalises osas Riia – Pargi lõigus keelata parkimine.

## Juurdepääsutänavad

Juurdepääsutänavate ristprofiilid on võetud tänavakoridori punaste joonte vahelisest tänava kitsamast kohast.

- Tänavatel jalakäijate ohutuse tagamiseks nähakse ette kõikjal äärekividega eraldatud kõnniteed ning maksimaalne haljastuse säilitamine.

- Tulenevalt väljakujunenud ajaloolisest tänavapildist ning jalgrattaliikluse soovitavast arengust nähakse ette kiiruse piiramiseks liikluse rahustamise meetmeid

  - tänavatel kiirusepiirang - liiklemiskiirus 30-40 km/h, parema käe reegli tsoon.

- Tänavatel võimaldada parkimine liikluseeskirjas sätestatud tingimustel.

- Kvartalisisesed juurdepääsutänavad on heakorrastatavad ja hooldatavad nende kruntide omanike poolt, kelle krundile antud tänavalt juurdepääs on tagatud.

## Liiklusmärgistus

Piirkonna liiklusskeemi rakendamisel on ajaloolise tänavapildi säilimise huvides soovitav kasutada minimaalse võimaliku standardse gabariidiga liiklusmärke. Samuti on tarvis välja töötada sobilikud märgijalad ja –postid, märkide seinakonsoolid jms. Kogu piirkonnas peab liiklusmärkide paigaldus muutuma süsteemseks, kaasaegseks. Eesmärgiks on vähendada liiklusmärkidest ja reklaamist tingitud visuaalset müra miljöös.

## Jalgratta- ja jalgteed

Planeeritavad Jalgratta- ja jalgteed on esitatud joonisel nr 2. „Liiklusskeem, haljastus“. Jalgrattateede lõikumisel liiklustänavatega tuleb arvestada sujuva ülesõidu ja liiklusohutusega, põhiliste liiklussuundade äärekivide allalaskmist ning jalgratturite liikumistsoonide eraldamine ülejäänud liiklusest. Sõiduteel jalgrattaraja eraldamise puhul on vajalik kasutada lisaks pidevale joonele ka otse teekattele paigaldatavaid reljeefseid elemente, et selgelt anda autojuhtidele märku jalgrattatee olemasolust. Kõigile nimetatud jalgrattateede märgistustele peavad sekundeerima liiklusmärgid ning liiklusmärgi kujutised teekattel.

### Planeeringuga kavandatud olulised jalgteed

- Käesoleva üldplaneeringuga tehakse ettepanek taastada/avada Päeva–Kalevi tänava vaheline jalgtee

- Riikliku kaitse all oleva Karlova pargi jalgteede rekonstrueerimine teostatakse detailplaneeringuga vastavalt pargi ajaloolise üldilme taastamisele.

### Tänavad, mille koridoris tuleb luua mugavad võimalused jalgrattaga liiklemiseks

- Tähe tänaval eraldada ühesuunalisel lõigul sõiduteest kesklinna suunduv jalgrattatee reljeefsete elementidega, võimaldamaks keskuse suunalist jalgrattaliiklust.

- Säilitada kergliiklustee servituut Tähe tänava ja Koidu tänava vahelisele kinnistule.

- Sõbra ja Kesk tänava jalgrattatee ehitamine vastavalt planeeringule.

## Parkimine

Parkimine lahendatakse planeeringualas krundisiseselt (oma krundil) vastavalt parkimisnormatiividele. Kõrvaltänavatel lubada parkimine sõiduteel, mitte lubada parkimist alleedel puude vahel.

Tänavad, mille sõidutee lõikudes on soovitav keelata parkimine:

- Tähe tänav, lõigus Väike-Tähe – Pargi

- Kalevi tänav, lõigus Lille – Pargi.

Põhitänavatel on  üldiselt soovitav parkimine keelata, lubada erandina tänavate ühesuunalistel lõikudel. Kõrvaltänavate tänavakoridoris parkimine on lubatud.

### Keskkonnamõju hindamine

Planeeringus on põhirõhk jalgratta- ja bussiliikluse arendamisele, mis arvestades linnaosa elanike liikumiseelistusi on ka põhjendatud ja toetab tervislikke eluviise. Jalgrattaliikluse mõju keskkonnale on pea olematu, kuid vajalik on läbimõeldud trassivalik. Tervisekaitse ja ohutuse seisukohalt on tähtis, et jalgrattateed oleks kavandatud jaotustänavatele, kus autoliiklust on vähem, st et jalgratturid ei pea sisse hingama heitgaase ja nende teekond on ohutum. Samas tuleb arvestada ka jaotustänavate laiusega ja olemasoleva haljastusega, alleedega tänavatel eraldi jalgrattateede koridoride loomiseks võib nappida ruumi ja piirduda tuleks liikluskorralduslike vahenditega.

Olulisimad autotranspordiga kaasnevad negatiivsed keskkonnamõjud on müra, õhureostus ja vibratsioon. Sõltumata allikast müra ühel või teisel moel halvendab elukeskkonda. Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrusest nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid lähtudes kuulub Karlova linnaosa II kategooria (laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates) alade hulka, kus liiklusmüra:

- taotlustase (müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja iseloomustab häid akustilisi tingimusi; kasutatakse uutes planeeringutes ja olemasoleva müraolukorra parandamisel; uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme piiridesse) on päeval 60 dB ja öösel 50 dB;

- piirtase (müra tase, mille ületamine võib põhjustada häirivust, üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi; kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja uute hoonete projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel; olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset, kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra vähendamiseks) on päeval 60 dB ja öösel 55 dB (müratundlike hoonete sõidutee poolsel küljel päeval 65 dB ja öösel 60 dB);

- kriitiline tase (müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat häirivust ja iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni; kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel välismüraallikate vahetus läheduses; uute müratundlike hoonete ehitamine kriitilise tasemega aladele on üldjuhul keelatud) on päeval 70 dB ja öösel 65 dB.

Mürataseme ja vibratsiooni kohta linnaosas andmed puuduvad. Müratase ja vibratsioon vajaks uurimist Võru, Kalevi, Tähe, Vaba, Õnne ja Väike – Tähe tänaval, kus liiklusintensiivsus on suurem. Kui selgub, et piirtaset ületatakse, tuleks rakendada leevendavaid meetmeid nagu liikluse rahustamine, (tänava)haljastuse täiendamine. Oluline on (kõrg)haljastuse säilitamine ja/või rajamine, puude lehestik neelab eriti kõrgsageduslikku müra. Tänavahaljastuse seisund hinnati haljastuse ülevaatusel rahuldavaks. Kuigi mitmetel tänavatel (Saekoja, Vaba, Lootuse, Pargi, Koidu, Väike-Tähe, Lille) tänavahaljastus puudub, kompenseerivad seda enamasti suuremad krundid nimetatud tänavate ääres ja madalam liikluskoormus (v.a. Väike-Tähe). Kalevi tänaval, kus samuti märkimisväärne tänavahaljastus puudub, kuid liikluskoormus on kõrge ja krundid enamasti alla 1000 m² suurused, peab müra, heitgaaside ja tolmu kaitseks kasutama enam fassaadihaljastust.

Siseruumides vähendab müra oluliselt akna sisemistel raamidel pakettklaasi kasutamine, mis on Karlova ajaloolises linnaosas lubatud.

# Rohevõrgustik

Vt. Kaart nr 2. „LIIKLUSSKEEM, HALJASTUS“

## Uushaljastuse põhimõtted

Haljastuse planeerimisel ja rajamisel peab kinni pidama 19.saj. lõpu ja 20.saj alguse kujundustraditsioonidest. Valitavateks puuliikideks peavad valdavalt olema suurelehelised pärnad, harilikud vahtrad, harilikud tammed ja hariliku tamme püramiidvormid vähesel määral, hobukastanid, saared, harilikud sirelid, pargi ja peenraroosid, ebajasmiinid, aedõunapuud, luuviljalised viljapuud, elupuud jne. Istutusmaterjalina kasutada okaspuid vähesel määral. Tänava maa-alal tuleb puuliikide määramisel lähtuda linnaosa algse planeeringuga erinevatele tänavatele määratud puuliikidest.

Õuede planeerimisel on siiski vajalik lähtuda maja arhitektuurist ja jälgida, et planeeritav ei satuks kontrasti/konflikti hoonega. Karlova linnaosa on hinnatav oma rohelisuse poolest, seetõttu on vajalik selle maksimaalne säilitamine. Planeeringuga nähakse ette järgmised nõuded piirkonna rohestruktuuridele:

- Kõigi puude, millede tüveümbermõõt on rohkem kui 20 cm, maha võtmiseks tuleb taotleda raieluba.

- Puud, mille tüveümbermõõt on üle 100 cm, mahavõtmist lubada vaid juhul, kui on muutunud ohtlikuks ümbritsevatele hoonetele.

- Viljapuude maha võtmiseks piiranguid ei kehtestata.

## Kaitstavate loodusobjektide planeerimine

Käesoleva planeeringuga tehakse vastavuses Tartu linna üldplaneeringuga  ettepanek Päeva-Kalevi-Lille-Tähe tänava kaitsealune põlispuudegrupp võtta looduse üksikobjektidena kaitse alla ning täpsustada kaitse-eeskirja piiranguvööndi osas järgnevalt:

Harilik tamm (Quercus robur) – Päeva tn. 15. Piiranguvöönd 25 meetrit.

Harilik tamm (Quercus robur) 3 tk – Kalevi tn. 17a. Piiranguvöönd 15 meetrit.

Harilik pärn (Tilia cordata)– Tähe tn. 4. Piiranguvöönd 20 meetrit.

Harilik pärn (Tilia cordata) 2 tk ja harilik tamm (Quercus robur) – Kalevi tn. 23 a. Piiranguvööndid 15 meetrit.

Harilik pärn ( Tilia cordata) 12tk – Päeva tn. 15. Piiranguvööndiga 15 meetrit.

Harilik tamm (Quercus robur) 3tk, Harilik pärn ( Tilia cordata) 3tk.

ning ja tehakse ettepanek  võtta looduse üksikobjektina kaitse alla:

Harilik tamm (püramidaalvorm) (Quercus robur „Fastigiata“) – Vaba tn. 27.

Harilik hobukastan – Päeva 15, piiranguvööndiga 15 m.

Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek kaitsealuste üksikobjektide nimekirjast kustutada:

Harilik elupuu (Thuja occidentalis ) 2tk. – Tähe tn. 38.

Puud on olnud pikka aega looduskaitse all, kuid tingituna asjaolust, et üks elupuu on kuivanud ja tuleks maha võtta, kaob sümmeetria, mida siinjuures on hinnatud ning ühe elupuu kaitse all hoidmine pole enam kuigivõrd põhjendatud.

Tähe tn 4 ääres paiknevad ning kaitse all olevas põlispuudegrupis asuvad 3 nulgu millest käesolevaks ajaks on säilinud vaid üks, üksikobjektina mitte kaitse alla võtta.

Haljastuse planeerimine – kaitse-eeskirjade koostamine

Linnaosas paiknevate kaitstavate loodusobjektide kaitse tagamiseks ning samal ajal minimaalsete majanduspiirangute tekitamiseks tuleb kõigile kaitsealustele objektidele koostada kaitse-eeskirjad.

## Ettepanekud piirkonna rohestruktuuride kvaliteedi tõstmiseks

Alljärgnevalt on esitatud konkreetsed ettepanekud rohestruktuuride planeerimiseks, samuti on määratletud alleede lõigud, mis vajavad väljavahetamist või rekonstrueerimist.

SAEKOJA TÄNAV – Tänavaäärsed puud puuduvad, täiendava kõrghaljastuse järgi vajadus puudub.

SÕBRA TN. – Viis kaske tuleb maha võtta, kuna on kuivanud, viltu või murdunud. Kirikuaias tänava piirdel tuleb maha võtta  kaks harilikku vahtrat, üks harilik pihlakas ja üks harilik pärn, kuna need vähendavad kaseallee vitaalsust (konkurendid eluruumile ja valgusele).

VABA TN. – Vaba tn. 27 krundil kasvab suur hariliku tamme püramidaalvorm (Quercus robur “Fastigiata“), mille puhul võiks kaaluda looduskaitse alla võtmist.

KUU TN. –  Puud vajavad esialgu hoolduslõikust, et ei muutuks ümbruskaudsetele majadele ohtlikuks.

ÕNNE TN. – Planeeringuala ülevaatuse ajal võis täheldada, et allee vajab hoolduslõikust. Puude tüved peaksid kuni 2,5 meetri kõrguseni olema lagedaks tehtud. Maha tuleb võtta kolm pärna (lõigul Võru tn. – Kesk tn.) kuna on kuivanud, kahjustunud või viltu. Uusi pärnasid asemele pole mõtet istutada, allee efektsus seisneb selle üheealisuses ja suuruses. Pikemas perspektiivis tuleb alleed  uuendada, kui hukkunud on ca 50% puudest. Õnne ja Kalevi tänava nurgal kasvab suur looduskaitsealune tamm (Quercus robur).

L. TOLSTOI TN. - Planeeringuala ülevaatuse ajal võis täheldada, et allee vajab hoolduslõikust. Puude tüved peaksid kuni 2,5 meetri kõrguseni olema lagedaks tehtud. Majade sissepääsude juures olevad mururibad ei toimi hästi. Siin võib  lubada osad alad katta looduslikust kivist sillutisega.

MARTA TN.– Tänavaäärsed puud puuduvad, täiendava kõrghaljastuse järgi vajadus puudub.

EHA TN. – Salme tänavast kuni Tähe tänavani tuleb allee asendada samaliigiliste puudega, mis praegu kasvavad. Eha tänava Võru tänava poolses osas tuleb likvideerida üks pappel. Tähe ja Võru tänavate vahel tuleb rajada kahepoolne allee, kasutada sama puuliiki ja, vormi, mis Eha t olemasoleva  allee puhul.

LOOTUSE TN. - Tänavaäärsed puud puuduvad, täiendava kõrghaljastuse istutamiseks võimalus ja vajadus puudub.

PARGI TN. - Tänavaäärsed puud puuduvad, täiendava kõrghaljastuse istutamiseks võimalus ja vajadus puudub.

Pargi tn. 4 kinnistul kasvab looduskaitsealune torkav kuusk (Picea pungens). Puu on rahuldavas seisukorras.

KOIDU TN. - Tänavaäärsed puud puuduvad, täiendava kõrghaljastuse istutamiseks võimalus ja vajadus puudub.

VÄIKE–TÄHE TN. - Tänavaäärsed puud puuduvad, täiendava kõrghaljastuse istutamiseks võimalus ja vajadus puudub.

PÄEVA TN. - Tänavaäärsed puud puuduvad, täiendava kõrghaljastuse järgi vajadus puudub. LILLE TN. - Tänavaäärsed puud puuduvad, täiendava kõrghaljastuse istutamiseks võimalus ja vajadus puudub.

KALEVI TN. - Tänavaäärsed puud puuduvad, täiendava kõrghaljastuse istutamiseks võimalus ja vajadus puudub. Karlova mõisaparki tuleb veidi avada. Välja tuleb raiuda harilikud jalakad, harilikud saared ja hallid lepad. Kalevi tn. 17a kasvab kaitsealune harilik tamm (Quercus robur).

SALME TN. – Likvideerida tuleb üks haige ja osaliselt kuivanud harilik vaher ja üks haige arukask. L.Tolstoi-Õnne t lõigus tuleb allee rekonstrueerida ja pikendada  ühepoolselt Saekoja tänavani.

LINDA TN. - allee tuleb pikendada Saekoja tänavani.

A. KITZBERGI TN. –I etapis tuleb likvideerida kolm kuivanud harilikku vahtrat. Mahavõetud puude asemele tuleb istutada uued.

TÄHE TN. - TÜ Füüsikamajast edelasse jääval haljasmaal tuleb likvideerida üks kuivanud kuusk. Tartu Ülikooli õppehoonest põhjas (Tähe tn.4) kasvab üks looduskaitsealune harilik pärn (Tilia cordata ). Tähe tänava terviklikkuse seisukohalt on tänava äärne puuderida vaja välja vahetada uute puudega. Juhul kui seda ei tehta, võib  tänava äärsed endised puude asukohad (augud) täita uute puudega. Võru tänava ristmikust kuni Tolstoi tänava ristmikuni on viis kohta, kuhu tuleb istutada uus puu. L. Tolstoi ja Kuu tänava vahelisel lõigul tuleb välja vahetada viis vahtrat. Tähe tänava lõigul Sõbra – Saekoja tänava ristmik tuleb likvideerida kaheksa kehvas seisus olevat harilikku vahtrat. Uus istutatav puuderivi peab jätkuma kuni Tehase tänava ristmikuni.

KESK TN. -  Kesk tänava haljasriba täidab ökoloogilist funktsiooni haljasmassi näol, kuid kahjuks puudub sellel sotsiaalne funktsioon. Kaugemas perspektiivis tuleb tänaval taastada allee.

VÕRU TN. -   Võru tänava terviklikkuse seisukohalt tuleb tänava äärne puuderida välja vahetada uute puudega. Juhul kuiseda ei tehta, on I etapis mõistlik alles jätta Lootuse tänava ristmikku lähedusse jäävad üksteist pooppuud. Ülejäänud, Võru tänava äärde jäävad pooppuud (ca 12tk) tuleb asendada uutega. Lisaks tuleb juurde panna ca viisteist uut puud. Ka varem tänava algusesse istutatud puud tuleb asendada kõrgemakvaliteediliste pooppuudega.

Rajatavad alleed

Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek linnaosa rohestruktuuride rekonstrueerimiseks ja täiendamiseks. Ühe olulise elemendina planeeritakse mitmele tänavale uued alleed olemasoleva allee pikendusena või päris uutena. Planeeritavate uute alleede puhul tekib probleem olemasolevate maasiseste tehnovõrkude asukohtadega. Uute alleede rajamisel on vajalik tegevus kooskõlastada tehnovõrkude haldajate rekonstrueerimisplaanidega ning leida lahendused ja võimalused nende ümberpaigutamiseks või omavaheliseks kompromissiks. Tuleb leida kompromiss tehnotrasside asukohtade, läbimõõtude ja kaitsetsoonide ning rohestruktuuri paiknemise vahel. Alleede rajamisele peab eelnema tänava tehnovõrkude kompleksne ehitamine. Alleede pikendamine ja uute alleede rajamine on võimalik vaid juhul, kui nad ei riku olemasolevate tehnovõrkude kaitsetsoone või olemasolevad võrgud vajadusel uuendatakse või paigutatakse ümber.

Põlispuud

Põlispuude hindamisel arvestatakse eelkõige nende ajaloolis-kultuurilist (seosed ajalooliste sündmuste ja isikute ning rahvapärimustega), teaduslikku (reliktid, mõõtmed, vanus, haruldus) ning esteetilist väärtust (asend maastikus, dekoratiivsus).

Karlova linnaosa ajaloolises piirkonnas kasvavateks põlispuudeks võib pidada puid, mis on võetud looduskaitse alla või, mille kohta on käesoleva töö raames tehtud ettepanek kaitse alla võtmiseks.

Säilitatavad või avatavad väärtuslikud vaated

Planeeringuala on tiheda hoonestusega ja kompaktne, mistõttu ei ole välja kujunenud märkimisväärseid vaatekoridore. Säilitamist väärivate vaadetena võib käsitleda kõiki väljakujunenud tänavavõrgu elemente tervikmiljööna.

Vaade, mis avaneb A. Kitzbergi tänavalt endisele Karlova mõisakompleksile. Tee, mida ääristas kahelt poolt puuderivi, viis mõisaväravateni. Puud,  mis on tänaseks on tee ühelt poolt maha võetud, mistõttu ei saa rääkida enam alleest. Kaaluda tuleb allee ennistada, misläbi väärtustataks ka piirkonna ajalugu.

### Keskkonnamõju hindamine

Planeerimislahendusega tehtav ettepanek võtta seni Lille-Tähe-Pargi-Kalevi tn kvartalis pindalalise, kuid looduses siiski konkreetselt piiritlemata objektina kaitse all olevad põlispuud kaitse alla kui üksikobjektid konkretiseerib põlise 7 tamme, 3 nulgu ja 19 pärna kaitset ning on põhjendatud, kuna kõik nimetatud puud ei kasva ühtse puuderühmana ning mitmed neist kasvavad kinnistutel, mille sihtotstarve on elamumaa (mitte kaitsealune maa). Ühtlasi täpsustatakse ka kõnealuste puude kui kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirju piiranguvööndite osas.

Kaitstava looduse üksikobjekti kaitse põhimõtted sätestab Looduskaitseseaduse  § 68, mille kohaselt üksikobjekti kaitse alla võtmise otsusega moodustub selle ümber kuni 50 meetri kauguseni piiranguvöönd, kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti. Sama seaduse §-ga 13 on piiranguvööndis keelatud 12 erinevat tegevust, linnapuid ohustab neist kaks: teede ja õhuliinide rajamine ning ehitiste, kaasa arvatud ajutised ehitised, püstitamine. Reaalselt kahjustatakse linnapuid enim ehitus-, tee- ja mullatöödel, haljasalade hooldustöödel ning tahtlikult inimese poolt. Peamiselt on ohustatud puude alumised oksad, juurestik ja tüvi. Kõige olulisem on kaitsta juurestikku, mis varustab puud toitainete ja veega. Reeglina on juurestiku läbimõõt enam-vähem võrdne võra läbimõõduga, st kui hoidutakse võra aluse pinnase kinnikatmisest (nt asfaldi, killustikuga), tihendamisest, mullataseme muutmisest, kahjustamisest soola või herbitsiididega, suudab puu iseseisva organismina elada. Soovitav on ka mitte koristada võraaluseid lehti ja kõdu. Hariliku pärna juurestik on laialiulatuva peajuurega ja sügavale maasse minevate kõrvaljuurtega, mis teeb ta kasvukohatingimuste suhtes paindlikuks. Seega on kõnealuseid pärni võimalik kaitsta ka oluliselt väiksema piiranguvööndiga kui 50 m.

# Elektrivarustus

Kuna alajaamad on alakoormatud, on võimalik piirkonnas koormust suurendada olulisemate kapitaalmahutusteta. Ette on nähtud alajaamade moderniseerimine pikemas perspektiivis, asendades nendes seadmed ajakohasemate ja töökindlamatega. Elektrijaotusvõrkude edasise arengu prognoosimisel on lähtutud Tartu linna energiakasutuse ülevaate aruandest ja OÜ „AAM Energeetikabüroo“ poolt koostatud „Tartu linna energeetikakava II etapp“ elektrienergia tarbimise prognoosist asumite kaupa.

Elektrijaotusvõrkude edasise arengu prognoosimisel püüti teha kindlaks iga kvartali elektrienergiatarve, lähtudes kogutud lähteandmetest.

Elektrienergia tarbimise prognoosi 15-aastases perspektiivis prognoositavateks hetkedeks olid aasta 2005 ja 2013. Prognoositi kahe, optimistliku ja pessimistliku stsenaariumi alusel. Elektritarbimise optimistliku stsenaariumi alusel suureneb elektritarbimine keskmiselt 2-3% aastas. Olemasoleva elektrivõrgu reservvõimsused on optimistliku stsenaariumi alusel planeeringu alal piisavad.

Planeeringuga tehakse ettepanek edaspidisel elektri kaabelliinide projekteerimisel ja rekonstrueerimisel maakaablisse viimine.

Planeeringuga tehakse ettepanek rajada kaks uut jaotusalajaama Karlova-Tähe asumisse asukohtadega:

- Kesk tänav - Õnne tänav ristumisel aadressile Kesk tänav 19 kinnistule.

Planeeritav jaotusalajaam liidetakse Sõbra ja Kesk tänava nurgal keskpinge võrguga (maakaablis).

- Tähe tn. – Väike-Tähe – Võru tn. kvartalisse Tartu I Muusikakooli kinnistule.

Planeeritav jaotusalajaama võimalikud liitumissuunad keskpinge võrguga on Muusikakooli kinnistu kaudu Tähe tänaval või elamumaa kinnistu kaudu Väike-Tähe tänaval (maakaablis).

# Text boxes

OÜ Hendrikson & Ko

Raekoja plats 8, 51004 TARTU

Tel 7 409 800

hendrikson@hendrikson.ee

www.hendrikson.ee

Maakasutuse tingimused:

- Alade juhtfunktsiooniks on vastavalt arendatavale suunale väike- ja korruselamumaa.

- Parkimine tuleb lahendada krundisiseselt.

- Luua võimalused jäätmemajanduse arendamiseks jäätmemajade rajamine krundisiseselt.

Alade otstarbekamaks kasutamiseks ja elavdamiseks  ning lokaalse ühiskondliku ja äriteeninduse tekkeks on  antud piirkonniti järgnevaid kõrvalfunktsioone:

- Ärimaa kõrvalfunktsioonid antakse Tähe ja Võru tänavate äärde jäävatele hoonetele, ning Kesk tänava äärsetele hoonetele.

- Kõrvalfunktsiooniga hooned võivad paikneda ainult kvartali perimeetri välisküljel avalikult kasutatava tänava ääres.

- Ärilistel eesmärkidel ala arendamisel peab äritegevus paiknema korterelamu esimesel korrusel avaliku sissepääsuga tänavapoolsest küljest, et tekitada avatud ja mitmeti kasutatav linnaruum.

- Äriotstarbeliste ruumide teenindamiseks vajalik parkimine tuleb lahendada krundisiseselt vastavalt parkimisnormidele ja –eeskirjadele.

Detailplaneeringute koostamise käigus on vajalik:

- Haljastuse täiendav takseerimine ning elamualade ja ehitusõiguse planeerimine nii, et olemasolev väärtusliku haljastuse säilimine oleks tagatud.

- Detailplaneeringu mahus fikseerida nõue passistamata puurkaevu(de) tamponeerimiseks.

- Detailplaneeringuga anda jäätmemajanduse arendamiseks jäätmemajade rajamise lahendus.