Tartu LV munitsipaalettevõte

ühistranspordi korraldamiseks

Tartu linna territooriumil

Kulude analüüs

2009 juuli – 2013

Sisukord

| Sissejuhatus 1. Eeldused finantsprognooside koostamiseks Veomaht Busside vajadus Busside kapitalirendi tingimused Parkla, remont, tehniline abi ja pesu Administratsiooniruumid Kütus Personal ja palgakulu Muud kulu 2. Finantsprognoosid 2.1. Asutamiskulud 2.2. Kulude prognoos 2.3. Rahavoogude prognoos 2.4. Liisingumaksed ja intressid | 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 10 10 10 11 12 |
| --- | --- |

Sissejuhatus

Käesolev analüüs käsitleb planeeritava Tartu LV ühistranspordi munitsipaalettevõtte kulude kujunemist perioodil 2009 juuli – 2013. Ühistranspordi korraldamise territooriumiks on Tartu linn.

Munitsipaalettevõtte poolt pakutavaks teenuseks on avaliku liiniveo teostamine bussidega vastavalt veomahule.

Tartu linna avalik liinivedu teostatakse vastavalt ühistranspordiseadusele, liiklusseadusele, konkurentsiseadusele, väärteomenetluse seadustikule, Tartu Linnavolikogu ja Tartu Linnavalitsuse ning teistele vastavat valdkonda käsitlevatele õigusaktidele.

Planeeritavad prognoosid toetuvad eeldusel, et kõiki liine teenindab munitsipaalettevõte.

Palgakasvuks on alates 2010.a. planeeritud 5% ( aastapõhiselt), muude kulude kasvu ei ole planeeritud.

Käesolevas analüüsis ei ole prognoositud tulude/kulude katte jaotust ja korraldust. Ühistranspordi piletihinnad ja sõidusoodustused  kehtestab Tartu linn. Liinivedusid finantseeritakse Tartu linna eelarvest.

Asutamiskulud on 23 005 421 krooni.

Vastavalt käesolevale finantsprognoosile kujuneb

- 2009.a. liinikilomeetri omahinnaks 25,54 krooni; koos kasumiga (arvestades nn. täiendavat raha vajadust rahavoogude tasakaalustamiseks) kujuneb liinikilomeetri hinnaks 26,61 krooni

- 2010.a. – 25,22 / 26,32 krooni.

- 2011.a. – 25,86 / 27,18 krooni

- 2012.a. – 25,94 / 27,48 krooni

- 2013.a.  - 26,47 / 28,22 krooni

Nimetatud liinikilomeetri hindades sisalduv kasum ei sisalda kapitali tootlust, seega tuleb täiendavateks investeeringuteks kaasata lisakapitali.

- Eeldused finantsprognooside koostamiseks

  - Veomaht

Veomaht Tartu linna avalikul bussiliiniveol 2009  juuli – 2013:

| Aasta | Plan. veomaht | tühisõit 4% * | KOKKU: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009-6 kuud | 1 793 985 | 71759 | 1 865 744 |
| 2010 | 3 544 942 | 141798 | 3 686 740 |
| 2011 | 3 499 365 | 139975 | 3 639 340 |
| 2012 | 3 556 508 | 142260 | 3 698 768 |
| 2013 | 3 541 045 | 141642 | 3 682 687 |

Allikas: Tartu LV; liikluskorraldusteenistus

* Tühisõidu all on planeeritud sõidud parklast liinile ja liinilt parklasse, tankimine jm. Arvestatud 4% lisaks plaanijärgsele liiniveomahule.

  - Busside vajadus

Busside vajaduse määratlemisel on aluseks võetud planeeritavate liinikilomeetrite pikkus, liinide prognoositav arv, busside vajadus liinide teenindamiseks ( s.h. liigendbusside vajadus).

Busside soetamisel arvestatakse asjaoluga, et oleks tagatud madalapõhjaliste busside vajalik esindatus busside struktuuris.

Kõik bussid ostetakse ja võetakse kapitalirendile vastavalt renditingimustele ( vt. p.1.3. Busside kapitalirendi tingimused).

Statsionaarselt liine teenindavate busside vajadus: 49

Lisa e. reservbusside vajadus : 5

Soetatavate busside arv KOKKU: 54

Planeeritud on soetada:

    - normaalbusse ( 12 m) 39

s.h. 19 uut bussi ja 20 kuni 6.a. vanust bussi

    - liigendbusse (18 m) 15

s.h. 7 uut bussi ja 8 kuni 6.a. vanust bussi

|  | Busside arv KOKKU | Uued Bussid KOKKU | Plan. ühiku-maksumus (koos km.) | Uued bussid (maksumus) KOKKU | Kuni 6.a. bussid KOKKU | Plan. ühiku-maksumus (koos km.) | Kuni 6.a. bussid maksumus KOKKU | KÕIK KOKKU (k.m.-ga) | KÕIK KOKKU (k.m.-ta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tk | tk | milj. EEK | milj. EEK | tk | milj. EEK | milj. EEK | milj. EEK | milj. EEK |
| Normaalbuss | 39 | 19 | 3 | 57 | 20 | 1,4* | 28 | 85 | 72,03 |
| Liigendbuss | 15 | 7 | 4 | 28 | 8 | 1,6* | 12,8 | 40,8 | 34,58 |
| KOKKU: | 54 | 26 |  | 85 | 28 |  | 40,8 | 125,8 | 106,61 |

* s.h. investeeringud tagamaks busside liinivalmiduse

Investeering kokku ( käibemaksuta summas): 106 610 169 EEK.

Kõik bussid on planeeritud võtta kapitalirendile.

Busside kasutusaeg: kuni 15 aastat

Täiendaval vajadusel võib munitsipaalettevõte pikemas perspektiivis liiniveoks kasutada täiendavalt väikebusse ( kuni 25 kohta) või osadel liinidel tellida väikebussiga osutatav teenus sisse. Käesolevas analüüsis ei ole planeeritud täiendavate väikebusside ostmist või täiendavate kommertsliinide tellimist.

1.3. Busside kapitalirendi tingimused

Bussid on planeeritud võtta kapitalirendile.

Alljärgnevad kapitalirendi üldtingimused on esitatud Sampo panga poolt ( hinnanguline pakkumus olemasolevate andmete baasil):

- Uued bussid:

Esmane sissemakse: 20-30%. Periood: kuni 60 kuud

Jääkväärtus perioodi lõpus: kuni 25%

Intress: 1,3% + 6 kuu EURIBOR  (seisuga 13.11.2008 4,309%)

Lepingutasu: 0,3%

- Kasutatud bussid:

Esmane sissemakse: 20-30%.

Periood: kuni 60 kuud

Jääkväärtus perioodi lõpus:0%

Intress: 1,3% + 6 kuu EURIBOR (seisuga 13.11.2008 4,309%)

Lepingutasu: 0,3%

(6 kuu EURIBOR Sampo panga koduleheküljel  http://www.sampopank.ee  tulbas „Intressimäärad”).

Kapitalirendi korral (kui loodav munitsipaalettevõte/busside hankija on käibemaksu-kohuslane) saab käibemaksu tasuda kahte moodi:

1) koos esimese sissemaksega tasutakse ka kogu vara käibemaks või

2) käibemaks ülejäänud summalt tasutakse pangale 2 kuu pärast peale vara vastuvõtmist.

Kasutusrendi korral peab lepingu lõppedes olema kindlasti vara väljaostu jääkväärtus ja kokkulepe, kes ostab vara välja lepinguperioodi lõppedes jääkväärtusega. Enamasti on selleks vara müüja. Kasutatud bussidel pakub pank sellisel juhul lühemat perioodi jääkväärtusega. Kasutusrendi korral on vara väljaostu eesõigus liisinguvõtjal.

- Käesolevas finantsprognoosis on:

    - esmaseks sissemakseks arvestatud 20%

    - liisingperioodi pikkus: 60 kuud

    - Intress: 5,609%

    - Koos esimese sissemaksega tasutakse koguvara käibemaks

    - Jääkmaksumus kasutatud busside puhul: 0%

    - Jääkmaksumus uute busside puhul: liigendbussidel 25% ja normaalbussidel 20%

1.4. Parkla, remont, tehniline abi ja pesu

  - Planeeritud hinnad kajastavad keskmist turuhinda vastavalt hinnauuringutele.

Bussiparkla vajadus on  600 m².

- Parkimisplatsi keskmiseks rendisummaks on arvestatud 5,08 kr/m². Keskmine kulu kuus on arvestuslikult 3051 krooni ( s.h. tehniline valmisolek).

- Kommunaalkulud: keskmiselt arvestatud 2,94 kr/m² (aastas 35,33 kr/m²). Keskmine kulu kuus on arvestuslikult  1766,5 krooni ( aastas 21 200 krooni).

Remont ja tehnohooldus

Remondi ja tehnohoolduse korraldamiseks on planeeritud rentida remondihall.

- Vajadus 300 m². Hall eeldab kanalitõstukit ja posttõstukit.

- Remondihalli keskmiseks rendisummaks on arvestatud 29,66 kr/m². Keskmine kulu kuus on arvestuslikult 8898 krooni.

- Kommunaalkulud: keskmiselt arvestatud 96, 22 kr/m²( aastas1154,67 kr/m²). Keskmine kulu kuus on arvestuslikult  28 866 krooni ( aastas 346 400 krooni).

Remondiladu on planeeritud rentida.

- Vajadus 40 m².  Remondilao pinna vajaduse määratlemisel on võetud eelduseks asjaolu, et laos hoitakse peamiselt nn. väikesemõõtmelisi tagavaraosi. Suuremõõtmelised ja osaliselt ka nn. väikesemõõtmelised tagavaraosad hoiustatakse bussid tarninud müüja ladudes või esindustes (vajalik täiendav kokkulepe või hanketingimus). Nn. vahelaoteenus.

- Remondilao keskmiseks rendisummaks on arvestatud 25,42 kr/m². Keskmine kulu kuus on arvestuslikult 1017 krooni.

- Kommunaalkulud: keskmiselt arvestatud  44,83 kr/m² (aastas 538 kr/m²). Keskmine kulu kuus on arvestuslikult  1793,2 krooni ( aastas 21 520 krooni).

Remonti ja tehnohooldust teostav personal on loodava munitsipaalettevõtte personal.

Remonditööliste arv – 8

Meister /varustaja – 1

Laohoidja - 1

Vajalik on remonditööliste/ laohoidja riideruum 10 riidekapi ja vähemalt kahe duššikohaga.

Tehniline abi

| Väljakutsetasu kell 8 kuni 20.00 | 400.- + 18% |
| --- | --- |
| Väljakutsetasu kell 20 kuni 8.00 | 800.- + 18% |
| Kilomeetritasu (lisandub väljakutsetasule) | 16.- + 18% |
| Tunnitasu (lisandub väljakutsetasule, kui esineb tellijast tingitud seisak, töö avariikohal, vms.) | 400.- + 18% |

Allikas: Go Bus teenuse hinnakiri

- Käesolevas finantsprognoosis on:

    - Keskmiseks pukseerimisteenuse hinnaks arvestatud 600 krooni

    - Aastas planeeritud keskmiselt 100 veokorda.

    - Aasta keskmine kulu planeeritud 60 000 krooni.

Pesemisteenus

- Käesolevas finantsprognoosis on:

- Keskmiseks hinnaks bussi pesul on arvestatud 400 EEK/ kord.

- Arvestuse aluseks keskmiselt 3500 pesu/aastas.

- Bussi kohta keskmiselt 65 pesu/aastas ( teenusena sisseostetav).

- Aasta keskmine kulu 1,4 milj.

Peamiselt arvestatud välipesuga, aeg-ajalt ostetakse sisse ka busside sisepesu .

Võrdluseks esitatud Go Bus’i teenuse hinnakiri

|  |  | Masinpesu leotuseta (EEK) | Raami pesu survepesuriga ( EEK) | Masinpesu leotusega (EEK) | Masinpesu pigieemalduse ja leotusega (EEK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pikkus kuni 12 m |  | 150 | 120 | 250 | 580 |
| pikkus 12-16 m |  | 200 | 160 | 350 | 870 |
| pikkus üle 16 m |  | 240 | 200 | 450 | 950 |

Allikas: Go Bus teenuse hinnakiri

Igapäevast sisepesu korraldab munitsipaalettevõte oma tööjõuga, planeeritud ametikohad:

- Bussipesijad - 4

1.5. Administratsiooniruumid

Administratsiooniruumide vajadus, rent ja arvestuslikud kommunaalkulud on järgmised:

|  | Pind m² | Rent EEK/ m² | Kuus KOKKU (EEK) | Aasta KOKKU (EEK) | Kommu-naalkulud EEK/ m² | Kuus KOKKU (EEK) | Aasta KOKKU (EEK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispetšer + Liiniinsener | 50 m² | 59,32 | 2966 | 35 593 | 92,42 * | 4621 | 55 450 |
| Administratsioon | 60 m² | 76,27 | 4576 | 68 644 | 105,58 * | 6355 | 78 855 |
| s.h. Raamatupidamine | 25 m² |  |  |  |  |  |  |
| s.h. Personalijuht-sekretär | 15 m² |  |  |  |  |  |  |
| s.h. Juhataja | 20 m² |  |  |  |  |  |  |
| KOKKU | 110 m² |  | 7542 | 104 237 |  | 10 956 | 134 305 |

* s.h. aastaringne  koristusteenus

1.6. Kütusekulu

- Keskmiseks kütusekuluks plaanijärgsel veomahul on arvestatud 49 l/ 100 km

- Keskmiseks kütusekuluks nn. tühisõidul on arvestatud 40 l / 100 km.

- Keskmiseks kütusehinnaks 13 EEK/ liiter (ilma k.m.)

| Aasta | Plan. veomaht ( km.) | Kütusekulu KOKKU ( liitrit) | Kütusekulu KOKKU (EEK) | tühisõit 4% | Kütusekulu KOKKU ( liitrit) | Kütusekulu KOKKU (EEK) | KOKKU (EEK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 IIpa | 1 793 985 | 879 053 | 11 427 684 | 71 759 | 28 704 | 373 149 | 11 800 833 |
| 2010 | 3 544 942 | 1 737 022 | 22 581 281 | 141 798 | 56 719 | 737 348 | 23 318 628 |
| 2011 | 3 499 365 | 1 714 689 | 22 290 955 | 139 975 | 55 990 | 727 868 | 23 018 823 |
| 2012 | 3 556 508 | 1 742 689 | 22 654 956 | 142 260 | 56 904 | 739 754 | 23 394 710 |
| 2013 | 3 541 045 | 1 735 112 | 22 556 457 | 141 642 | 56 657 | 736 537 | 23 292 994 |

1.7. Personal ja palgakulu

| Amet | Arv | Kuupalk | Aastapalk |
| --- | --- | --- | --- |
| Bussijuhid | 150 | 14 000 | 25 200 000 |
| Maksud 33,3% |  |  | 8 391 600 |
| Kokku tööjõukulu | 150 |  | 33 591 600 |
| Remonditöökoja töötasu |  |  |  |
| Remonditöötajad | 8 | 12 000 | 1 152 000 |
| Meister-varustaja | 1 | 16 000 | 192 000 |
| Laohoidja | 1 | 9 000 | 108 000 |
| Bussipesijad | 4 | 7 000 | 336 000 |
| Paigutaja | 2 | 9 000 | 216 000 |
| kokku |  |  | 2 004 000 |
| Maksud 33,3% |  |  | 667 332 |
| Kokku tööjõukulu | 16 |  | 2 671 332 |
| Administratsiooni, dispetserite tööjõukulu |  |  |  |
| Juhataja | 1 | 35 000 | 420 000 |
| Sekretär | 1 | 10 000 | 120 000 |
| Personalijuht-sekretär | 1 | 15 000 | 180 000 |
| Pearaamatupidaja | 1 | 23 000 | 276 000 |
| Raamatupidaja | 2 | 13 000 | 312 000 |
| Liiniinsener | 1 | 15 000 | 180 000 |
| Dispetšer | 3,5 | 10 000 | 420 000 |
| Nõukogu 5 liiget | 5 | 22 000* | 1 320 000 |
| kokku |  |  | 3 228 000 |
| Maksud 33,3% |  |  | 1 074 924 |
| Kokku tööjõukulu | 15,5 |  | 4 302 924 |
| Kokku ettevõtte tööjõukulu | 181,5 |  | 40 565 856 |
| * nõukogu esimees 6000 krooni ja 4 nõukogu liiget a 4000 krooni/kuu |  |  |  |
| Ettevalmistuskulu** | kuud | palk | Kokku |
| Juhataja | 3 | 35 000 | 105 000 |
| pearaamatupidaja | 3 | 23 000 | 69 000 |
| personalijuht | 3 | 15 000 | 45 000 |
| remonditöötaja | 4 | 12 000 | 48 000 |
| meister-varustaja | 2 | 16 000 | 32 000 |
| kokku |  |  | 299 000 |
| Maksud 33,3% |  |  | 99 567 |
| Kokku tööjõukulu |  |  | 398 567 |

** vajalik on palgata osalist tööjõudu alates vähemalt 3 kuud enne liiniveo algust:

- juhataja

- pearaamatupidaja

- personalijuht

2 kuud enne liiniveo algust on täiendavalt vajalik juurde palgata:

- 2 remondimeest

- meister-varustaja

  - Muud kulud

Majandusautod

Planeeritud on ettevõttele soetada 3 majandusautot ning võtta need kasutusrendile.

- ettevõtte majandusauto

- juhataja auto

- liiniinseneri auto

Ettevõtte majandusauto Ford Transit 2007 ( amortisatsiooni ja kasutusrendi arvestuse aluseks)

- vara soetusmaksumus 270 000 krooni ( koos k.m.)

- Esmane sissemaks 20%, lisaks käibemaks ja lepingutasu

- Intress 5,609%

- Liisingperioodi pikkus 60 kuud

- Jääkmaksumus 29,5%.

Juhataja auto

- vara soetusmaksumus 250 000 krooni ( koos k.m.)

- esmane sissemakse 20%; lisaks käibemaks ja lepingutasu

- Intress 5,609%

- Liisingperioodi pikkus 60 kuud

- Jääkmaksumus 23,6%.

Liiniinseneri auto

- vara soetusmaksumus 160 000 krooni ( koos k.m.)

- esmane sissemakse 20%; lisaks käibemaks ja lepingutasu

- Intress 5,609%

- Liisingperioodi pikkus 60 kuud

- Jääkmaksumus 23,6%.

  - Kuluprognoosis on arvestatud 3 auto aasta keskmiseks kütusekuluks 78 000 krooni.

Busside värvimine

Bussid on kujundatud ühtses stiilis (v.a ühtselt kujundatud reklaami kandvad bussid).

Bussid on vajalik värvida ja kujundada ühtses stiilis, milleks on asutamiskuludesse planeeritud 270 000 krooni. Summa võib muutuda sõltuvalt stiilivormist.

Muud püsikulud

- Bussijuhtide  riietusstiil on ühtne e. vormi olemasolu. Vajalik nii suvine kui talvine riietus, komplekti keskmine maksumus kokku 4500 krooni.

- Tööriiete rent ja pesu remonditöötajatele

- Koolituskulud

- Kantseleikulud

- Ruumide koristusteenus

- Väheväärtuslik inventar ( s.h. administratsiooniruumide mööbel)

- Remonditöökoja seadmed ( s.h. kompressor, keevitusagregaadid, puurpink jm.)

Arvutipark ja tarkvara

11 kontoritöökohta

- 11 lauaarvutikomplekti a 8300 krooni; kokku 91 300 krooni

- Arvutivõrgu väljaehitus a 1800 krooni; kokku 19 800 krooni

- 1 sülearvuti a 12 000 krooni

- Telefoni- ja internetikulu keskmiselt kuus 8000 krooni ( 2009.a. arvestatud 6 kuud kokku 48 000;  alates 2010.a. 180 000 krooni/aastas)

- Arvutivõrgu hooldustasu kuus 1125 krooni ( 2009.a. arvestatud 8 kuud)

Printerid, fax,  koopiamasin 2009.a. kokku: 20 000 krooni.

Merit Aktiva ( raamatupidamisprogramm): 15 000 krooni

Merit Palk ( raamatupidamisprogramm): 33 000 krooni

Merit Buss-programm: 15 000 krooni

Hooldustasu Merit programm kuus: 2966 krooni.

Kindlustus

|  |  | Ühikule | Kokku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kogus | Kasko- kindlustus | Liiklus-kindlustus | Kasko-kindlustus | Liiklus-kindlustus | Kokku kindlustus |
| Liigendbuss | 15 | 35 000 | 7 000 | 525 000 | 105 000 | 630 000 |
| Tavabuss | 39 | 30 000 | 7 000 | 1 170 000 | 273 000 | 1 443 000 |
| Auto | 3 | 10 000 | 3 000 | 30 000 | 9 000 | 39 000 |
| Kokku |  |  |  | 1 725 000 | 387 000 | 2 112 000 |

Rehvid

Keskmiselt arvestatud 600 000 krooni aastas.

Amortisatsioon

Uutel bussidel 7%

Kasutatud bussidel 11%

Kasutusaeg uutel bussidel arvestatud 15.a. ja kasutatud bussidel 9.a. eeldusel, et kasutatud bussid on max. 6.a. vanused.

2. Finantsprognoosid

  - Asutamiskulud

| Investeering | 2009.a. |
| --- | --- |
|  | EEK |
| Busside osamaks | 21 322 034 |
| Busside lepingutasud | 377 400 |
| Busside värvimine | 270 000 |
| Autode osamaks, lepingutasu | 122 954 |
| Inventari soetamine | 308 366 |
| Arvutid, programmid | 206 100 |
| Ettevalmistustööde tööjõukulu | 398 567 |
| KOKKU | 23 005 421 |

  - Kulude prognoos

Kulude prognoosi perioodiks on 2009 ( 6 kuud) – 2013.

Tööjõukulud suurenevad keskmiselt 5% aastas, muude kulude kasvu ei ole prognoositud.

|  | KULUDE PROGNOOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009.a. 6 kuud |  | 2010.a. |  | 2011.a. |  | 2012.a. |  | 2013.a. |  | 2009.a.-2013.a. |  |
|  |  | tuh.kr. | kr/km | tuh.kr. | kr/km | tuh.kr. | kr/km | tuh.kr. | kr/km | tuh.kr. | kr/km | tuh.kr. | kr/km |
|  | Tulu | 68 837 |  | 93 314 |  | 95 126 |  | 97 719 |  | 99 945 |  | 454 941 |  |
| 1. | Muutuvad kulud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Bussijuhtide tööjõukulu (kasv järgnevatel aastatel 5%) | 16 796 | 9,36 | 35 271 | 9,95 | 37 035 | 10,58 | 38 886 | 10,93 | 40 831 | 11,53 | 168 819 | 10,59 |
| 1.2. | Kütus (2009.a. 13 EEK/liiter) | 11 428 | 6,37 | 22 581 | 6,37 | 22 291 | 6,37 | 22 655 | 6,37 | 22 556 | 6,37 | 101 511 | 6,37 |
|  | Kütus tühisõiduks | 373 | 0,21 | 737 | 0,21 | 728 | 0,21 | 740 | 0,21 | 737 | 0,21 | 3 315 | 0,21 |
| 1.3. | Remondikulu | 1 500 | 0,84 | 3 000 | 0,85 | 3 000 | 0,86 | 3 000 | 0,84 | 3 000 | 0,85 | 13 500 | 0,85 |
| 1.4. | Remonditeenus ostetud | 750 | 0,42 | 1 500 | 0,42 | 1 500 | 0,43 | 1 500 | 0,42 | 1 500 | 0,42 | 6 750 | 0,42 |
| 1.5. | Busside värvimine | 270 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Rehvid | 300 | 0,17 | 600 | 0,17 | 600 | 0,17 | 600 | 0,17 | 600 | 0,17 | 2 700 | 0,17 |
| 1.7. | Remonditööliste tööjõukulu | 1 336 | 0,74 | 2 671 | 0,75 | 2 805 | 0,80 | 2 945 | 0,83 | 3 092 | 0,87 | 12 849 | 0,81 |
| 1.8. | Tehnilise abi teenus | 30 | 0,02 | 60 | 0,02 | 60 | 0,02 | 60 | 0,02 | 60 | 0,02 | 270 | 0,02 |
| 1.9. | Busside pesu | 700 | 0,39 | 1 400 | 0,39 | 1 400 | 0,40 | 1 400 | 0,39 | 1 400 | 0,40 | 6 300 | 0,40 |
|  | Kokku | 33 482 | 18,67 | 67 821 | 19,13 | 69 418 | 19,84 | 71 786 | 20,18 | 73 776 | 20,84 | 316 014 | 19,84 |
| 2. | Püsikulud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Admin., dispetšerite tööjõukulu | 2 284 | 1,27 | 4 303 | 1,21 | 4 518 | 1,29 | 4 744 | 1,33 | 4 981 | 1,41 | 20 831 | 1,31 |
| 2.2 | Rendikulu | 130 | 0,07 | 260 | 0,07 | 260 | 0,07 | 260 | 0,07 | 260 | 0,07 | 1 169 | 0,07 |
| 2.3 | Kommunaalkulud (soojus, vesi elekter) | 262 | 0,15 | 523 | 0,15 | 523 | 0,15 | 523 | 0,15 | 523 | 0,15 | 2 355 | 0,15 |
| 2.4 | Majandusautote kulu (liising,%,kütus 78tuh.) | 197 | 0,11 | 163 | 0,05 | 162 | 0,05 | 162 | 0,05 | 161 | 0,05 | 845 | 0,05 |
| 2.5 | Kasko- ja liikluskindlustus | 1 056 | 0,59 | 2 112 | 0,60 | 2 112 | 0,60 | 2 112 | 0,59 | 2 112 | 0,60 | 9 504 | 0,60 |
| 2.6 | Side ja arvutikulu | 284 | 0,16 | 240 | 0,07 | 240 | 0,07 | 240 | 0,07 | 240 | 0,07 | 1 244 | 0,08 |
| 2.7 | Lepingutasu,audit | 455 | 0,25 | 70 | 0,02 | 70 | 0,02 | 70 | 0,02 | 70 | 0,02 | 735 | 0,05 |
| 2.8 | Muud püsikulud | 918 | 0,51 | 930 | 0,26 | 930 | 0,27 | 930 | 0,26 | 930 | 0,26 | 4 638 | 0,29 |
|  | Kokku | 5 587 | 3,11 | 8 601 | 2,43 | 8 816 | 2,52 | 9 041 | 2,54 | 9 277 | 2,63 | 41 322 | 2,60 |
|  | TEGEVUSKULUD KOKKU | 39 069 | 21,78 | 76 422 | 21,56 | 78 234 | 22,36 | 80 827 | 22,72 | 83 054 | 23,47 | 357 336 | 22,44 |
| 3. | Kulum | 4 423 | 2,47 | 8 846 | 2,50 | 8 846 | 2,53 | 8 846 | 2,49 | 8 846 | 2,50 | 39 806 | 2,50 |
| 4. | Liisinguintressid | 2 321 | 1,29 | 4 115 | 1,16 | 3 380 | 0,97 | 2 602 | 0,73 | 1 780 | 0,50 | 14 197 | 0,89 |
|  | KULUD KOKKU | 45 813 | 25,54 | 89 383 | 25,22 | 90 460 | 25,86 | 92 275 | 25,94 | 93 679 | 26,47 | 411 339 | 25,83 |
|  | Kasum (s.h. 2009.a. on arvestatud 21 099 000 krooni aktsiakapitalina; kasum 1 925 000 krooni) | 23 024 |  | 3 931 |  | 4 666 |  | 5 444 |  | 6 266 |  | 43 332 |  |
|  | Tulu km-le |  | 26,61 |  | 26,32 |  | 27,18 |  | 27,48 |  | 28,22 |  | 28,55 |
|  | Liinikilomeetri omahind (kr/km) |  | 25,54 |  | 25,22 |  | 25,86 |  | 25,94 |  | 26,47 |  | 25,83 |
|  | Liiniläbisõit (km) | 1 793 985 |  | 3 544 942 |  | 3 499 365 |  | 3 556 508 |  | 3 541 045 |  | 15 935 845 |  |
|  | Liiniläbisõidu kütuse kulu (l /km) |  | 0,49 |  | 0,49 |  | 0,49 |  | 0,49 |  | 0,49 |  | 0,49 |
|  | Tühisõit | 71 759 |  | 141 798 |  | 139 975 |  | 142 260 |  | 141 642 |  | 637 434 |  |
|  | Tühisõidu kütuse kulu (l /km) |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |

2.3. Rahavoogude prognoos

| I var. | 2009.a. | 2010.a. | 2011.a. | 2012.a. | 2013.a. | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muutuvkulud | 33 482 | 67 821 | 69 418 | 71 786 | 73 776 | 316 284 |
| Püsikulud | 5 587 | 8 601 | 8 816 | 9 041 | 9 277 | 41 322 |
| Tegevuskulud kokku | 39 069 | 76 422 | 78 234 | 80 827 | 83 054 | 357 606 |
| Liisingu intressid | 2 321 | 4 115 | 3 380 | 2 602 | 1 780 | 14 197 |
| Liisingu maksed | 27 447 | 12 777 | 13 512 | 14 290 | 15 112 | 83 138 |
| Kokku raha vajadus | 68 837 | 93 314 | 95 126 | 97 719 | 99 945 | 454 941 |
| II var. | 2009.a. | 2010.a. | 2011.a. | 2012.a. | 2013.a. | Kokku |
| Kasum | 23 024 | 3 931 | 4 666 | 5 444 | 6 266 | 43 332 |
| Kulum | 4 423 | 8 846 | 8 846 | 8 846 | 8 846 | 39 806 |
| Liisingu maksed | -27 447 | -12 777 | -13 512 | -14 290 | -15 112 | -83 138 |
| Kokku raha vajadus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 837 | 93 314 | 95 126 | 97 719 | 99 945 | 454 941 |

2.4. Liisingumaksed ja intressid

| Nimetus | Busside arv | Soetamis-maksumus ühikule | Soetamis-maksumus kokku |
| --- | --- | --- | --- |
| Liigendbuss uus 18m | 7 | 3 389 831 | 23 728 814 |
| Liigendbuss kasutatud | 8 | 1 355 932 | 10 847 458 |
| Tavabuss uus 12m | 19 | 2 542 373 | 48 305 085 |
| Tavabuss kasutatud | 20 | 1 186 441 | 23 728 814 |
| Kokku | 54 |  | 106 610 169 |

|  | 2009.a. | 2010.a. | 2011.a. | 2012.a. | 2013.a. | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nimetus | Makse | % | Makse | % | Makse | % | Makse | % | Makse | % | Makse | % |
| Liigendbuss uus 18m | 5 892 743 | 519 050 | 2 392 519 | 939 540 | 2 530 220 | 801 839 | 2 675 846 | 656 213 | 2 829 853 | 502 206 | 16 321 180 | 3 418 848 |
| Liigendbuss kasutatud | 2 932 159 | 234 510 | 1 590 870 | 403 484 | 1 682 432 | 311 922 | 1 779 264 | 215 091 | 1 881 668 | 112 686 | 9 866 392 | 1 277 693 |
| Tavabuss uus 12m | 12 208 206 | 1 054 170 | 5 313 257 | 1 889 462 | 5 619 060 | 1 583 658 | 5 942 463 | 1 260 255 | 6 284 479 | 918 239 | 35 367 464 | 6 705 784 |
| Tavabuss kasutatud | 6 414 097 | 512 991 | 3 480 028 | 882 622 | 3 680 320 | 682 330 | 3 892 139 | 470 511 | 4 116 150 | 246 500 | 21 582 734 | 2 794 954 |
| Kokku | 27 447 205 | 2 320 720 | 12 776 674 | 4 115 108 | 13 512 031 | 3 379 750 | 14 289 711 | 2 602 070 | 15 112 150 | 1 779 631 | 83 137 771 | 14 197 280 |

|  | Kokku |
| --- | --- |
| Nimetus | Makse | % |
| Liigendbuss uus 18m | 16 321 180 | 3 418 848 |
| Liigendbuss kasutatud | 9 866 392 | 1 277 693 |
| Tavabuss uus 12m | 35 367 464 | 6 705 784 |
| Tavabuss kasutatud | 21 582 734 | 2 794 954 |
| Kokku | 83 137 771 | 14 197 280 |