# Ihaste tee 7 krundi ja lähiala

# detailplaneering

ESKIIS

Tellija: Tartu Linnavalitsus

Tartu 2008

#### SISUKORD

#### SELETUSKIRI

1 	Planeeringu koostamise alused ja eesmärk ning planeeritava ala kruntide

omanikud planeeringu algatamisel							3

2 	Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid				3

3 	Olemasoleva olukorra iseloomustus						4

4 	Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed		4

5 	Planeerimise lahendus								4

5.1 	Planeeritava ala krundistruktuur							4

5.2 	Krundi ehitusõigus								5

5.3	Krundi hoonestusala piiritlemine							5

5.4 	Tänavate maa-alad, liiklus-ja parkimiskorraldus					5

5.5 	Haljastuse ja heakorra põhimõtted						7

5.6	Ehitistevahelised kujad								7

5.7 	Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad						7

5.8	Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks			8

5.9 	Ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine					8

5.10 	Servituutide vajaduse määramine						8

5.11 	Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused				9

  - Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused

ning nende ulatus								9

5.13 	Planeeringu rakendamise võimalused						9

6 	Kooskõlastuste kokkuvõte ja koostöö võrguettevõtjatega				10

#### JOONISED JA KAARDID

Joonis 1 - Situatsiooni joonis 						1 : 15 000

Joonis 2 - Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsete ja  linnaehituslike seoste joonis	M 1:5000

Kaart 1  - Olemasolev olukord						M 1:1000

Kaart 2  -  Põhikaart							M 1:1000

Kaart 3  -  Tehnovõrgud							M 1:1000

Kaart 4  -  Maakasutus ja kitsendused 					M 1:1000

- Planeeringu koostamise alused ja eesmärk ning planeeritava ala krundi omanikud planeeringu algatamisel.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegijaks on Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohad on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 26.06.2008. a otsusega nr 399.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine Anne Noortekeskuse püstitamiseks ning  A. Le Coq Sport spordimaja laiendamiseks.

- Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid.

- Tartu Linnavolikogu 6. oktoobri 2005. a määrus nr 125 “Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine”.

- Tartu Linnavolikogu 7. veebruari 2002.a otsusega nr 501 kehtestatud Kalda tee ja Emajõe vahelise ala detailplaneering

- AS K&H töö nr 06TE42 “Ihaste kergliiklustee ehitus”

- Tartu Linnavalitsuse 30. septembri 2008.a korraldus nr 1048 “ Turu silda Ihaste teega (Ihaste tee – Luha tn ristmikul) ühendava jalg-ja jalgrattatee, kanalit ümbritseva jooksuraja, Emajõe äärde slipi, slipile juurdepääsutee ning parkla rajamiseks projekteerimistingimuste määramine.

- OÜ Rakendusgeoloogia poolt 2008.a oktoobris koostatud Ihaste tee 7 detailplaneeringuala ehitusgeoloogilise uuringu aruanne, töö nr 08-062;

- Tartu Linnavalitsuse 09. detsember 2008a. korraldus nr 1321 “Ihaste tee 7 krundi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.”

- AS Kobras töö nr L68/030 “Tartu Anne kanali laiendamise eksperthinnang.”

Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks on võetud OÜ WEW maamõõdubüroo poolt 2008. a augustis mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M 1:500 , töö nr. GEO- 154-08.

- Olemasoleva olukorra iseloomustus.

Planeeritav ala paikneb Annelinna linnaosas, Ihaste tee. Ihaste tee 7 krundil asub A. Le Coq Sport spordimaja ja Pikk 65 krunt on hoonestamata. Krundid on tasase maapinnaga. Kavandatava Anne Noortekeskuse maa-alal ei kasva väärtuslikku kõrghaljastust. A.Le Coq Sport spordihoone ümbruses kasvab noor kõrghaljastus.

Ihaste tee 7 krundi suurus on 30 459m² ja sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa. Pikk 65 krundi pindala on 753 878 m²  ja sihtotstarve 75% üldmaa, 5% transpordimaa ja 20% veekogude maa. Planeeringualal asub veel Ihaste tee 9 tootmishoonete maa, millel on alajaam.

Olemasolev olukord on graafiliselt esitatud kaardil 1.

- Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed.

Planeeringuala paikneb Anne kanali ja Ihaste tee vahelisel maa-alal. Planeeritava ala läheduses asuvateks hooneteks on 8-korruselised Luha tänava korterelamud, 2-korruseline ehitusmaterjalide kauplus Ehituse ABC ja 2-korruseline kogudusehoone.  Planeeringualast läänes asub Anne kanal. Linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava  krundi juhtfunktsiooniks muu ühiskondlike hoonete maa ja üldkasutatavate haljasalade maa. Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed on kujutatud joonisel 2.

- PLANEERIMISE LAHENDUS

5.1. Planeeritava ala krundistruktuur

A.Le Coq Sport spordimaja laiendamine ei tingi olemasolevate krundipiiride ega sihtotstarbe muutmist. Anne Noortekeskuse hoone püstitamiseks nähakse detailplaneeringuga ette Pikk 65 krundist uue ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega krundi moodustamine.  Moodustatava krundi pindala ja otstarve on graafiliselt kujundatud kaardil 4.

5.2.Krundi ehitusõigus

Krundi ehitusõigusega on määratud:

- planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve;

- hoonete suurim lubatud arv krundil;

- hoonete suurim lubatud kõrgus;

- hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala.

Krundi ehitusõigus on ära toodud planeeringu põhikaardil (kaart 2.)

Planeeritav A.Le Coq sprodihoone juurdeehitus ja püstitatav Anne Noortekeskuse hoone  harmoneerub  olemasoleva spordihoone kõrgusega.

  - Krundi hoonestusala piiritlemine

Põhikaardil näidatud uushoonestusalad on seotud krundi piiridega. Uushoonestusalade määramisel arvestatud Anne kanali ehituskeeluvööndiga (s.h Anne kanali kahe pikendamisvariandi puhul) ning ehitusjoone määramisel on lähtutud A. Le Coq spordihoone paiknemisest Anne kanali ääres.

Enne detailplaneeringu koostamist on OÜ Rakendusgeoloogia poolt 2008.a oktoobris tesotatud Ihaste tee 7 detailplaneeringuala ehitusgeoloogilised uuringud (nr 08-062).

Spordihoone laienduse planeerimisel on arvestatud, et hoonet laiendades oleks võimalik kasutada olemasoleva spordihoone administratsiooniruume  mõlema hoone osa jaoks.

Uushoonestusalad on näidatud põhikaardil (kaart 2).

  - Tänavate maa-alad, liiklus-ja parkimiskorraldus

Juurdepääs Ihaste tee 7 spordihoonele krundile säilib Ihaste teelt ning Eedeni põik tänavatelt. Planeeritavale noortekeskuse hoonele planeeritakse uus juurdepääs Ihaste teelt. Planeeringus on arvestatud AS K&H poolt 2006.a koostatud Ihaste kergliiklustee projektiga, millest tulenevalt hakkab Ihaste tee ääres kulgema kergliiklustee.

Lisaks on Tartu Linnavalitsuse 30. septembri 2008.a korraldusega  nr 1048 määratud projekteerimistingimused Turu silda Ihaste teega ühendava jalg-ja jalgrattatee projekteerimiseks, mille alusel on planeeringuga ette nähtud spordihoone ja noortekeskuse hoonete vahele Turu silda ja Ihaste teed ühendava jalg-ja jalgrattatee asukoht. Tee laius ja täpne asukoht selgub eelnimetatud projekteerimistingimuste alusel koostatavas projektis.

Noortekeskuse krundi piiride määramisel on arvestatud võimalusega, et tulevikus võib osutuda vajalikuks rajada noortekeskuse ja Anne kanali vahele Eedeni põik tänava pikendus, mis suunduks kuni kraavini ja sealt edasi Ihaste teele.

Vastavalt normidele on parkimiskohtade vajadus A.Le Coq spordihoonel 1 parkimiskoht 40m² hoone suletud brutopinna kohta s.t. 220 parkimiskohta ja noortekeskusel 1 parkimiskoht 150m² hoone suletud brutopinna kohta s.t minimaalselt 56 parkimiskohta.  A.Le Coq spordihoonel on olemasolevaid parkimiskohti  217 sõiduautodele ja 8 bussidele (kokku 225), mis katab normikohase parkimisvajaduse ka juurdeehituse ehitamisel.

Noortekeskuse krundi parkimisala ei ole ette nähtud piirata statsionaarsete piirdeaedadega ning krundid on ühendatud omavahelise jalakäigurajaga. Nimetatu annab võimaluse hoonetes toimuvate suuremate ürituste korral kasutada kombineeritud parkimist mõlemal krundil.

Parkimine on kruntide siseselt ette nähtud  kõva kattega alal.

Liikluskorralduslikke suuremaid muudatusi Ihaste tee ja Eedeni põik tänavatel planeeringuga ei kavandata. Säilib kahesuunaline liiklus Ihaste teel ning osaliselt ühe-ja osaliselt kahesuunaline liiklus Eedeni põik tänaval.

Sõidusuunad, juurdepääsud kruntidele ja parkimislahendus on näidatud põhikaardil

(kaart 2).

  - Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Planeering näeb ette planeeringualal asuvate noorte puude säilitamise. Noortekeskuse krundi pind tuleb tasandada ja täita.

Hoonete projekteerimisel on vajalik koostada haljastusprojekt. Noortekeskuse krundil asuvat vabaõhurajatiste maa-ala on turvalisuse eesmärgil ette nähtud piirata võrkpiirdeaiaga. Kruntide piiridele piirdeaedu planeeringuga ei kavandata. Piirete paigutus on graafiliselt esitatud põhikaardil (kaart 2).

5.6	 Ehitistevahelised kujad

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusele nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”, lisale 2 on planeeritud hoonete puhul ette nähtud minimaalseks tulepüsivusklassiks TP-1.

  - Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad

A.Le Coq spordihoonel on olemas kõik vajalikud võrguühendused. Noortekeskuse hoone krundil puuduvad hoone püstitamiseks kõik vajalikud tehnovõrkude ühendused.

Vastavalt võrguettevõtjate tingimustele on spodihoone laienduseks vajalikud võrguühendused krundil olemas. Noortekeskuse hoonele on planeeringuga ette nähtud uute vee-,  kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ning elektri- ja sidekaablite ühendused, mis on näidatud tehnovõrkude kaardil (kaart 3). Krundil kogunev sademevesi suunatakse vastavalt AS Tartu Veevärk tehnilistele tingimusele Luha tänavalt Anne kanalisse suunduvasse sademeveetorustikku. Hoonete, parklate ja sissesõiduteede valgustus lahendatakse hoonte ehitusprojektide koostamisel tervikliku lahendusega tulenevalt hoonete arhitektuurist.

  - Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks

Planeeritud alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte ega kaitsevööndit nõudvaid rajatisi.

Prügi kogumine lahendatakse vastavalt Tartu linna jäätmehoolduseeskirjale.  Prügikonteinerite asukoht selgub hoonete projekteerimisel. Jäätmed tuleb koguda vastavatesse kinnistesse konteineritesse. Jäätmete äravedu tuleb tellida jäätmeluba omavalt ettevõttelt.

Planeeringu  lahenduse elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnatingimuste muutumist . Tartu Linnavalitsuse 9. detsembri 2008.a korraldusega nr 1321 on Ihaste tee 7 krundi detailplaneeringu keskkonnamõju hinamine otsustatud algatamata jätta, kuna planeeringuga kavandatatav tegevus ei põhjusta eeldatavasti olulise keskkonnamõju teket.

Keskkonnamõju hindamata jätmise aluseks on Tartumaa Keskkonnateenistuse tingimused, millega tuleb planeerimisel arvestada:

- planeeringualal ei esine kaitsealuseid liike. Planeeringualast idas, lõunas ning lanes esineb II ja III kategooria kaitsealuseid taime- ja loomaliike;

- arvestada tuleb nahkhiirte kaitse küsimustega (valgustus jms);

- tähelepanu tuleb pöörata sademevee ärajuhtimisele, et vältida kaitsealuste konnaliikide ohustamist.

  - Ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine

Hoonestusalad ja arhitektuursed nõuded on näidatud põhikaardil (kaart 2).

Hoonete projekteerimise eelselt tuleb tellida eskiislahendus kolmelt erinevalt arhitektilt. Hoone ehitusprojektide koostamisel näha ette võimalus etapiviisiliseks ehituseks. Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada linnaarhitektiga juba eskiisistaadiumis.

  - Servituutide vajaduse määramine

Servituutide  seadmise vajadust planeeringualal puudub.

  - Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Planeeringu koostamisel on arvestatud Eesti standardi EVS 809-1:2002 kohaselt planeerimise põhimõtteid. Kuritegevuse riskide vähendamiseks on planeeringulahenduse väljatöötamisel arvestatud järgmiste linnakujunduslike võtetega:

- oluline on hea nähtavus (krundi valgustatus);

- vabaõhurajatistele sissepääsu piiramine;

Hoonete projekteerimisel ja hilisemal rajamisel arvestada kuriteohirmu vähendamiseks ja vandalismi ärahoidmiseks lisaks veel järgnevaga:

- võimalusel paigaldada kohtvalgustid;

- hoida maa-ala korras;

- kasutada vastupidavaid ja kvaliteetseid materjale (uksed, aknad ja lukud).

  - Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus

Planeeringualal asub Anne kanali ehituskeeluvöönd laiusega 50m ja kõrgepingeliini kaitsevöönd laiusega 50m.

Planeeringuala lõunapiiril paikneb kuivenduskraav, mille veekaitsevöönd on 10m.

Eelnimetatud kitsenduste tõttu ei ole ehituskeeluvööndi, kaitsevööndi  ega veekaitsevööndisse planeeringuga kavandatud hooneid.

Nimetatud kitsenduste ulatus on näitatud planeeringu põhikaardil (kaart 2).

  - Planeeringu rakendamise võimalused

Käesolev detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks noortekeskuse püstitamiseks ja sprodihoone laienduseks  ehitusprojektide koostamisele.

Planeeringuga ei tohi põhjustada kahju kolmandatele osapooltele. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ja haljastus ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi ei ehitamise ega ka kasutamise käigus.

# 6 	Kooskõlastuste kokkuvõte	ja koostöö võrguettevõtjatega:

Kooskõlastatava 	Kuupäev	Kooskõlastaja nimi	Kooskõlastuse asukoht	Märkused

asutuse nimi				ja amet			kaustas

Lõuna Eesti

Päästekeskus		…………………………………………………………………………………………

Tartu Veevärk      	…………………………………………………………………………………………

Tartu Keskkatlamaja       ………………………………………………………………………………………..

Tartumaa Keskkonnateenistus ………………………………………………………………………………..

Eesti Energia    …………………………………………………………………………………………………….