# Text boxes

Tartu linnaliinibusside depoo ja tankimistaristu

Asub Tartus, Ringtee 45 krundil, mille omanikuks on AS Tartu Veevärk. Viimasega on kokkulepe, et Tartu linna kasuks määratakse ca 2 ha osale krundist (markeeritud oranžiga) hoonestusõigus eesmärgiga rajada bussidepoo. Hoonestusõiguse tähtajaks on kokku lepitud 22 aastat.

Depoo koosneb sisuliselt kahest osast: depoost ja tankimistaristust. Depoo ala ja hoonestus planeeritakse selliselt, et tulevikus oleks vajadusel võimalik busside arvu suurendada (N: lisanduvad bussiliinid naabervaldadega).  Territooriumil hakkavad paiknema järgmised hooned ja rajatised:

- Administratiiv-töökojahoone mõõtudega 35m x 36m;

- Pesulahoone mõõtudega 12m x 35m;

- Busside aeglase tankimise rajatis 60-le bussile;

- Kütuse tankurid kiireks tankimiseks;

- Kompressorjaam (gaasi rõhu tõstmiseks)

- Reservkütuse mahuti (vedelgaas, LNG, 5-päevane tagavara);

- Parkla töötajate sõidukitele

Momendil on teostamisel lähteülesande koostamine projekteerimiseks. Lähteülesanne valmib 16. novembril. Koos lähteülesandega võetakse ka tehnilised tingimused gaasi-, vee-, kaugkütte- ja elektri liitumisteks.