Tartu linnas asuva Sõpruse silla tehnilise seisukorra uuring

SELETUSKIRI

Uuringu eesmärk

Käesoleva uuringu eesmärgiks on Sõpruse sillal selle kasutusaja jooksul tekkinud kahjustuste hindamine ning remondi vajaduse hinnang koos prognoosmaksumuse koostamisega. Koostada tuleb eksperthinnang silla konstruktsioonide ja sillale kinnituvate tehnovõrkude, tänavavalgustuse, piirete jms seisundile, remondivajaduse ajaline hinnang ning esitada remonttööde prognoosmaksumus.

Tartu Linnavalitsus on tellinud järgmised uurimistööd ja projektid

- Sõpruse sild. Tehnilise seisundi hinnang. Töö nr 101-10-03 Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ, Tallinn 2003;

- Hankel „Sõpruse silla põrkepiirde rekonstrueerimine“ AS K-Most poolt koostatud joonised „Sõpruse silla äärepruss“. Töö nr 11/2006;

- Tartu linna Sõpruse silla ekspertiis. Tallinna Tehnikaülikool. Teedeinstituut, Tallinn 2007;

- Tartu Sõpruse silla tehnilise seisukorra hinnang ja silla seisundiindeksi määramine. Töö nr 119-04-09 Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ , Tallinn 2009;

- Tartu Sõpruse silla tehnilise seisukorra hinnang. Töö nr 102-02-12 Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ, Tallinn 2012;

- Tartu linnas asuva Sõpruse silla vuukide ümberehituse tehniline projekt. Töö nr. A87/12 OÜ Tilts Eesti filiaal, Tallinn 2012.

- Sõpruse silla osaline remont, 2013 OÜ Tinter – Projekt, töö 24-13-TP.

Olemasolev silla kirjeldus

Sõpruse sild projekteeritud Leningradi projekteerimisinstituudi „Lengiprotransmost“ poolt 1979.a. ja ehitati 1981.a.

Sild koosneb kahest eraldi sammastele toetuvast dekiehitusest.  Silla kogupikkus 489,8m, sõidutee laius 9m: mõlema sõidutee välimisel serval on 1,5m  laiune kõnnitee; silla kogulaius 26,5m, ühe sõidutee kogulaius 11,4 m, sõiduteede vahelises avas laiusega 3,7m asub soojaveetorustik; avade arv 19, kaldaavade pikkused 24,1m (pingbetoontalad ПР-24Г-9,  laiendatud vööga servatalad KР-24Г-9; jõe kohal olevas 3 avas ПР-33П-10, laiendatud vööga servatalad КП-33П-12;  silla ava tüüp: monteeritav lihttala, normatiivne kandevõime N-30; NK-80 (vastab hilisema Venemaa sildade normi SNiP 2.05.03-84); ületatav takistus: Emajõgi. Sild on arvutusliku skeemi kohaselt lihttala sild, deformatsioonivuukide arvu vähendamiseks on osade sammaste kohal talade ülemised vööd monolitiseeritud ja projektikohaselt asuvad deformatsioonivuugid 4, 9, 13, 16 jõesamba ja mõlema kaldasamba 0 ning 19 kohal (0 kaldasammas asub Annelinna poolsel  kaldal). Projektikohased kummipatjadest  tugiosad РИП 300x400x75.

Sõpruse silla osaline remont projektiga teostatud aastal 2013

Vastavalt Tartu linnas asuva Sõpruse silla osalise remondi projektiga teostati järgmisi töid.

- A-teljel (Ihaste linnaosa-poolse) servaprussi koos põrkepiirdega ehitamine.

- Vanade sillavuukide eemaldamine ja uute paisuvuukide paigaldamine sammastel 0, 4, 9, 13, 16, 19.

- Uue hüdroisolatsiooni ja katte paigaldamine monolitiseeritud talade

ühenduskohtadele sammastel nr 17 , 18.

- Kõnniteede remont mahus, mis tagab jalakäijate ohutu liiklemise.

- Joatorude remont.

- Koonuste ja veeviimarite remont.

Käesolev remont ei hõlmanud sillale uue hüdroisolatsiooni paigaldust, tugiosade

vahetust, kõnnitee piirete ja B-teljel sõidutee piiretega seotud töid.

Kõnniteedele teostatud asfaldiga ülekate 2017. a.