Kalda tee remonttööde töökirjelduste ja jooniste koostamise tingimused

Koostaja: Marko Metsma, Tartu Linnavalitsus, linnamajanduse osakond, teedeteenistus, marko.metsma@raad.tartu.ee, tel. +37253944320

Tartu 2018

Sisukord

Sisukord	2

1	Lähteandmed	3

2	Projektlahenduse sisu	4

2.1	Sõidutee asfaltkatte taastusremonttööd	4

2.2	Vertikaalplaneerimine ja sademevete ärajuhtimine	4

2.3	Liikluskorraldus	4

2.4	Haljastus	4

3	Projekti mahud	4

3.1	Muud tingimused, märkused, nõuded	4

3.2	Kooskõlastused (kanda projekti asendiplaanile)	5

LISA 1	6

LISA 2	7

Lähtedokumendid

Lisa 1: Asukohaskeem

Lisa 2: Võrguvaldajate tehnilised tingimused

# Lähteandmed

Töö koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, muuhulgas:

- Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (Vastu võetud 02.07.2015 nr 82) (https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015029);

- Tee projekteerimise normid (Vastu võetud 05.08.2015 nr 106)

- EVS 843:2016 Linnatänavad;

- EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine;

- EVS 614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine;

- EVS-EN 1340: 2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid

- Kaevetööde eeskiri (Vastu võetud 18.12.2003 nr 52) https://www.riigiteataja.ee/akt/402072015034 ;

- Teede ja tänavate sulgemise kord (vastu võetud 28.12.2012 nr 20)

http://www.tartu.ee/data/Tanavate%20sulgemise%20kord.pdf

- Teede ja tänavate sulgemise maks (vastu võetud 20.12.2012 nr 77)

https://www.riigiteataja.ee/akt/411122014021

- Teetööde tehniline kirjeldus (kehtiv versioon)

- Asfaltsegude täitematerjalid. EVS 901-1:2009 Tee-ehitus. Osa 1.

- Bituumensideained. EVS 901-2:2009 Tee-ehitus. Osa 2.

- Asfaltsegud. EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3.

- Liikluskorralduse nõuded teetöödel (Vastu võetud 13.07.2015 nr 90)

# Projektlahenduse sisu

Projekteerida olemaoleva tänavakatte taastusremonttööd vastavalt lisas 1 toodud töömahupiiridele.

Projekteerimisel arvestada sadevete juhtimisega olemasolevate. Vajadusel näha ette täiendavad restkaevud.

Taastusremonttööde projekti ning töökirjelduste koostamisel arvestada järgmiste nõuete ning tingimustega:

## Sõidutee asfaltkatte taastusremonttööd

- Olemasoleva sõidutee asfaltbetoonkatte  kulumiskihi freesimine;

- Sõidutee kattekonstruktsioon vastavalt liikluskoormusele;

- Asfaltkate viia töömahupiiridel kokku olemasoleva katte kõrgustega, tagades sademevee äravoolu;

- Näha ette defektsete äärekivide väljavahetamine. Asendiplaanil näidata täpselt väljavahetatavate äärekivide asukohad. Asendiplaanil näidata kohad, kus tuleb äärekive kohendada:  langetada, tõsta. Äärekivi kõrgus asfaltkatte pinnast peab olema normidekohane.

## Vertikaalplaneerimine ja sademevete ärajuhtimine

- Lahendada projekteeritavalt alalt sademevee ärajuhtimine;

- Asfaltkatte profiiliga tagada sajuvete valgumine rentslitesse, olemasolevatesse ja projekteeritud restkaevudesse;

## Liikluskorraldus

Näha ette tänavakattemarkeeringu taastamine ning vajadusel täiendavate liikluskorraldus- vahendite paigaldamine või olemaolevate ümberpaigutamine (kooskõlastada Tartu Linnavalituse linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistusega).

## Haljastus

- Vajadusel näha ette (ehitusest tingitud) kõrghaljastuse likvideerimine ning okste piiramine.

# Projekti mahud

Projekti mahus esitada:

- Projekti seletuskiri töökirjeldustega.

- Töömahtude tabel tööliikide lõikes

- Järgmised tööjoonised:

- Olemasoleva asfaltkatte freesimisplaan (aktuaalne geodeetiline alusplaan)

- Projektlahenduse asendiplaan koos liikluskorralduse (markeerimise joonis) ja tehnovõrkudega;

- vertikaalplaneering.

## Muud tingimused, märkused, nõuded

- Projektis fikseerida freesitava pinnase maht.

## Kooskõlastused (kanda projekti asendiplaanile)

Projekt kooskõlastada trassivaldajatega ja Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnaga.

Kooskõlastatud projekt esitada kolmes eksemplaris ja digitaalses formaadis Tellijale.

- Käesolevad tingimused lisada projektdokumentatsiooni mahtu.

LISA 1 – Asukohaskeem