SISUKORD

I SELETUSKIRI	1

1	ÜLDOSA	1

Projekti asukoht:	2

1.1	KASUTATUD ÕIGUSAKTID, STANDARDID, JUHENDID	2

1.2	teostatud uuringuD	3

2	OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS	3

3	PROJEKTLAHENDUS	3

3.1	VERTIKAALGEOMEETRIA	3

4	KATEND	3

4.1	PROJEKTEERITUD KATENDIKONSTRUKTSIOONID	4

4.2	KATENDI MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED	4

4.3	ÄÄREKIVIDE PAIGALDAMINE	5

5	SADEMEVEE ÄRAJUHTIMINE	5

6	LIIKLUSKORRALDUS	5

7	TEHNOVÕRGUD	6

7.1	SIDE	6

7.2	ELEKTRIVARUSTUS	6

7.3	TÄNAVAVALGUSTUS	6

7.4	VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKUD	6

7.5	GAASITORUSTIK	6

7.6	KAUGKÜTTE TORUSTIK	6

8	KESKKONNAKAITSE	6

8.1	HALJASTUS	7

II  JOONISED

- Asendiplaan ja liikluskorraldus							1

- Tüüpristlõiked										2

# I SELETUSKIRI

## ÜLDOSA

„Anne 79 korterelamu parkla eskiisprojekt“ on koostatud KÜ Anne 79 tellimusel. Projekti eesmärgiks on parkimiskohtade arvu suurendada ning parandada läbiva liikluse olukorda kortermaja ees.

Tellija:

Käesolev eskiisprojekt on koostatud KÜ Anne 79  tellimusel:

Anne 79 50704 Tartu, reg. nr 80001284

Kontakt: tartu.anne79@gmail.com, tel

Projekteerija:

Tinter-Projekt OÜ

Turu 34  Tartu 51014

Reg. Nr 10149499

Vastutav isik: Indrek Lensment

Kontakt: indrek@tinterprojekt.ee, tel 5221106

Projekti asukoht:

Projektlahendus jääb Tartu linna alal kinnistutele:

Anne tänav T79, 79516:025:0024, transpordimaa 100%;

Anne tänav 81a, 79516:025:0019, üldkasutatav imaa 100%;

### KASUTATUD ÕIGUSAKTID, STANDARDID, JUHENDID

NB! Projekti ehitusperioodil tuleb lähtuda ehitushanke avaldamise hetkel kehtivatest normdokumentidest.

Projekt on koostatud juhindudes järgmistest normdokumentidest:

- Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1);

- Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT , 03.08.2015, 101);

- Linnatänavad. Standard EVS 843;

- Teetööde kirjeldusele esitatavad nõuded ning teetööde kirjelduse järgi tehtavate teetööde liigid ja loetelu (RT, 26.05.2010 nr 35);

- Tee projekteerimise normid (RTL 05.08.2015 nr 106, „Maanteede projekteerimisnormid“);

- Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (RT, 02.07.2015 nr 82);

- Maanteeameti peadirektori 09.04.2018. a. käskki nr 1-2/18/098 „Riigiteede liikluskorralduse juhis“;

- Maanteeameti peadirektori 18.02.2019.a. käskkirjaga nr 1-2/19/096 kinnitatud Teetööde tehnilised kirjeldused;

- Maanteeameti koduleheküljel www.mnt.ee rubriigi Juhendid alarubriikides Projekteerimisjuhendid; Ehitus ja järelvalve, hoole, liikluskorraldus toodud juhised, juhendid, nõuded, määrused;

- Maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a käskkiri nr 0001 „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“;

- Maanteeameti peadirektori 23.12.2015.a käskkiri nr 0314 "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis;

- Maanteeameti peadirektori 22.11.2016.a. käskkirjaga nr 0215 kinnitatud „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“;

- „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ EVS 613;

- „Teemärgised ja nende kasutamine“ EVS 614;

- Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded (RT, 14.04.2016 nr 34);

- „Betoonist äärekivid.“ EVS-EN 1340;

- Kaevetööde eeskiri; Tartu Linnavolikogu 18.12.2003.a määrus nr 52;

- Betoon- ja plastkaevude korrastamine asfalt ülekatete rajamisel, AS Tartu Veevärk 22.08.2016.

### teostatud uuringuD

Geodeesia – Geodeetiline alusplaan on koostatud OÜ GPK PARTNERID poolt 2020.a juunis (töö nr G-176-20). Koorinaadid L-Est’97 ja kõrgused EH2000 süsteemis

## OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

Käsitletaval alal paikneb valdavas osas muruhaljastus ning kasvavad kaks puud.

Jalgtee on hoone ees ühel pool tänavat ning kulgeb teisel pool diagonaalis üle haljasala. Parkimiseks on 11,3 m laiune ja 37m pikkune teeosa kus samas peab toimima ka kahesuunaline liiklus. Kuna lõigus pargitakse risti tänavaga mõlemal tee äärel jääb liikluseks ca 3,7m.

Tänaval on olemas kõik põhilised tehnovõrgud: kanalisatsiooni-, gaasi- ja soojatorustikud, sidekanalisatsioon ning tänavavalgustus. Sademevesi on ühendatud ühisvoolsesse kanalisatsiooni.

## PROJEKTLAHENDUS

Projekteeritud plaanilahendus on välja toodud joonisel 2 „Asendiplaan ja liikluskorraldus“.

Projektiga on ette nähtud parkimine kolmes reas 90 kraadise nurga all. Kokku on parkimiskohti 25. Parkimiskoha mõõdud 4,5x2,6m, mis tähendab, et sõidukid ulatuvad osaliselt üle äärekivi.

Parkla koosneb kahest osast: tänava äärde jääv lahtine 9 kohaline tasku ja 16 kohaline ühe juurdepääsuteega kinnine parkimisala.

Diagonaalis sirgelt kulgev jalgtee on projektlahendusega viidud ümber parkla mänguväljaku servast läbi.

Projektis on tehtud ettepanek mänguväljaku elementide ümbertõstmiseks ja näidatud nende võimalik asukoht kõrghaljastuse vahel.

Prügimahutite asukoht jääb olemasolev.

Projektlahendusega säilitatakse olemasolev kõrghaljastus. See on võimalik kui puude kaitsetsoonis tehakse kasvupinnase eemaldustööd käsitsi nii, et säilivad suuremad juured.

### VERTIKAALGEOMEETRIA

Parkimiskohtadele on projekteeritud põikkalle 2,0%. Erinevate pikikalletega juhitakse vesi restkaevudesse. Vertikaalplaneering ja restkaevude asukohad määratakse järgmises projekteerimise etapis.

Haljasaladele on projekteeritud põikkalle 4,0% või vastavalt ol.ol olukorrale. Jalgteedele on projekteeritud ühepoolne põikkalle 2,0%.

## KATEND

Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhend MA 2017-003“. Katendi kasutusajaks võetud 20 aastat.

### PROJEKTEERITUD KATENDIKONSTRUKTSIOONID

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel värvide ja viirutustega.

| SÕIDUTEE JA PARKLA |
| --- |
| AC 16 surf | 6 cm |
| Killustikalus 15cm fr32/63 + 10cm fr0/32 | 25 cm |
| Liivast täitekiht (dreenkiht) k≥1 m/ööp | min 20 cm |
| Olemasolev pinnas ja/või täitepinnas liivast k≥0,5 m/ööp (vajadusel) |  |

| TÜÜP II (konstruktsiooni taastamised) |
| --- |
| AC 8 surf | 6 cm |
| Killustikalus 15cm fr32/63 + 10cm fr0/32 | min 25 cm |
| Liivast täitekiht (dreenkiht) k≥1 m/ööp |  |
| Olemasolev pinnas ja/või täitepinnas liivast k≥0,5 m/ööp (vajadusel) |  |

| TÜÜP III jalgteed |
| --- |
| AC 8 surf | 5 cm |
| Killustikalus fr 4/32 | min 20 cm |
| Liivast täitekiht (dreenkiht) k≥1 m/ööp | 20 cm |
| Olemasolev pinnas ja/või täitepinnas liivast k≥0,5 m/ööp (vajadusel) |  |

| Haljastus |
| --- |
| Muru (klass II) |  |
| Kasvupinnas | 10 cm |
| Täitepinnas, vajadusel |  |
| Aluspinnas |  |

### KATENDI MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED

Täitepinnasena kasutada peenliiva, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp.

Dreenkiht ehitada kruusliivast, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 1,0 m/ööp.

Nõuded sõidutee killustikalustes kasutatavale materjalile:

Sõidutee killustikalustes kasutada tardkivi- ja paekivikillustikku. Killustikalused sõiduteel ehitada fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil ja jalgteedel ridakillustikust.

Sõidutee katend

- asfaltbetoon AC 16 / 8 surf AKÖL 20 900-1500;

- killustik AKÖL 20 500-3000.

Jalgtee katend

- killustik AKÖL 20 500-3000 (KKEJ)

Märkused:

- Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“.

- Killustikalused ehitada vastavalt juhendile „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“.

Betoonplaadid, betoonkivid, äärekivid peavad olema valmistatud vastavalt standarditele:

- „Betoonist äärekivid.“ EVS-EN 1340;

- „Betoonist sillutuskivid.“ EVS-EN 1338;

Arvestades seda, et kivid puutuvad kokku jäätumisvastaste sooladega, ei tohi kivide keskmine massikadu külmakindluse katsel ületada 0,2 kg/m² ja katse üksiktulemuse massikadu ei tohi ületada 0,5 kg/m².

### ÄÄREKIVIDE PAIGALDAMINE

Projektis on ette nähtud kasutada sõidutee betoonäärekivi (150x290 mm).

Äärekivi kõrgus kattelt:

8 cm – parkla ja sõidutee servas;

0 cm - jalgteede ristumisel mahasõiduga.

Projekteeritud äärekivid paigaldada 10 cm paksusele betoonkihile. Betoonkihi alla ehitada killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada mõlemalt poolt kivibetooniga. Äärekivi paigaldusbetooni tugevusklass vähemalt C16/20.

Äärekivid peavad olema toodetud vastavalt standardile „Betoonist äärekivid.“ EVS-EN 1340:

külmakindlus - klass 3, paindetugevus - 3,5 MPa.

Äärekivide paigaldamisel tuleb arvestada, et äärekivi tuleb viia langetatud kõrguseni 1 kivi pikkuses.

## SADEMEVEE ÄRAJUHTIMINE

Tänaval on olemas restkaevud ja sademevee torustik mis on ühendatud ühisvoolsesse süsteemi. Sademevee kogumine, immutamine ja ärajuhtimine lahendatakse järgmises projekteerimise etapis.

## LIIKLUSKORRALDUS

Kõik ehituse käigus Töövõtja poolt likvideeritavad olemasolevad liiklusmärgid, märgipostid, tähispostid jne tuleb ettejäämisl demonteerida ja anda üle tee valdajale ning ladustada tee valdaja poolt ette näidatud kohta nii, et oleks tagatud võimalusel nende uuesti kasutamine vastavalt projektile.

Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde etappidele.

Ajutise liikluskorralduse projekt peab olema kooskõlastatud enne tööde algust linna liikluskorraldusteenistusega. Ajutine liikluskorraldus peab vastama juhendile „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“.

Teekate märgistatakse vastavalt standardile EVS 614 “Teemärgised ja nende kasutamine”

Teemärgised tehakse kuum valuplastikuga.

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel kuuluvad suurusgruppi I. Liiklusmärkide alused valmistada alumiiniumist,  paksusega 1,85 mm. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II- klassi ja kõnniteede märkidel I klassi valgustpeegeldavat kilet valgustpeegeldavat kilet.

## TEHNOVÕRGUD

### SIDE

Projekt ei muuda olemasolevat sidetrasside olukorda. Kõik trassid tuleb alal hoida.

### ELEKTRIVARUSTUS

Projekteeritavasse alasse ei jää elektritoitekaableid.

### TÄNAVAVALGUSTUS

Projektiga nähakse ette ühe  valgustusposti ümbertõstmine.

### VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKUD

Käesolev projekt ei sisalda vee ja kanalisatsiooni osa.

### GAASITORUSTIK

Tänava projektlahendusega ei muudeta gaasitrassi.

### KAUGKÜTTE TORUSTIK

Tänava projektlahendusega ei muudeta gaasitrassi.

## KESKKONNAKAITSE

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus.

### HALJASTUS

Haljasalad rajada nõuetele vastavalt ettevalmistatud kasvupinnasele. Kasvupinnase projekteeritud paksus on keskmiselt 10 cm. Muru klass II, siirdemuru korral klass I.

Muruseeme peab olema varustatud sertifikaadiga. Seemne kulu on 15-20 g/1,0 m² kohta.

Nõlvadel võib kasutada siirdemuru.

Seemneid tuleb säilitada kuivas ja valguse eest kaitstud kohas. Ehitustööde ajal vastutab säilitatava ja rajatava haljastuse eest Töövõtja. Rajatavat haljastust kasta korrapäraselt. Vajadusel teostada umbrohutõrjet.

Kasvupinnas  peab olema taimekasvuks  sobiv  ega  tohi  sisaldada  ohtlikke  aineid  üle  piirmäära.  See  ei  tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte.

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. Projektiga on ette nähtud likvideerida olemasolevaid puid ja võsa. Likvideerimine on näidatud asendiplaani joonistel ja mahtudes.

Jäätmete utiliseerimise kohustus lasub ehitajal.

Haljastustööd täpsustada ehitusprojekti käigus koostöös Tartu Linnavalitsuse LMO-ga.

| Seletuskirja koostaja: | Kristiina Ratnik |  |
| --- | --- | --- |