13.X1. Kaugküte ja kaugjahutus

13.4.1 Kaugküttepiirkonna mõiste

Kaugküttepiirkond on maa-ala, millel asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet.

Kaugküttepiirkond on määratud, et tagada kindel, usaldusväärne, tõhus, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus, mis arvestab linna planeeritud hoonestuse ja infrastruktuuri arenguga, rakendamaks soojusenergia ja elektrienergia koostootmise ning tööstusliku jääksoojuse energeetilist efektiivsust ja keskkonnasõbralikkust.

Kaugküttepiirkonna määramisel on prioriteediks välisõhu kaitstuse, hoonestuse säästliku energiavarustuse tagamise ning kaugküttevõrgu funktsioneerimise tagamine.

Kaugküttepiirkond määratakse eeldusel, et kaugküttevõrgu katlamajades kasutatakse soojuse tootmiseks valdavalt biomassi ning kasutatakse ära koostootmisprotsessis tekkivat soojust ning tööstusliku jääksoojust.

Kaugküttepiirkonnas tegutsevad soojusettevõtjad peavad oma arendustegevusega tagama kaugkütteseaduses ja käesolevas üldplaneeringus määratud kaugküttepiirkonna eesmärkide saavutamise.

Kaugküttega saab liituda ka väljaspool kaugkütte piirkonda

Kui tekstis ei ole sätestatud teisiti, tähistab mõiste „soojusettevõtja” edaspidi nii võrguettevõtjat kui ka soojusettevõtjat.

13.4.2 Kaugküttepiirkonna piirid

Kaugküttepiirkonna piirid ja soojusvarustuse realiseerimiseks vajalikud soojusvõrgu torustike asukohad on esitatud vastavatel andmekihtidel.

13.4.3 Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord kaugküttepiirkonnas

Kaugküttevõrguga liitumiseks esitab tarbija taotluse soojusettevõtjale.

13.4.3.1. Planeeritava või projekteeritava hoone kaugküttevõrku ühendamine

Hoone planeeritakse ja projekteeritakse kaugküttevõrku liidetavana, välja arvatud:

Kaugkütte piirkonna planeeritavad või projekteeritavad uusehitised ja rekonstrueeritavad hooned planeeritakse kaugkütte võrku liidetavana, välja arvatud:

13.4.3.1.1. hoone, mille maksimaalne projekteeritud võimsus (küte, ventilatsioon ja elamute puhul ka  sooja vee tootmine) on alla 40 kW; Väikeehitised ja hooned mille planeeritav köetav pind on väiksem kui 60m²

13.4.3.1.2. hoone (hoonete grupid), mille projekteeritud summaarne maksimumvõimsus jagatuna ühendustorustiku pikkusega on väiksem väärtusest 2 kW/m. Arvutuste aluseks olev ühendustorustiku pikkus on soojusettevõtja väljastatud projekteerimise tehnilistes tingimustes määratud kaugkütte torustikuga ühendamise punkti ja liidetava hoone soojusmõõtja vaheline kaugus meetrites; hoone, mille liitmine kaugküttevõrguga kestab kaugkütte ettevõtte hinnangul enam kui 1,5 aastat alates liitumise taotluse esitamisest

13.4.3.1.3. hoone, mille soojusvarustus projekteeritakse kütusevabade taastuvate energiaallikate baasil kütteviisile ning sellise energialahenduse arvutuslik energiatõhususarv on väiksem kui kaugkütte kasutamise korral.

13.4.3.1.4. elamu ja/või selle abihoone, mille soojusvarustus projekteeritakse ahiküttele viisil, mis vastab valdkondlikele standarditele, tuleohutusnõuetele ning üldplaneeringus ahiküttele esitatud teistele nõuetele.

13.4.3.1.5. äri- ja tootmismaa sihtotstarbega hoone, juhul kui soojusenergiat tarvitatakse ka sisendina tootmistegevuses vähemalt samas mahus kütmisele kuluva soojusenergiaga ning soojuse kasutust tootmistegevuses või kütmist pole tehniliselt võimalik ja majanduslikult mõistlik lahendada kaugkütte baasil. Liitumise vajadus täpsustatakse ehitise projekteerimise käigus arvutuslike parameetrite alusel.

13.4.3.1.6. enne üldplaneeringu kehtestamist kehtinud detailplaneeringu alusel hoone püstitamisel tuleb selle küte lahendatakse vastavalt detailplaneeringule välja arvatud juhul kui hoone püstitamiseks antakse täpsustavad projekteerimistingimused. Sellisel juhul tuleb projekteerimistingimustes viidata käesolevale peatükile (kaugküttepiirkonnas kehtivad võrguga liitumise tingimused)  ja soovitada kaaluda kaugküttega liitumist. Liitumise kaalumisel tuleb projekteerimisel hinnata detailplaneeringus kavandatud lahenduse realiseeritavust ja/või seda kas detailplaneeringuga kavandatud kütteviisi kasutamiseks (nt võrgugaas) on juba tehtud reaalseid kulutusi (vastava võrguettevõtte seisukoht) tarbija liitmiseks.

Samadel tingimustel on võimalik ka detailplaneeringus käsitlemata kütusevabade taastuvate energiaallikate kasutamine.

13.4.3.2. Olemasoleva hoone kaugküttevõrguga liitumine küttesüsteemi rekonstrueerimisel

Olemasolevad hooned liituvad küttesüsteemi rekonstrueerimisel kaugküttevõrguga, välja arvatud:

13.4.3.2.1. hoone, mille maksimaalne projekteeritud võimsus (küte, ventilatsioon ja elamute puhul ka  sooja vee tootmine) on alla 40 kW;

13.4.3.2.2. hoone (hoonete grupid), mille projekteeritud summaarne maksimumvõimsus jagatuna ühendustorustiku pikkusega on väiksem väärtusest 2 kW/m. Arvutuste aluseks olev ühendustorustiku pikkus on soojusettevõtja väljastatud projekteerimise tehnilistes tingimustes määratud kaugkütte torustikuga ühendamise punkti ja liidetava hoone soojusmõõtja vaheline kaugus meetrites;

13.4.3.2.3. hoones kütusevabade taastuvate energiaallikate kasutamise korral ning sellise energialahenduse arvutuslik energiatõhususarv on väiksem kui kaugkütte kasutamise korral.

13.4.3.2.4. elamus ja/või selle abihoones, ahikütte kasutamise korral tingimusel, et küttesüsteem vastab valdkondlikele standarditele, tuleohutusnõuetele ning üldplaneeringus ahiküttele esitatud teistele nõuetele.

13.4.3.2.5. äri- ja tootmismaa sihtotstarbega hoonel, juhul kui soojusenergiat tarvitatakse ka sisendina tootmistegevuses vähemalt samas mahus kütmisele kuluva soojusenergiaga ning soojuse kasutust tootmistegevuses või kütmist pole tehniliselt võimalik ja majanduslikult mõistlik lahendada

kaugkütte baasil. Liitumise vajadus täpsustatakse ehitise projekteerimise käigus arvutuslike parameetrite alusel.

13.4.3.2.6. juhul kui, olemasolev küttesüsteem soovitakse asendada tootmisprotsessi jääksoojust ära kasutava küttesüsteemiga (jääksoojuse osakaal vähemalt ½ kogu vajalikust küttevõimsusest) või toodetakse soojus- ja elektrienergiat koostootmisseadme abil ning sellise energialahenduse arvutuslik energiatõhususarv on väiksem kui kaugkütte kasutamise korral.

13.4.3.3. Kaugküttevõrgust eraldumine

Kaugküttepiirkonnas asuvad hooned, mis juba kasutavad kaugkütet, peavad ka hoone või selle küttesüsteemi rekonstrueerimisel jätkama kaugkütte kasutamist, välja arvatud juhul, kui:

13.4.3.3.1. hoone või selle küttesüsteemi rekonstrueerimisel on selle maksimaalne projekteeritud võimsus (küte, ventilatsioon ja elamute korral sooja vee tootmine) alla 40 kW; hoone rekonstrueerimise järgselt on selle köetav pindala väiksem kui 60m²

13.4.3.3.2. kui taotleja kavatseb üle minna kütusevabal taastuval energiaallikal põhinevale kütteviisile ja uue küttesüsteemi töökindlus ei ole väiksem kaugküttesüsteemi poolt tagatavast töökindlusest ning sellise lahenduse arvutuslik energiatõhususarv on väiksem kui kaugkütte kasutamise korral.

Lisaks võib kaugküttevõrgust eralduda, kui:

13.4.3.3.3. kaugküttevõrku liidetud hoone lammutatakse;

13.4.3.3.4. tarbija ja soojusettevõtja vahel sõlmitud lepingus sätestatud muudel juhtudel, kui see ei ole vastuolus kaugküttepiirkonna määramise põhimõtetega.

Kaugküttevõrgust eraldumise peab heaks kiitma Tartu Linnavalitsus. Kaugküttevõrgust eraldumise taotlus koos põhjendusega esitatakse Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale.

Kaugküttevõrgust eraldumisel tuleb soojusettevõtjaga enne leppida kokku ühendustorustiku ohutus säilitamises või likvideerimises.

13.4.4. Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded

Soojuskandja parameetrid (rõhk, temperatuur) peavad tagama liitumis- või müügilepinguga määratletud parameetrite täitmise kõigile tarbijatele.

Remondi- ja hooldustöödest tingitud katkestuste kestus peab vastama liitumis- või müügilepingus määratud tingimustele, kuid selle keskmine summaarne katkestuse pikkus ühele kliendile aastas ei tohi olla üle 48 tunni. Remondi- ja hooldustöödega seonduvatest katkestamistest peab soojusettevõtja tarbijat teavitama vähemalt 24 tundi enne katkestamise algust, kui seaduses või lepingus ei ole sätestatud teisiti.

Soojusettevõtja tagab rikete ja avariide kõrvaldamise oma võrgu tarbijatele liitumispunktini, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Juhul kui rikke kõrvaldamine toob kaasa katkestuse teistele tarbijatele, tuleb soojusettevõtjal ka neid katkestusest teavitada.

13.4.5. Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord

Kaugküttevõrgu kaudu müüdava soojusenergia piirhinna kooskõlastamine ja kehtestamine toimub kaugkütteseaduses sätestatud korras.

13.4.6. Võrguettevõtja arenduskohustus

13.4.6.1. Võrguettevõtja peab tegevusloa taotlemisel ja võrgu arendamisel arvestama üldplaneeringus määratud soojusvõrkude trasside ja rajatiste asukohtadega ning üldplaneeringuga kavandatud linna ruumilise arenguga. Planeeringud koostatakse koostöös võrguettevõttega optimaalse lahenduse saavutamise eesmärgil.

13.4.6.2. Võrguettevõtja on kohustatud arendama oma võrku ja suurendama selle efektiivsust, lähtudes detailplaneeringute realiseerimise ja olemasoleva hoonestuse küttesüsteemi ajakohastamise vajadusest. Kui kaugküttevõrgu tänavatorustik on välja ehitamata, ei tohi objekti liitumistasu suuruse ja installeeritud võimsuse suhe kaugkütte piirkonnas ületada 75 eurot/kW (käibemaksuta). Muudel juhtudel määratakse liitumistasu suurus seaduses sätestatud korras.

13.4.6.3. Võrguettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires ja kohustatud ühendama oma võrguga kõik tema võrgupiirkonnas olevad tarbijad nende liitumistaotluse alusel.

13.4.6.4. Juhul kui tarbijate liitumine kaugküttevõrguga ei ole eelmainitu tõttu võimalik, on Tartu Linnavalitsusel kaugkütteettevõtjale esitatud liitumistaotluse, väljastatud tehniliste tingimuste, liitumistasu pakkumise või muude liitumisega seotud dokumentide alusel õigus väljastada linnaehituslikud nõuded kaugküttest erineva kütte rajamiseks, kusjuures määratakse nõuete kehtivuse aeg.

13.4.6.5. Soojuse ja elektrienergia koostootmisjaama paiknemise asukoha kooskõlastab linnavalitsus, tehes vajaduse korral erinevate asukohavariantide ekspertiisi.

Kaugjahutus

Kaugjahutuse arendamise eesmärk on tagada keskkonnasäästlik tsentraalselt toodetud jahutusvee varustamine läbi kaugjahutusvõrgu hoonete jahutamise tarbeks. Kaugjahutus võimaldab tagada hoonete ja selle seadmete jahutamise, tagades nii hoonetele vajaliku sisekliima ning seadmete tööks vajaliku keskkonna. Kaugjahutuse kasutamisel puudub vajadus müra ja vibratsiooni tekitavate ning visuaalset pilti reostavate väliste jahutusseadmete järele. Kaugjahutuse puhul väheneb märkimisväärselt hoonetele vajalik elektrivõimsuse vajadus ning aitab saavutada Tartu linna kliima eesmärke.

Kaugjahutuse olemasolev ja perspektiivne ala ning selleks vajalike jahutusvõrgu torustike asukohad on esitatud vastavatel andmekihtidel.

Kaugjahutus põhineb Turu ja Aardla tn jahutusjaamal ning Tulbi soojussalvestil.

Jahutusvõrk on planeeritud laiendada Maarjamõisa, Sõbra/Turu, tn piirkonda. Kaugjahutust planeeritakse ka Ropka piirkonnas (Tähe-Ringtee ristmiku ümbrus kubi vanglani) ning Raadil kavandatava linnahalli ja sõjaväe linnaku ümbrus.

13.4.X Kaugkütte ja -jahutuse perspektiivne areng

13.4.x.1Perspektiivsed asukohad jääksoojusest tsentraalsete soojuspumpade abil kaugkütte soojuse tootmiseks on planeeritud  Lõõtsa 1, Tulbi 12, Turu 16, Aardla 113 asuvate olemasolevate tootmisüksuste juurde. Lisaks planeeritakse jääksoojuse kasutust soojupumpade kaasabil reoveest, mille võimalik asukoht on  Tartu Veevärgi reoveepuhastuse väljavoolu läheduses Ropka tööstusrajoonis. Perspektiivis teostada soojuse tootmist ka Ropka tööstuspiirkonna samuti Raadi linnahalli ja garnisoni ümbruse jahutuse jääksoojusest.

13.4.2 Perspektiivsed soojus- ja jahutusvõrgu pumplad on planeeritud maa-alustena. Võimalikud asukohad on kaardikihtidel. (Kabeli, Vaksali, Tähe, Jakobi, Narva mnt, Vanemuise, Raatuse pikendus, Aru tn)

13.4.x.3 Vedela ja gaasilise reservkütuste hoidlad rajatakse vajadusel Vaksali 51, Tulbi 12, Lõõtsa 1, Puiestee 2F katlamajade kinnistutel asuvate tipu- ja reservkatlamajade juurde. Mahuti mahtutavus peab tagama kütuse varu vähemalt 3 ööpäevaks. Mahutid on eraldiseisvad rajatised kõrgusega kuni 15m.

13.4.x.4 Perspektiivsed kaugkütte ja -jahutuse jõealused ületused on planeeritud Sõpruse silla sihis (asendab sillal asuvat toru) ning Rebase tn pikendusel.

13.4.x.5 Epler&Lorenz jäätmekäitlustehas planeeritakse liita soojusvõrguga, eesmärgiga kasutada seal tekkiv jääksoojus kaugkütte otstarbel.

13.4.x.6 Tartu tööstusettevõtete jääksoojus planeeritakse soojuspumpade abil kasutada kaugkütte otstarbel. Iga jääksoojusallika kasutamise otstarbeksut hinnatakse eraldi.

13.x.x Soojus- ja jahutusenergia salvestus

13.x.x.x Lühiajaliste soojus- ja/või jahutusenergia salvestusakude rajamise perspektiivsed asukohad on Lõõtsa 1,Vaksali 51, Tulbi 12, Turu 16, Aardla 113 paiknevate tootmisüksuste juures. Akupaagide suurim lubatud kõrgus maapinnast on 30m.

13.x.x.x Suured ning pika salvestusperioodiga akud planeeritakse Ropka tööstuspiirkonda. Aku saab olla suure mahtuvusega, paikneda maapeal ja/või osaliselt maa sees. Maksimaalne kõrgus sõltub tehnoloogiast ning on kuni 20m maapinnast.

13.4.7. Rakendussätted

Kaugküttepiirkond määratakse käesoleva üldplaneeringu kehtestamisega.

Üldplaneeringu ülevaatamise käigus selgitatakse kaugküttepiirkonna määramisel püstitatud eesmärkide saavutamine, kaugküttepiirkonna muutmise või kehtetuks tunnistamise vajadus.

Kaugküttepiirkonna ülevaatamine, muutmine või kehtetuks tunnistamine toimub seaduses sätestatud korras.